## Slide 1
Vonatkoztatási rendszerek
Gyakorlat, 2025.02.21.
Földváry Lóránt

## Slide 2
Vonatkoztatási rendszerek
Definíció: koordinátatengelyek iránya és az origó helyzete alapján
Megvalósulás: keretpontok koordinátái (hely- és sebességadatai) valósítják meg
-> felméréshez, epochához,
kiegyenlítéshez kötött
Keretpontok elhelyezkedése alapján megkülönböztetünk:
- égi
- földi
- helyi
vonatkoztatási rendszereket
(távoli csillagok, kvazárok)
(Föld felszíni pontok, globálisan)
(Föld felszíni pontok, lokálisan)

## Slide 3
Földi vonatkoztatási rendszerek
Földi térbeli derékszögű koordináta-rendszer:
Origó: Föld tömegközéppont (geocentrum)
+z-tengely: Föld forgástengelye
+x-tengely: önkényesen felvett kezdőmeridián irányába mutat
+y-tengely: jobbsodrású triádra egészíti ki
Nehézség: a Föld forgástengelye
időben változó helyzetű!

## Slide 4
Pólusmozgás
Pólusingadozás
Oka: a Föld forgástengelye és tehetetlenségi főtengelye nem esik egybe.
Következmény: a forgástengely, így a pólusok helye a tehetetlenségi tengely körül körbejár Periódusa: kb. 430 nap (Chandler periódus)
Pólusvándorlás
Oka: a földtömeg átrendeződése, a tehetetlenségi nyomaték tartós megváltozása
Következmény: a pólusok véletlenszerű eltolódása
Mértéke: évente pár dm

## Slide 5
Földi vonatkoztatási rendszerek
Pólusmozgás következménye: a Földhöz kötött koordináta-rendszerek Z-tengelyét inkább a földtesthez kötik a valódi forgástengely „közelében”
Megvalósítás:
Z-tengely: földi állomásokhoz viszonyítva veszik fel
X-tengely: Greenwichi meridián
Y-tengely: jobbsodrású triáddá egészíti ki
Pólusmozgás követése:
Nemzetközi Pólusmozgás Szolgálat
(International Polar Motion Service, IPMS)
Nemzetközi Időszolgálat
(Bureau International de l'Heure, BIH)
Póluskoordináták: A valódi, pillanatnyi pólushelyzet a
kötött Z-tengelyhez képest

## Slide 6
Földi vonatkoztatási rendszerek
Megvalósulások:
(1) Egyezményes Földi Rendszer (Conventional Terrestial System, CTS)
CIO-BIH rendszer
keretpontok: 60 geodéziai alappont
Z-tengely: Egyezményes Nemzetközi Kezdőpont (Conventional International Origin, CIO); 1900.0-1906.0 közötti közepes helyzet
XZ sík: BIH kezdőmeridiánsík; Greenwichi Közepes Szintfelületi Meridiánsík (Greenwich Mean Astronomic Meridian)
epochák: 1968, 1979

## Slide 7
Földi vonatkoztatási rendszerek
Megvalósulások:
(2) Nemzetközi Földi Vonatkoztatási Rendszer (International Terrestrial Reference System, ITRS)
keretpontok: <550 geodéziai alappont Nemzetközi Földi Vonatkoztatási Keretpontok (International Terrestrial Reference Frame, ITRF)
Z-tengely: IERS Vonatkoztatási Pólushelyzet (IERS Reference Pole, IRP)
XZ sík: IERS Vonatkoztatási Meridiánsík (IERS Reference Meridian, IRM)
epochák: 1988-1994 (évente), 1996, 1997, 2000, 2005, 2008, 2014, 2020

## Slide 8
Földi vonatkoztatási rendszerek
Megvalósulások:
(3) Geodéziai Világrendszer (World Geodetic System, WGS)
műholdpályák alapján, geocentrikus
keretpontok: WGS keretpontok (műhold követő állomáshálózat)
tengelyei: lásd CIO-BIH
legismertebb epocha: 1984
(4) Európai Földi Vonatkoztatási Rendszer (European Terrestrial Reference System, ETRS)
keretpontok: Európai Földi Vonatkoztatási Keretpontok (ETRF), európai permanenshálózat állomásai
célja: európai lemez mozgásának követése
első epocha: 1989

## Slide 9
Égi vonatkoztatási rendszerek
Keretpontok:
- távoli csillagok
- AGN-nek (aktív galaxismagok)
      kvazárok
      rádiógalaxisok
      BL Lacertae objektumok
Az égi vonatkoztatási rendszer egy gyorsulásmentes, ún. megegyezéses inerciális rendszer (CIS)
- nyugalomban van (egyenes
vonalú egyenletesmozgást végez)
- a Föld mozgásainak
meghatározására alkalmas

## Slide 10
Földforgás paraméterek adatbázisa:
Föld Tájékozási Paraméterek, EOP
(Earth Orientation Parameters)
A Nemzetközi Földforgási és Vonatkoztatási Rendszerek Szolgálat (International Earth Rotation Service, IERS) tartja fenn, publikálja, gondozza, naponta frissíti.
Szabadon hozzáférhető: www.iers.org
EOP paraméterek:
- precesszió és nutáció aktuális értéke
- póluskoordináták
- nap hossza (LOD)
- időjellemzők (DUT=UT1-UTC)
Égi vonatkoztatási rendszerek

## Slide 11
Égi vonatkoztatási rendszerek
Égi egyenlítői koordinátarendszer:
(1) Valódi égi egyenlítői koordinátarendszer
- z-tengely: Föld valódi forgástengelye ω
      a precessziót és a csillagászati nutációt is figyelembe veszi
- x-tengely: valódi Tavaszpont iránya
- y-tengely: jobbsodrású triádra egészíti ki
(2) Közepes égi egyenlítői koordinátarendszer
- z-tengely: Föld közepes forgástengelye ω
      csak a precessziót veszi figyelembe
- x-tengely: közepes Tavaszpont iránya
- y-tengely: jobbsodrású triádra egészíti ki
ω
~
~

## Slide 12
Égi vonatkoztatási rendszerek
Égi egyenlítői vonatkoztatási rendszer megvalósulása:
Nemzetközi Égi Vonatkoztatási Rendszer (ICRS)
(1997, IAU, a CIS egy gyakorlati közelítése)
Origó: baricentrum (Naprendszer középpontja)
z-tengely: Égi Vonatkoztatási Pólus (ICRS Pole)
Keretpontok: Nemzetközi Égi Vonatkoztatási Keretpontok (ICRF)
Csillagászati alapkatalógusok:
korábban: FG5 (Fundamental Katalog 5): 1535 látható csillag
    ICRF: 600 rádióforrás
    HIPPARCOS katalógus: 120 000 csillag
ω

## Slide 13
Égi vonatkoztatási rendszerek
Helymeghatározó adatok:
(1) égi egyenlítői koordináták
a – rektaszcenzió [0, 24 óra]
d – deklináció [-90⁰, 90⁰]
közepes égi egyenlítői rendszer
barocentrikus égi egyenlítői rendszer (BCRS)
valódi égi egyenlítői rendszer
  geocentrikus (GCRS)
  topocentrikus
ω

## Slide 14
Égi vonatkoztatási rendszerek
Helymeghatározó adatok:
(2) átmeneti koordináta-rendszer
topocentrikus rendszer
t – óraszög [0, 24 óra]
d – deklináció [-90⁰, 90⁰]
ω

## Slide 15
Égi vonatkoztatási rendszerek
Helymeghatározó adatok:
(3) horizonti koordináta-rendszer
topocentrikus rendszer
A* – csillagászati azimut [0⁰, 360⁰]
h – magassági szög [-90⁰, 90⁰]
z – zenitszög [0⁰, 180⁰]
ω

## Slide 16
Földi és égi vonatkoztatási rendszerek
(X, Y, Z) ↔ (x, y, z)
(F, L) ↔ (a, d)
GAST – valódi csillagidő

## Slide 17
Földi és égi vonatkoztatási rendszerek
(X, Y, Z) ↔ (x, y, z)
ITRS ICRS

## Slide 18
1. Házi Feladat
Gyakorlat, 2025.02.21.
Földváry Lóránt

## Slide 19
Forgási ellipszoid paraméterei
Egy forgási ellipszoid két paraméterrel megadható:
a – fél nagytengely
b – fél kistengely
b
– lapultság
– első numerikus
excentricitás négyzete
– második numerikus
excentricitás négyzete
– pólusgörbületi sugár

## Slide 20
Forgási ellipszoid görbületi sugarai
Főgörbületi síkok: valamely ellipszoid felszíni P pontban
a pont normálvektorára illeszkedő, egymásra merőleges síkok.
– meridiánsík
– harántsík
Meridián: ellipszis alakú
a görbület értéke a meridián mentén változik!

## Slide 21
Forgási ellipszoid görbületi sugarai
Meridiánirányú görbületi sugár:
E(a,e2)
j
Harántgörbületi sugár:

## Slide 22
Forgási ellipszoid görbületi sugarai
Meridiánirányú görbületi sugár:
Harántgörbületi sugár:
Egyenlítőn:
Sarkokon:

## Slide 23
Forgási ellipszoid görbületi sugarai
Meridiánirányú görbületi sugár:
Harántgörbületi sugár:
Általánosítva:
P pontbeli görbületi viszonyok:
-nál:
-nál:
általános értéke mellett
Gauss-féle középgörbületi sugár:

## Slide 24
Forgási ellipszoid görbületi sugarai
Meridiánirányú elemi ívhossz:
Paralelkör irányú elemi ívhossz:
Meridiánirányú ívhossz számítása:
Paralelkör irányú ívhossz számítása:

## Slide 25
Forgási ellipszoid görbületi sugarai

## Slide 26
Forgási ellipszoid görbületi sugarai
Meridiánok és paralelkörök által határolt foknégyszög területe:
P

## Slide 27
Forgási ellipszoid görbületi sugarai
Ellipszoid helyettesítése gömbbel:

## Slide 28
Segédlet az 1. leadandóhoz

## Slide 29
Segédlet az 1. leadandóhoz
Helyzetmeghatározó adatok:
geocentrikus helyvektor
(xP, yP, zP)
ellipszoidi felületi koordináták
  (j,l,h)
szintfelületi koordináták
(F,L,W)

## Slide 30
Segédlet az 1. leadandóhoz
(xP, yP, zP) ↔ (j,l,h)
Visszafelé számítás: Bowring eljárásával
(közelítő eljárás)

## Slide 31
(xP, yP, zP) ← (j,l,h)
ψ geocentrikus szélesség:
rP geocentrikus távolság:
Segédlet az 1. leadandóhoz

## Slide 32
(xP, yP, zP) → (j,l,h)
Bowring közelítő eljárásával végezzük.
Q segédszög:
Segédlet az 1. leadandóhoz

## Slide 33
Segédlet az 1. leadandóhoz
Összegezve a számítás összefüggései:
(j,l,h) →(xP, yP, zP)
(xP, yP, zP) → (j,l,h)

## Slide 34
Segédlet az 1. leadandóhoz
Összegezve a számítás összefüggései:
(j,l,h) →(xP, yP, zP)
(xP, yP, zP) → (j,l,h)
Köszönöm a figyelmet!