## Slide 1: VÍZ- ÉS KÖRNYEZETI JOG gazdálkodás a vízkészletekkel, a 2000/60/EK irányelv, a vízgyűjtő-gazdálkodásról, felelősség a környezetvédelemben, a víziközmű-szolgáltatásról
2021. április 9-30. Dr. Hecsei Pál ügyvéd
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Vízi közmű és Környezetmérnöki Tanszék

## Slide 2: 1. Vízgazdálkodás
1.1. Gazdálkodás a vízkészletekkel
1.2. A Víz Keretirányelv
1.3. A vízgyűjtő-gazdálkodás szabályai
1.4. Budapesti Víz Világfórum, A vízügyi politika. A Kvassay Jenő Terv.
1.5. Magyar Hidrológiai Társaság.

## Slide 3: 1. Vízgazdálkodás
1.1 gazdálkodás a vízkészletekkel
Vízkészlet /vízkincs/: meghatározott térrészben, adott időpontban található vízmennyiség /m3/
Vízkészletgazdálkodás : azoknak a tevékenységeknek az összessége, amelyeknek célja a vizek használatára irányuló igények kielégítése oly módon, hogy ennek következtében a vizek állapotában visszafordíthatatlan változás ne következzék be és a vízkészlethez való hozzáférés lehetősége ne csökkenjen.

## Slide 4: 1. Vízgazdálkodás
Vgt. V. fejezet: Gazdálkodás a vízkészletekkel
a hasznosítási lehetőségek megőrzésének követelményrendszere
vízbázisvédelem, mint alapvető cél, ennek előírásai
vízigény-kielégítési sorrend / korlátozási sorrend/

## Slide 5: 1. Vízgazdálkodás
1976. évi II. tv.: az emberi környezet védelméről
II.fejezet: A környezet védelmére vonatkozó részletes rendelkezések- A vizek védelme 16-22 §.
1995. évi LIII. tv.: a környezet védelmének általános szabályairól
X. fejezet, 112.§., rengeteg módosítás
II.fej.: A környezeti elemek védelme és az elemeket veszélyeztető tényezők

## Slide 6: 1. Vízgazdálkodás
A víz védelme
18-21. §.
felszíni és felszín alatti vizekre , mennyiség-minőség-hőmérséklet,/meder, part,,víztartó képződmény-védelem alatt álló területek/
vízparti élővilág megfelelő arányainak megtartása, működőképesség biztosítása /vizimunka,vízhasználat,áramlás megváltoztatása/
védett területekről nyilvántartást kell vezetni /IR/
a környezet igénybevételét és használatát úgy kell megszervezni és végezni, hogy a vizek állapotára vonatkozó környezeti célkitűzések teljesüljenek

## Slide 7: 1. Vízgazdálkodás
a vizek jó állapotának eléréséhez szükséges intézkedéseket-Kormány egyedi, nyilvános határozattal közzétett- vízgyűjtő-gazdálkodási tervben
alapvető életfeltétel, korlátozottan rendelkezésre álló erőforrás
kitermelés, felhasználás: vízkészlet típusonként,területi adottságnak megfelelően,igénybevételi határérték figyelembe vételével,
vízigény kielégítési sorrend,

## Slide 8: 1. Vízgazdálkodás
Fokozott védelemben kell részesíteni:
ivóvízellátást biztosító,
az ásvány- és gyógyvízhasznosítást biztosító,
a természet védelme szempontjából jelentős,
az üdülési, sportolási és terápiás hasznosításra kijelölt vízkészletek.
A vizek igénybevétele, terhelése,a vizekbe használt- és szennyvizek bevezetése- megfelelő kezelést követően- csak olyan módon történhet, amely a természetes folyamatokat és a vizek mennyiségi, minőségi megújulását nem veszélyezteti.

## Slide 9: 1. Vízgazdálkodás
A kitermelt víz felhasználásáról gondoskodni kell. A kitermelést és a használt víznek a vizekbe történő visszavezetését, valamint a vizek átvezetését úgy kell végezni, hogy a vízadó és a befogadó közeg készleteit, minőségét és élővilágát kedvezőtlenül ne változtassa meg, öntisztulását ne veszélyeztesse.
Ktv. 43.§.: a környezetvédelem érvényesítése a szabályozásban és más állami döntéseknél
Ktv.52.§.: jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás tényét, mértékét, és jellegét az ingatlan-nyilvántartásba fel kell tüntetni.
Ktv.59.§.: a környezet használata után fizetendő díjak

## Slide 10: 1. Vízgazdálkodás
környezetterhelési díjak, igénybevételi járulékok, termékdíjak,betétdíjak
Ktv.66.§.: A környezethasználat feltételei és hatósági engedélyezése
környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó—környezetvédelmi engedély
egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alatt- egységes környezethasználati engedély
környezetvédelmi felülvizsgálat hatálya alá- környezetvédelmi működési engedély
egybefoglalt környezethasználati engedély
határozat, szakhatósági állásfoglalás

## Slide 11: 1. Vízgazdálkodás
Ktv.66.§./4/bek.: a Vásárhelyi –terv keretében megvalósuló árvízvédelmi létesítmények tervezésével, építésével összefüggő környezethasználat esetében a hatósági engedélyezésre eltérő szabályokat állapíthat meg törvény.
Ktv.87.§.: a határértékeket igénybevételi, kibocsátási és szennyezettségi határértékként kell meghatározni.

## Slide 12: 1. Vízgazdálkodás
1996. évi LIII. tv.: a természet védelméről
86.§.- 6 rész
39.§. védett természeti területre közvetlen kihatással lévő- vagy azt közvetlenül érintő !!! hatósági eljárássorán…
nyomvonalas létesítmény és földmű építése
kormányrendeletben meghatározott esetekben a vízgazdálkodási, vízvédelmi tevékenységek, létesítmények engedélyezésekor.

## Slide 13: 1. Vízgazdálkodás
41/A.§. –Natura 2000
Vi. Rész: a természetvédelem eljárásjogi szabályai és szankciói
1o év, határozott idejű engedély+10év, --70 nap eljárási határidő---21nap szakhatósági—az eljárás felfüggeszthető-fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható
Természetvédelmi bírság----Polgári jogi felelősség
1995. évi LVII. tv.: a vízgazdálkodásról

## Slide 14: 1. Vízgazdálkodás
közel 100 módosítás a szövegben rengeteg változás, 10 fejezet- egy új, egy hatályon kívül, 45.§., de 42db ./.§.,
1.§./3/- vizek védelmével összefüggő,e tv.-ben nem szabályozott-kiutal külön tv.-re
1.§. /1/ d,:- a vizek hasznosítása, hasznosíthatóságának megőrzése, és a vízkészletekkel való gazdálkodás
/ vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítése, vízkészletek mennyiségi és minőségi számbavétele,a vizek jó állapotának elérést szolgáló tervek koncepciók, vízbázisvédelem/
V. Fejezet: Gazdálkodás a vízkészletekkel
14.§.-a vizek hasznosítási lehetőségeinek megőrzése

## Slide 15: 1. Vízgazdálkodás
15.§./1/
a felszín alatti víz- a vízkivétel és a vízutánpótlás egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon, és teljesüljenek a vizek jó állapotát…..célkitűzések
/4/ vízigények kielégítési sorrendje
Vízkészletjárulék
A vízjogi hatósági jogkör
vízjogi engedély szükségessége—nem veszélyezteti a vízkészlet védelméhez fűződő érdeket—megfelel a külön jogszabályban foglalt előírásoknak—az engedélyben meghatározott vízmennyiség biztosítható

## Slide 16: 1. Vízgazdálkodás
72/1996. /V.22./ Korm. rendelet: a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
2.§./8/: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó, vagy az ezek megvalósításához szükséges vízimunka, vízilétesítmény esetén elvi vízjogi engedélyezési eljárás a Khvr. szerinti eljárást vagy eljárásokat megelőzően nem folytatható le.
5.§./10/: vízek kártétel nélküli levonulása-védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000: 5 évre adható engedély
5/A-5/B.§.-ok: A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával kapcsolatos rendelkezések
18.§. A vízjogi kötelezések
21.§.: A Vízügyi felügyeleti tevékenység

## Slide 17: 1. Vízgazdálkodás
Gazdálkodás a vízkészletekkel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben
A vizek hasznosítási lehetőségeinek megőrzésére az alábbi intézkedésekkel kell törekedni:
  a természetes vizek hasznosíthatósági feltételeinek rendszeres ellenőrzésével,
  a vízszennyezések megakadályozásával,
  a vizek védelmét, illetve szabályozását szolgáló vízilétesítmények létesítésével és működtetésével,
  a vízhasználatot akadályozó vízminőségi károk megelőzésével, csökkentésével, illetve elhárításával,
  a vizek medrének és a vízilétesítmények vízvédelmi célú karbantartásával,

## Slide 18: 1. Vízgazdálkodás
  a vizek, azok jellemzőinek megfigyelésével, állapotának értékelésével,
  az emberi beavatkozások, a felszíni és felszín alatti vizek állapotára gyakorolt hatások elemzésével,
  a vízhasználatok gazdasági elemzésével,
  a vízkészletek ésszerű használatára ösztönző jogi és közgazdasági eszközrendszer kialakításával.

## Slide 19: 1. Vízgazdálkodás
Vízbázisvédelem
Az ivóvízellátást, az ásvány- és gyógyvíz hasznosítást szolgáló vagy erre kijelölt vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani.
Vízkészletvédelem
Aki a vízkészlet hasznosítására jogot szerzett, köteles a hasznosításba vont vízkészletet - a hasznosítás mértékének arányában - biztonságban tartani, továbbá gondoskodni a szennyvizek összegyűjtéséről, elvezetéséről, kezeléséről és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő elhelyezéséről.

## Slide 20: 1. Vízgazdálkodás
Tulajdoni és használati korlátozás
A távlati ivóvízbázis vagy az elvi vízjogi engedéllyel már lekötött vízkészlet védelme érdekében a vízügyi hatóság tulajdoni és használati korlátozást rendelhet el.
Csatornabírság
Aki a szennyvízelvezető és -tisztító közműbe a meghatározott mértéket meghaladó károsító anyagot bocsát be, csatornabírságot köteles fizetni. (szennyező fizet elv)
Vízminőség-védelmi nádgazdálkodás
Az állam kizárólagos tulajdonában lévő természetes vizek medrében található nádasok vízminőség-védelmi nádgazdálkodásáról a meder kezelője köteles gondoskodni.

## Slide 21: 1. Vízgazdálkodás
Vízkivétel és vízpótlás egyensúlya
A felszín alatti vizet csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a vízkivétel és a vízutánpótlás egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon, és teljesüljenek a vizek jó állapotára vonatkozó célkitűzések elérését biztosító követelmények.
A vízigények a felhasználható vízkészlet mennyiségi és minőségi védelmére is tekintettel elsősorban a vízhasználat céljára még le nem kötött vízkészletből elégíthetők ki.
Az ásvány-, gyógy- és termálvizek felhasználásánál előnyben kell részesíteni a gyógyászati, illetve a gyógyüdülési használatot.

## Slide 22: 1. Vízgazdálkodás
A vízigények kielégítésének sorrendje:
  létfenntartási ivó és közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási,
  gyógyászati, valamint a lakosság ellátását közvetlenül szolgáló termelő- és szolgáltató tevékenységgel járó,
  állatitatási, haltenyésztési,
  Természetvédelmi
  Öntözési
  gazdasági,
  egyéb (pl. sport, rekreációs, üdülési, fürdési, idegenforgalmi célú).
Ha a vízhasználat korlátozása szükségessé válik, a korlátozás sorrendje az itt meghatározott kielégítési sorrend fordítottja.

## Slide 23: 1. Vízgazdálkodás
Vízhasználat korlátozása (szünetelés, megszüntetés)
Ha a felhasználható vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízhasználat - a létfenntartási vízhasználat kivételével - sorrendben kártalanítás nélkül korlátozható, szüneteltethető, vagy a biztonsági követelmények megtartása mellett megszüntethető.
Az árpolitika kialakítása
Érvényesíteni kell az alábbiakat:
költségek megtérülésének elve
a környezet- és vízkészlet védelemmel összefüggő költségek,
a szennyező fizet elv;
a megtérülés társadalmi, környezeti és gazdasági hatásai.

## Slide 24: 1. Vízgazdálkodás
Vízkészletjárulék
A vízhasználó a vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélyben lekötött vagy engedély nélkül felhasznált, az üzemi fogyasztó a ténylegesen igénybe vett vízmennyiség után vízkészletjárulékot köteles fizetni.
vízhasználó: vízjogi engedély alapján vízhasználatot gyakorol vagy vízjogi engedélyben vízkészletet köt le.
üzemi vízfogyasztó: ivóvizet szolgáltató közműről a saját gazdasági célú vízhasználatához településenként évi 10 000 m3-nél nagyobb vízmennyiséget használ fel.

## Slide 25: 1. Vízgazdálkodás
Mezőgazdasági vízszolgáltatási díj
Aki mezőgazdasági célú vízszolgáltatást vesz igénybe, a mezőgazdasági vízszolgáltató részére mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat fizet, melyet a mezőgazdasági vízszolgáltató határoz meg.
Kéttényezős díj:
rendelkezésre állást biztosító alapdíj és
és a felhasznált vízmennyiséggel arányos díjból áll.

## Slide 26: 1. Vízgazdálkodás
1.2 2000/60/EK, A Víz Keretirányelv
Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK Irányelve: az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a víz politika területén
Legfontosabb kihívások:
1.- Alapvető igények kielégítése,
2., Élelmiszer-ellátás biztosítása,
3., Ökoszisztémák védelme / fenntartható vízgazdálkodás/,
4., Vízkészletek megosztása, Kockázatkezelés,
5.,A víz értékelése,
6., Bölcs irányítás.

## Slide 27: 1. Vízgazdálkodás
1.2 2000/60/EK, A Víz Keretirányelv
Az EU politika általános célja: természetesen tiszta és egészségre ártalmatlan víz biztosítása minden lakos és minden környezet számára az EU-ban
LEO HELLER /ENSZ jelentéstevő-brazil/: emberi jog az egészséges víz, de 1/6a nem a 7,4Mrd-ból, 2,6 Mrd személyes higénia hiánya
Sorrend: 1., biztonságos vízellátás
2., meg kell akadályozni a vízkészletek további kimerülését
3., javítani kell a szennyezett vízek minőségét

## Slide 28: 1. Vízgazdálkodás
1.2 2000/60/EK, A Víz Keretirányelv
Az Európai Parlament és a Tanács 2000/ 60 /EK Irányelv /2000. október 23./ az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a víz politika területén
Gyökeresen új szemlélet a Víz Keretirányelv!
Alapfilozófia: a víz nem olyan kereskedelmi árú, mint a többi, sokkal inkább örökség, amelyet így is kell kezelni és védeni.
Ökológiai célkitűzés: ne romoljon az állapot, el kell érni a jó ökológiai és kémiai állapotot 2015-ig

## Slide 29: 1. Vízgazdálkodás
1.2 2000/60/EK, A Víz Keretirányelv
védelmet biztosít minden víztípusnak-folyóknak, tavaknak, tengerpart menti vizeknek és felszín alatti vizeknek,
szigorú minőségi szinteket ír elő annak érdekében, hogy 2015-re /2027-re/ minden víz feleljen meg a „jó állapot” követelményeinek,
felismerve, hogy a vizek nem tisztelnek politikai határokat, a vízgazdálkodást vízgyűjtőként szervezi meg,
határokon átnyúló együttműködést kíván meg az országoktól és minden érintett féltől,

## Slide 30: 1. Vízgazdálkodás
1.2 2000/60/EK, A Víz Keretirányelv
biztosítja valamennyi érdekelt- civil szervezet és önkormányzat- tevékeny részvételét a vízgazdálkodási tevékenységekben,
biztosítja minden forrás- mezőgazdaság, ipar, település, stb.- által okozott szennyezés csökkentését és ellenőrzését,
a „ szennyező fizet „ elvet megvalósító vízdíjrendszereket ír elő,
egyensúlyt biztosít a környezet és az attól függők érdekei között.
A víz sérülékeny természeti kincs / a szennyezést a szennyező forrásnál megakadályozni, működési mechanizmust../

## Slide 31: 1. Vízgazdálkodás
1.2 2000/60/EK, A Víz Keretirányelv
Fenntartható vízhasználat / az emberi élet előfeltétele/
Határokon átnyúló együttműködés,és új vízügyi szolidaritás /összehangolás/
A víz közös ügyünk
A méltányos vízdíj
Közös végrehajtás
Munkamenet: vízgyűjtők jellemzése, operatív monitoring, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés megkezdése, Intézkedési programok és VgygT , jó ökológiai állapot

## Slide 32: 1. Vízgazdálkodás
1.2 2000/60/EK, A Víz Keretirányelv
Tehát a VKI követelményei- Új- nem vízminőségről /fogalomrendszer/, hanem
felszíni és felszín alatti vízek un. jó állapotát
jó ökológiai és kémiai állapot /potenciája
Ökológiai állapot: biológiai elemek / vízi flóra, fenéklakó gerinctelen fauna, halfauna,
hidrológia és morfológia, áramlás, folytonosság,medermorfológia,

## Slide 33: 1. Vízgazdálkodás
1.2 2000/60/EK, A Víz Keretirányelv
fizikai és kémiai elemek / hőmérséklet, oxigén ellátottság, sótartalom, savasodási állapot, tápanyag állapot
Kémiai állapot: vízszennyezettség határozza meg / un. elsőbbségi anyagok, egyéb anyagok/
VKI- alapvető követelmény- az adatok megfelelősége és pontossága
Ökológiai minősítés: típus specifikus, 5 osztályos, skála /kiváló,jó, mérsékelt, gyenge, rossz/

## Slide 34: 1. Vízgazdálkodás
1.2 2000/60/EK, A Víz Keretirányelv
Két osztályos kémiai: jó és nem éri el a jót.
2216/2004, /VII.21./ Korm. rendelet: a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
A Kormány 1042 /2012. / II.23./ Korm. határozata Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről.
2016. február 9. Bécs: Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság /ICPDR/
Fenntartható és biztonságos élet a vízzel c. konferencia
Elfogadta: a., a második nemzetközi Duna Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet,
b., az első nemzetközi Duna Vízgyűjtő Árvíz Kockázat Kezelési Tervet
/ Duna vízgyűjtő. 2. legnagyobb Európában, 19 ország, 81 millió ember , 1994./

## Slide 35: 1. Vízgazdálkodás
1.2 2000/60/EK, A Víz Keretirányelv
II. Budapesti Víz Világtalálkozó megrendezésének előkészítése / 1044/2016 /II.15./ Korm.hat./
Fenntarthatóság a világban- Vízbiztonság a világban
1., A víz alapvető jelentőségű
2., A víz egyesít
3., A víz összeköt.
4.,Víz és ökológiai rendszerek
5., Önálló vízügyi célkitűzés.

## Slide 36: 1. Vízgazdálkodás
1.2 2000/60/EK, A Víz Keretirányelv
Európai Vízügyi Szövetség / EWA/
Víz Világ Szövetség /IWA/
Nagy Víztározók Nemzetközi Szövetsége /ICOLD/
Pozitív tapasztalatok közül: Bázeli egyezmény, Washingtoni Egyezmény, Bécsi egyezmények
EU 2014-2020 pénzügyi keret- 11 tematikus célkitűzés /3. éghajlatváltozás, környezetvédelem,erőforrások fenntartható használata, alacsony széndioxid kibocsátás
Kvassay Jenő terv-új vízügyi stratégia / vízügy: ötven év lemaradás/

## Slide 37: 1. Vízgazdálkodás
Két állítás:
Körösi Csaba (a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatósági Igazgatóságának igazgatója/volt ENSZ nagykövet):
”... A Kormányzati környezetpolitika teljes hiánya...”
2. Áder János Köztársasági elnök:
„Európának és a többi földrésznek békére, a földnek pedig az eddiginél lényegesen kevesebb szennyezésre lenne szüksége.”

## Slide 38: 1. Vízgazdálkodás
1.3. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek
A tagállamok meghatározzák az országuk területén belül fekvő egyes vízgyűjtőket és ezen irányelv céljára, egyedi vízgyűjtő kerületekbe sorolják őket. A kis vízgyűjtők adott esetben összevonhatók nagyobbakkal, vagy összevonhatók a szomszédos kis vízgyűjtőkkel egyedi vízgyűjtő kerületeket alkotva. A felszín alatti vizeket, amelyek nem tartoznak teljesen egy meghatározott vízgyűjtőhöz, azonosítják, és a legközelebbi vagy a legmegfelelőbb vízgyűjtő kerülethez rendelik. A parti tengervizeket is azonosítják, és a legközelebbi vagy a leginkább megfelelő vízgyűjtő kerülethez, illetve vízgyűjtő kerületekhez rendelik.

## Slide 39: 1. Vízgazdálkodás
1.3. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek
tagállamok feladata a vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítése
ha egy vízgyűjtő több tagállam területén helyezkedik el – koordináció
ha egy vízgyűjtő az EU területén túlnyúlik – vízgyűjtő-fejlesztési terv

## Slide 40: 1. Vízgazdálkodás
Az irányelv tartalmazza az ivóvíz kivételére használt vizek, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek és a védett területek állapotának megfigyelésére vonatkozó előírásokat.
Ha egy tagállam olyan problémát azonosít, amely hatással van a vizeivel való gazdálkodásra, de a tagállam által nem oldható meg, jelentheti az ügyet a Bizottságnak vagy bármelyik érintett tagállamnak, és ajánlásokat tehet annak megoldására. A Bizottság hat hónapon belül válaszol a tagállamoktól kapott bármely jelentésre vagy ajánlásra.

## Slide 41: 1. Vízgazdálkodás
A vízgyűjtő-gazdálkodás
221/2004. /VII.21./ Korm. rend.. a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
/ módosította: 248/2015. /IX.8./ Korm.rend..” a vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalma-2.sz. mell./
1042/2012. /II.23./ Korm. hat.: Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről
1155/2016. /III.31./ Korm. hat.: Magyarország felülvizsgált vízgyűjtő- gazdálkodási tervéről
1 az ország egész területére, 4 részvízgyűjtő /Duna, Tisza, Dráva, Balaton/17 vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési részegység, 42 alegység-----társadalmi csoportok bevonása

## Slide 42: 1. Vízgazdálkodás
Adaptív vízgazdálkodás: az időben és térben változó környezeti és egyéb körülményekhez való alkalmazkodás képességét és gyakorlatát jelenti.
Ezt leginkább kikényszerítő tényezők a klímaváltozás, a világ népességének gyarapodása, az élelmiszer- és energiabiztonság igényei , a technológiai meglepetések és a geopolitikai változások.
Aktív adaptáció: komplexitás és a megelőzés
az évszázados „létesítményes” /hard/ vízépítéssel szemben a vízigényt- és kibocsájtást szabályozó, területhasználatot befolyásoló integrált /soft/ vízgazdálkodás

## Slide 43: 1. Vízgazdálkodás
1.4. Budapesti Víz Világtalálkozó. A vízügyi politika. Kvassay Jenő Terv.
Az ENSZ égisze alatt, együttműködésben a Víz Világtanáccsal /WWC/
1044/ 2016. / II.15./ Korm. hat.: a II. Budapesti Víz Világtalálkozó megrendezésének előkészítéséről
1188/2016. /IV.12./ Korm. hat.: a Budapesti Víz világtalálkozó 2016 / Budapest Water Summit 2016/ szakmai koncepciójáról és költségvetéséről

## Slide 44: 1. Vízgazdálkodás
„ 2.d., felhívja az érintett minisztereket, hogy feladat – és hatáskörükben eljárva, a külgazdasági és külügyminiszter koordinációja mellett segítsék elő a Világtalálkozó plenáris és tematikus üléseinek szakmai előkészítését és sikeres megrendezését,
Felelős: belügyminiszter, emberi erőforrások minisztere , földművelésügyi miniszter, igazságügyi miniszter, külgazdasági és külügyminiszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter, nemzetgazdasági miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter

## Slide 45: 1. Vízgazdálkodás
Határidő: folyamatos „
Az ivóvíz nemzetbiztonsági ügy. / Vízenergia hasznosítás./ Bős- Nagymaros ügye.
Európai Vízgazdálkodási Akcióterv. Duna Stratégia. Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság. Az un. Víz Igazgatói Értekezlet. A „ VITUKI” megszüntetése.
Áder János köztársasági elnökúr: szívügyünk a fenntartható fejlődés. A vízválság ma már valóság.
Kétoldalú Határvízi Szerződések

## Slide 46: 1. Vízgazdálkodás
A vízgazdálkodás kihívásai:
alapvető igények kielégítése /biztonsággal fogyasztható és elégséges víz, a nők szerepe a vízgazdálkodásban/nélkülözhetetlen az egészséghez és a jóléthez, alapvető emberi szükséglet/
élelmiszerellátás biztosítása / mg. vízfelhasználás hatékonyságának növelése, elosztás javítása/
ökoszisztémák védelme / fenntartható-vízgazdálkodással/
vízkészletek megosztása /együttműködés,a különböző vízhasználatok között szinergia kialakítása, határon átnyúló vízgyűjtő gazdálkodás/

## Slide 47: 1. Vízgazdálkodás
kockázatkezelés / biztonságot kell nyújtani ár, aszály, szennyezés és más vízzel kapcsolatos veszélyek ellen/
a víz értékelése / a víz minden jellegű használatakor tükrözze a víz gazdasági, társadalmi és kulturális értékeit/vízszolgáltatás-szolgáltatás költségei, méltányosság/
bölcs irányítás / jó szabályozás, vízkészletek kezelésében közérdek és valamennyi tulajdoni érdek kifejeződjön/

## Slide 48: 1. Vízgazdálkodás
EU vízpolitikájának 3 felismerése:
az elmúlt másfél évszázad olyan mértékű károkat okozott Európa vizeiben, különösen az a vízi élővilágban,ami már a fejlődés gátjává válik, tehát nem halasztható a rehabilitáció
az elmúlt évek nagy árvizei súlyos károkat okoztak egész Európában, a szembeszállás velük csak akkor lehet hatékony, ha az közösen, vízgyűjtőre orientáltan történik
a tagállamok között összehangolt, lehetőleg egységes problémaazonosításra,összevethető intézkedési tervekre és monitoringra van szükség

## Slide 49: 1. Vízgazdálkodás
1432/2012. /X.)./ Korm. hat.: a nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia kidolgozását, majd az EU 2014-2020 közötti programozási időszak stratégiai céljaihoz, illetve a hazai fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódva 1940/2013. /XII.13./ Korm. határozatával jóváhagyta a Kvassay Jenő tervelkészítését,és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatát

## Slide 50: 1. Vízgazdálkodás
1.5. Magyar Hidrológiai Társaság

## Slide 51: 2. Felelősség a környezetvédelemben
A vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek a meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelv
Előzmény:
1988. Frankfurt miniszteri értekezlet – a Tanács nyújtson be javaslatokat az EU felszíni vizeinek ökológiai minőségének javítása érdekében
1991. Hága – felszín alatti vizek tekintetében is szükség van program megalkotására
1996. Bizottság közleménye az EU vízvédelmi politikájáról

## Slide 52: 2. Felelősség a környezetvédelemben
Az irányelv célja:
vízi környezet fenntartása és javítása (minőség elsősorban, mennyiség kisegítő elem)
veszélyes anyagok vízbe történő kibocsátásnak fokozott csökkentése
keretet adjon a felszíni és felszín alatti vizek védelmének (pl. árvizek és aszályok hatásainak mérséklése)

## Slide 53: 2. Felelősség a környezetvédelemben
A környezeti felelősség a környezetvédelmi jog egyik legfontosabb területe. / Fejlett szabályozás, gyengébb jogérvényesítés és végrehajtás./
28/1994. /V.20./ AB határozat
2004/35/EK Irányelv: a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről
Környezetbiztonság—a biztonságpolitika része / 2073/2004./IV.15./ Korm. hat./
//dr. FG.: Nem korlátozunk, hanem tájékoztatunk.? Nem büntetünk, hanem ösztönzünk., Nem utasítunk, hanem felvilágosítunk.//

## Slide 54: 2. Felelősség a környezetvédelemben
A környezetvédelmi jog területén a következő szankciókat alkalmazzák:
1.az erre jogosult hatóság, illetve bíróság a tevékenység folytatását
korlátozhatja,
felfüggesztheti,
megtilthatja
2., közigazgatási jogi felelősség / nagyrészt állami feladat: megelőzés, közvetlen beavatkozás, szankciók/
3., környezetvédelmi bírságolás
4., kártérítés
5., büntetőjogi felelősség szankciói
6., szabálysértési felelősség szankciói

## Slide 55: 2. Felelősség a környezetvédelemben
Környezetvédelmi bírságok:
hulladékgazdálkodási bírság
felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos bírság
veszélyeshulladék-bírság
légszennyezési bírság
zaj- és rezgésbírság
növényvédelmi bírság
kémiai terhelési bírság
természetvédelmi bírság
föld , illetve talajvédelmi bírság
csatornabírság
Vízgazdálkodási bírság

## Slide 56: 2. Felelősség a környezetvédelemben
A környezeti károk megelőzése és helyreállítása : 2004/35/EK Irányelv
/2007. módosítás: Kt., Tv., Hgt., Vgt./
Kt.101.§.: bárki , aki a tevékenységével vagy mulasztásával a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, felelősséggel tartozik. / szennyező fizet elv/
Hazai jog szélesebb körben határozza meg a károkozó fogalmát, és egy szigorított felelősségi rendszert- a károkozó vétkességtől független - un. felelősségi formát alkalmaz, nem vizsgálja még a védett fajokban és természetes élőhelyekben okozott károk esetében sem a károkozó vétkességét / gondatlanság vagy szándékosság/

## Slide 57: 2. Felelősség a környezetvédelemben
1995. évi LIII. tv. IX. fej Felelősség a környezetért
/ Mentesülés: Kt.102/A.§./
2012. évi C. tv.: a Büntető Törvénykönyvről
XXIII.fej.: A környezet és természet elleni bűncselekmények
/ 241.§., 242.§. ………….253.§-ig/
2012. évi II. tv.: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

## Slide 58: 2. Felelősség a környezetvédelemben
XXIV.fej.: 187.§. Természetvédelmi szabálysértés
XXX.fej.:245.§.: Vízszennyezés, 246.§.: Ár- és belvízvédelmi szabálysértés
2013. évi V. tv.: A Polgári Törvénykönyvről
Felelősség a szerződésen kívül okozott kárért
6:518, 6:519, 6:520 §-ok
1995. évi LVII. tv.:a vízgazdálkodásról
/ 18.§.: Aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII tv. szerinti felelősséggel tartozik, illetve a vízügyi hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles./

## Slide 59: 2. Felelősség a környezetvédelemben
Néhány érdekesség a vízminőség védelem történetéből:
Mezopotámia : a nyáj örzője felelt a patak tisztaságáért,
Ókori Róma: vízvezeték szennyezése 10.000 sestercius pénzbüntetés
1840. évi X.tc.: a vízek és csatornák ágyaiba földet vagy trágyát hordani, kendert áztatni 100.-Ft, vagy egy hónapi áristom terhe mellett tilos
fertőző betegségek víz útján való terjedése / vízkémiai vizsgálatok/ Tifusz / Elberth-1880/, kolera / Koch-1883/, Pasteur Intézet 1890./, 1885. évi XXIII.tc., Arad /1895/ az első szennyvíztisztító telep

## Slide 60: 2. Felelősség a környezetvédelemben
Természetvédelem
A biológiai sokféleség védelme
Védett területek fenntartása, kezelése
Natura 2000 területek megőrzése
Veszélyeztetett fajok védelme

## Slide 61: 2. Felelősség a környezetvédelemben
„ Kedvező” védelmi helyzet
Élőhelyek esetén: - az élőhelyek kiterjedése stabil,növekvő
-a fenntartásához szükséges funkciók a jövőben is fennállnak
-a jellemző fajok védelme „megfelelő”
Fajok esetén:-a faj elterjedési területe nem csökken
-képes önmagát fenntartani
-a fennmaradásához „megfelelő” kiterjedésű élőhely áll rendelkezésre

## Slide 62: 2. Felelősség a környezetvédelemben
Natura 2000
A Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely közösségi jelentőségű természetes élőhely típusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását, és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreálltásához.
a Natura 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi irányelve alapján kijelölendő területeket- az 1979-benm megalkotott madárvédelmi irányelv / 79/409/EGK/ végrehajtásaként kijelölendő különleges madárvédelmi területeket és az 1992-nen elfogadott a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 43/92/EGK/ Irányelv 1992. május 21. alapján kijelölendő különleges természet megőrzési területeket- foglalja magában.
Kijelölt területek helyrajzi számos listával, /MePAR: Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer/-- 1,95 millió hektár—21%-a az ország területének—EU átlag feletti—hatásbecslés

## Slide 63: 2. Felelősség a környezetvédelemben
275/2004. /X.8./ Korm. rendelet: az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
14/2010. /V.11./KvVM rendelet
2/2005. /I.11./ Korm. rendelet
Natura 2000 területet érintő tervek és beruházások hatásbecslésének folyamata:
1., Elővizsgálat /screening, átvilágítás/
2., Ha jelentős hatás nem zárható ki: Hatásbecslés
a., kedvezőtlen hatás kétség kívül kizárható: Engedély
b., a kedvezőtlen hatás kétség nélkül nem zárható ki:
-- engedély csak bizonyos feltételek mellett, vagy
-- el kell utasítani a kérelmet.

## Slide 64: 2. Felelősség a környezetvédelemben
Hatásbecslés /jelentőség megállapítása: engedélyező/
Mi minősül jelentős hatásnak?
Nincs minden esetre egyértelműen ráhúzható útmutatás
Natura Kr. 15.számú melléklet
314 /2005. Korm. rendelet 4-5.§., 2. melléklet
Ktv. szerinti igénybevételi, kibocsátási és szennyezettségi határértékek
Szakmai mérlegelés
Jelentős hatás hiánya esetén: a tevékenység engedélyezhető.
/ Kármérséklő intézkedéseket elő lehet írni, de kompenzációs intézkedések előírására nincsen mód/

## Slide 65: 2. Felelősség a környezetvédelemben
Jelentős hatás esetén:
Mit kell vizsgálni? --A Natura 2000 terület kijelölése alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajokra és élőhelyekre, valamint azok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.
Mire kell figyelemmel lenni?—az érintett terület kiterjedésére, --az érintett terület Natura 2000-hez való viszonyára /hálózaton kívül is lehet/,--a Natura 2000 területen előforduló élővilágra
Ki készítheti a hatásbecslési dokumentációt?—a terv kidolgozója, illetőleg a beruházó
Ki végzi magát a hatásbecslést?—a természetvédelmi hatóság
A hatásbecslési dokumentáció tartalmi követelményei: 275/2005 14.sz. melléklet

## Slide 66: 2. Felelősség a környezetvédelemben
Engedélyezési feltételek a beruházás kedvezőtlen hatása esetén
Alternatív megoldás hiánya + kiemelt fontosságú közérdek + kiegyenlítő, kompenzációs intézkedések előírása
Kivételes lehetőség! A feltételeket szűken kell értelmezni!
Alternatív megoldás: a beruházás célját úgy valósítja meg, hogy kevésbé károsítja a védett értéket vagy egyáltalán nem károsítja
először a zéró alternatívát kell vizsgálni, minden megvalósítható, ésszerű megoldás számít- alternatív helyszín, alternatív útvonal, eltérő nagyságrend, eltérő technológia,
meghatározásában csak környezetvédelmi szempontok számíthatnak, gazdasági szempontok nem

## Slide 67: 2. Felelősség a környezetvédelemben
Kiemelt fontosságú közérdek
csak akkor lehet vizsgálni fennállását, ha nincs ésszerű alternatív megoldás,
Kiemelt fontosságú közérdek: közegészség védelme, élet védelme, közbiztonság, környezet védelme és egyéb /pl.: gazdasági, társadalmi célok/,
az adott helyszínen való megvalósításhoz is fűződik-e kiemelt fontosságú közérdek,
a kizárólag magánérdeket szolgáló projektek nem valósíthatnak meg kiemelt fontosságú közérdeket,
hosszú távú érdekek,
minden közlekedési és ipari beruházás hat a társadalomra / munkahelyteremtés, közlekedési infrastruktúra fejlesztése/, de nem mindegyikhez fűződik kiemelt fontosságú közérdek

## Slide 68: 2. Felelősség a környezetvédelemben
Bizottság véleményének kikérése a megjelölt közérdek elfogadhatóságáról az egyéb érdekek esetében. – a Bizottság véleménye nem kötelező de eljárást indíthat,- semmis ha nem kérik ki a Bizottság véleményét, fel kell függeszteni az eljárást
Kiegyenlítő intézkedések --- a Bizottság utólagos tájékoztatása

## Slide 69: 3. Víziközmű-szolgáltatás
A víziközmű ellátás súlyponti területei:
az üzemelő és a távlati vízbázisok biztonságba helyezése
az ivóvízellátás vízminőségi problémáinak rendezése
a szennyvízelvezetés, -tisztítás fejlett EU országokhoz viszonyított elmaradásának megfelelő ütemben történő felszámolása a vízbázisvédelem szempontjaira is figyelemmel
a Víz Keretirányelvből adódó feladatok végrehajtása
a víziközmű szolgáltatás szervezeti struktúrájának rendezése, egyidejűleg a fogyasztóvédelem szempontjainak fokozottabb érvényesítése

## Slide 70: 3. Víziközmű-szolgáltatás
2013-ban 46 víziközmű társaság kapott működési engedélyt.
Arzén-, ammónium-,vas-, és mangántartalom csökkentése.
Minden idők első sikeres európai polgári kezdeményezése: Right2Water: minden európai polgárnak biztosítsa a vízhez és a megfelelő higiénés körülményekhez való jogot, a vízellátást és a vízgazdálkodást mentesítse a belső piaci szabályok és a liberalizáció alól.

## Slide 71: 3. Víziközmű-szolgáltatás
Jogszabályi alapok:
2011. évi CCIX. tv.: a víziközmű-szolgáltatásról
58/2013. /II.27./Korm. rend.. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. év i CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
2012. évi CLXVIII. tv.: a közművezetékek adójáról
25/2002. /II.27./ Korm.rend.:a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról

## Slide 72: 3. Víziközmű-szolgáltatás
61/2015. /X.21./ NFM rend.: a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről
379/2015. /XII.6./ Korm. rend.:Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és –tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről , valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról
378/2015./XII.8./ Korm. rend.: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról
24/2013. /V.29./ NFM rend.: a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról

## Slide 73: 3. Víziközmű-szolgáltatás
21/2002. /IV.28./ KöViM rend.: a víziközművek üzemeltetéséről
455/2013. /XI.29./Korm. rend.: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól
101/2013. /III.29./ Korm. rend.: egyes víziközmű-szolgáltató szervezetek stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánításáról
98/83/EK Irányelv: az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz minőségéről
240/2000. /XII.23./ Korm. rend.: a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtő területük kijelöléséről
Magyarország Alaptörvénye /2011. április 25./

## Slide 74: 3. Víziközmű-szolgáltatás
1995. évi LVII. tv.. a vízgazdálkodásról
174/2003. /X.23./ Korm. rend.: a közműves szennyvízelvezető és –tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról
27/2004. /XII.25./ Korm. rend.: a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
201/2001. /X.25./ Korm. rend.: az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
204/2001. /X.26./ Korm. rend.: a csatornabírságról
2000/60/EK Irányelv: az európai közösségi intézkedések keretének meghatározásáról a víz politika területén
91/271/EGK Irányelv: a települési szennyvíz tisztításáról

## Slide 75: 3. Víziközmű-szolgáltatás
Történeti pillanatkép
Rómaiak- Mátyás király-1856.
Első csatornák Pesten:1780-1868. Általános csatornázás:1869-1910/Pest/Óbuda/
Első csatornázási szabályrendelet: 1847
A vízjogról szóló 1885. évi XXIII. tc.
Községek egészséges vízzel való ellátása-közszolgáltatások egyesített kezelése/1909. évi XII. tc./, ártézi kutak és vízpazarlás, 1913. évi XVII. tc. / pl.: ivóvíz kielégítőbb védelme/, gyógyfürdők, gyógyhelyek, ásvány- és gyógyforrások, Országos Ivóvízellátási Nagygyűlés

## Slide 76: 3. Víziközmű-szolgáltatás
1954.: Korm.hat.: a vízminőség -védelemről
1/1961. /I.23./ Korm. rend.: meghatározza első ízben a káros vízszennyezés nemeit, a befogadóban, illetve az elfolyó szennyvízben megengedett határértékeket és a káros szennyezővel szembeni bírság kiszabását
a vízdíj nem a víz ára.
40/1969. /XI.28./ Korm. rend.: káros szennyezés nemeit, határértékét, bírság mértékét
1/1969/XI.28./ OVH sz. rendelkezés : a szennyvízbírságról

## Slide 77: 3. Víziközmű-szolgáltatás
2011.évi CCIX. tv. alapelvei /11+1/:
a természeti erőforrások kíméletének elve
az ellátásbiztonság elve
az ellátási felelősség elve
a szolgáltatói felelősség elve
a szennyező fizet elve
a regionalitás elve
a szolidaritás elve
a költségmegtérülés elve

## Slide 78: 3. Víziközmű-szolgáltatás
a legkisebb költség elve
a víziközművek együttműködtetésének elve
a keresztfinanszírozás tilalmának elve
+ a sorrendiség elve az alapelvek ütközése esetén
Napjaink teljes vízkivétele közel 700 millió m3/év. Ebből 450 millió m3 /év közvetlenül lakossági fogyasztásra / a többi mg.+ipar/.Az egy állandó lakosra jutó átlagos ivóvíz-felhasználás kb. 91 l/nap, a világátlag: 140 l/nap. /Bp. Balaton kétszeres: ideiglenes lakosság/

## Slide 79: 3. Víziközmű-szolgáltatás
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. / XII.20. / Korm. rendelet
/ a Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény / a továbbiakban: Étv./ 62.§-a/1/ bekezdésének g, pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos településrendezési és építési követelményeket / a továbbiakban: OTÉK/, és elrendeli azok kötelező alkalmazását/

## Slide 80: 3. Víziközmű-szolgáltatás
A Tanács 1998. november 3-i 98/83/EK Irányelve : az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz minőségéről
80/778/EGK Irányelv helyett: tudományos, technikai fejlődéshez igazítani
közösségi szabvány-szubszidiarítás-alapvető minőségi határértékek az emberi fogyasztásnál,-élelmiszeriparnál-vízvédelmi intézkedések /előfeltétel: VKI/
ásványvíz,gyógyászat nem
jelentős anyagokra szigorú számszerűértékek / elővigyázatosság elve-magas színvonalú egészségvédelem (I. melléklet A-B-nál a tagállamok szigorúbb előírásokat: igen)
házi elosztó

## Slide 81: 3. Víziközmű-szolgáltatás
A Tanács 1998. november 3-i 98/83/EK Irányelve : az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz minőségéről
mentesülés azI alól: nhatóságok meggyőződtek arról: nincs hatás a fogyasztók egészségére, napi átlag10 m3-nél kevesebb, 50 főnél kevesebb egyedi ellátásból /nem kereskedelmi v közellátási/
a víz akkor egészséges:
  nem tartalmaz semmilyen mikroorganizmust és parazítát, vagy anyagot /az egészségre potenciális veszélyt jelentő számban, mértékben
  megfelel az I. melléklet A és B részben foglalt minimális követelményeknek
tagállami nem lehet kevésbé szigorú
Teljesítés helye: elosztó hálózat: ahol a fogyasztásra a csapból kilép, tartálykocsi: ahol a kocsiból kilép, palack v tartály: ahol ezekbe töltik, élelmiszeripar: azon a ponton, ahol a vizet a vállalkozás használja

## Slide 82: 3. Víziközmű-szolgáltatás
A Tanács 1998. november 3-i 98/83/EK Irányelve : az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz minőségéről
átmeneti mentesség. a lehető legrövidebb időre, /nem jelent potenciális veszélyt, más módon nem oldható meg/ a második: maximum 3 év, a 3. rendkivüli feltételek esetén. maximum 3 év
ellenőrzés,jelentési kötelezettség
1. Melléklet: Paraméterek és számszerű értékek: A: Mikrobiológiai paraméterek, B rész: Kémiai paraméterek, C: Jelző paraméterek
2.Melléklet: Ellenőrző rendszerek,
3.Melléklet:Előírások a paraméterek ellenőrzéséhez

## Slide 83: 3. Víziközmű-szolgáltatás
A Tanács 1991. május 21-i 91/271/EGK Irányelve: a települési szennyvíz tisztításáról
Az egyik tagállam elégtelen szennyvíztisztítása –hatással van gyakran más tagállamok vizeire
elégtelen módon tisztított települési szennyvíz- általában szügség van a települési szennyvíz másodlagos tisztítására
érzékeny területeken szigorúbb követelményeket kielégítő tisztítást kell megkövetelni
a települési szennyvíztisztító telepekről származó szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezése
Mivel ösztönözni kell a szennyvíztisztításból származó iszap újrafelhasználását, fokozatosan fel kell hagyni az iszap felszíni vizekbe való elhelyezésével

## Slide 84: 3. Víziközmű-szolgáltatás
A Tanács 1991. május 21-i 91/271/EGK Irányelve: a települési szennyvíz tisztításáról
Az Irányelv a települési szennyvíz összegyűjtésére, tisztítására és kibocsátására, valamint egyes ipari szektorok szennyvizének tisztítására és kibocsátására vonatkozik.
Az Irányelv célja a környezet megóvása a fent említett szennyvíz-kibocsátások káros hatásaitól.
2.cikk: fogalom meghatározások:
„ pl: 6. az 1 lae / lakosegyenérték /: azt a szerves, biológiailag lebontható terhelést jelenti, amelynek ötnapos biokémiai oxigénigénye / BOI 5 / 60 g oxigén/ nap

## Slide 85: 3. Víziközmű-szolgáltatás
A Tanács 1991. május 21-i 91/271/EGK Irányelve: a települési szennyvíz tisztításáról
7. az elsődleges tisztítás: a települési szennyvíz fizikai és/vagy kémiai tisztítását jelenti, amely magában foglalja a lebegőanyag kiülepítését, vagy más eljárásokat, amelynek során a bejövő szennyvíz BOI 5 értéke legalább 20 %-kal és az összes lebegőanyag mennyisége legalább 50 %-kal csökken a kibocsátás előtt
8. a másodlagos tisztítás: a települési szennyvíznek általában biológiai tisztítást és utóülepítést magában foglaló vagy más eljárással való tisztítást jelenti, amely kielégíti az 1. melléklet 1.táblázatában megállapított követelményeket

## Slide 86: 3. Víziközmű-szolgáltatás
A Tanács 1991. május 21-i 91/271/EGK Irányelve: a települési szennyvíz tisztításáról
9. a megfelelő tisztítás: a települési szennyvíz tisztítását jelenti bármely olyan eljárással és/vagy elhelyező rendszerrel, amely biztosítja, hogy a kibocsátás után a befogadó víz megfeleljen a vonatkozó minőségi követelményeknek és ennek, valamint más közösségi irányelveknek
12.cikk: A kezelt szennyvizet, ha csak lehet, ismét fel kell használni. Az elhelyezés módja olyan legyen, hogy az a lehető legkisebb mértékben károsítsa a környezetet.

## Slide 87: 3. Víziközmű-szolgáltatás
A Tanács 1991. május 21-i 91/271/EGK Irányelve: a települési szennyvíz tisztításáról
14.cikk: A szennyvíztisztításból származó iszapot, ha csak lehet, ismét fel kell használni. (hajókról lerakás, csővezetéken történő kibocsátás felszíni vizekbe)
-1.Melléklet: A települési szennyvízre vonatkozó követelmények
/ Gyűjtőrendszerek, Kibocsátás a települési szennyvíztisztító telepekről a befogadó vizekbe,Ipari szennyvíz, Referencia módszerek a megfigyelésre és az eredmények kiértékelésére/
-2.Melléklet: az érzékeny és kevésbé érzékeny területek kijelölésének kritériumai

## Slide 88: 3. Víziközmű-szolgáltatás
A Kormány 1110/2017. / III.7. / Korm. határozata: a Nemzeti Vízstratégia és a végrehajtását biztosító intézkedési terv elfogadásáról
elviselhető fogyasztói teherviselés mellett működő minőségi víziközmű-szolgáltatás fenntartását és a csapadékvíz-gazdálkodás rendszerének kialakítását, a társadalom és a víz viszonyának javítását, a vízügyi tervezés és irányítás megújítását
nemzeti költségvetésből megvalósítható vízgazdálkodási projektek

## Slide 89: 3. Víziközmű-szolgáltatás
A Kormány 1110/2017. / III.7. / Korm. határozata: a Nemzeti Vízstratégia és a végrehajtását biztosító intézkedési terv elfogadásáról
a települési csapadékvíz-gazdálkodás helyzetének vizsgálata és javaslattétel
hidrodiplomáciai és vízipari export program készítése
az egészséges ivóvíz, valamint a megfelelő szennyvíz-elvezetés,-kezelés biztosítása érdekében készítsen felmérést a víziközművek állapotáról és rekonstrukciós feladataikról, valamint annak végrehajtására kerüljön összeállításra ütemezett program és a szükséges finanszírozási modell
2018. március 31.

## Slide 90: 3. Víziközmű-szolgáltatás
2013. évi XXII. törvény: a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról
önálló szabályozó szerv, amely csak a jogszabályoknak van alárendelve
fejezetet irányító szervi jogállással bíró központi költségvetési szerv
…….a Hivatal ellenőrzi a felügyelete alá tartozó szolgáltatóknak az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletben meghatározott adatszolgáltatási és a közműegyeztetés során nyilatkozattételi kötelezettségének az egységes elektronikus közműnyilvántartási rendszer felé történő teljesítését. ( Hivatal feladatai. --Felelősség?, a víziközmű elég kevés helyen szerepel nevesítve/

## Slide 91: 3. Víziközmű-szolgáltatás
2013. évi XXII. törvény: a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról
ERRA –Energiaszabályozók Regionális Egyesülése / Energy Regulators Regional Accociation/
részletesen a Hivatal szervezete és gazdálkodása / elnök 2x7 év-Felsőfokú végzettség?/
Hivatal a feladatai ellátásával és működésével összefüggő kiadásokat saját bevételeiből fedezi !!!
( felügyeleti díj, a Hivatal által kiszabott bírságok, az igazgatási szolgáltatási díj, egyéb bevételek---25 –ig tartalék, 40 % központi költségvetés--- köztartozás, és adók módjára kell behajtani )

## Slide 92: 3. Víziközmű-szolgáltatás
324/2013. / VIII.29./ Korm. rendelet : az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
hatálya:
a, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználására,
b,a víziközmű-szolgáltatást, az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetést, a……….biztosító nyomvonalas építményekre,
c, az egységes elektronikus közműnyilvántartási rendszerre /e-közmű/
d, az e-közmű adatszolgáltatóra, az e-közműt üzemeltető szervezetre és a felhasználóra,
e,a sajátos építményfajták építésügyi hatósági feladatait ellátó szervekre terjed ki.

## Slide 93: 3. Víziközmű-szolgáltatás
324/2013. / VIII.29./ Korm. rendelet : az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
-e-közmű: olyan egységes, elektronikus közműnyilvántartó rendszer, amely internetes felületén a közművezeték-üzemeltetők nyilvántartásaiban található adatokat megjelenítve biztosítja a közművezetékek adataihoz való hozzáférést a felhasználók számára, illetve támogatja az egykapus elektronikus közműegyeztetési folyamatot
-közművezeték: gazdálkodási tevékenységet folytató szervezet által üzemeltetett, fogyasztói igények kielégítése céljából térszín felett, térszínen vagy térszín alatt elhelyezett vetetékrendszer és a 2. mellékletben meghatározott kapcsolódó építmények

## Slide 94: 3. Víziközmű-szolgáltatás
324/2013. / VIII.29./ Korm. rendelet : az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
Az e-közmú feladata:
a, helyrajzi szám alapján egy adott földrészlet közművezetékkel való ellátottságáról és azok elhelyezkedéséről
b,a közművezeték tulajdonosáról, üzemeltetőjéről és szolgáltatói engedélyeséről, továbbá azok elérhetőségéről
c,tájékoztatási szinten az állami adóhatóság részére , adóbevallást követő utólagos ellenőrzési tevékenységéhez
d,a közműegyeztetési folyamatban résztvevők számára a tervezési területen lévő közművezetékek és műtárgyaik vagy a hozzájuk tartozó berendezések térbeli elhelyezkedésről és műszaki adatairől
-Építésügyért felelős miniszter--- Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft/ e-közműt üzemeltető szervezet/

## Slide 95: 3. Víziközmű-szolgáltatás
324/2013. / VIII.29./ Korm. rendelet : az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
e-közmű rendszerhasználati díj
az e-közmű részére történő adatszolgáltatás ( adatszolgáltatók regisztráció útján kötelesek csatlakozni)—elektronikus tanúsítvány-
az e-közmű adatszolgáltatók Egységes Országos Vetületi Rendszerben / EOV rendszerben/ vezetik nyilvántartásaikat
eljárásban 15 napos határidők

## Slide 96: 3. Víziközmű-szolgáltatás
324/2013. / VIII.29./ Korm. rendelet : az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
Az e-közmű által szolgáltatott adat a közművezeték:
nyomvonala, elhelyezkedési módja, a közműhálózati hierarchiában betöltött funkciója, szakági típusa, az általa szállított közeg, valamint a szállítás módja
a tervezéshez szükséges adatokat csak az a tervező jogosultsággal rendelkező /adatlapon kell kérni/, az e-közmű rendszerben regisztrált tervező v az általa képviselt vállalkozás igényelhet, s amelynek szüksége van
A közműegyeztetést kérelmező kizárólag a közműegyeztető rendszeren keresztül indíthatja el a közműegyeztetési folyamatot. / elindítása e-közmű rendszerhasználati díj megfizetéséhez kötött/

## Slide 97: 3. Víziközmű-szolgáltatás
1/2014. / III.4. / MEKH rendelet : a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására, és visszatérítésére vonatkozó szabályokról
Vksztv. 5/D §. / 1/bek.
-a kötelezett a Hivatal által engedélyezett minden engedélyesi tevékenysége után külön-külön bevallást kell készítenie és benyújtani, és minnen engedélyesi tevékenység után meg kell fizetni a felügyeleti díjat

## Slide 98: 3. Víziközmű-szolgáltatás
24/2013. / V.23. / NFM rendelet: a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról
61/2015. / X.21. / NFM rendelet: a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről
1. Közös szabályok, 2.Beruházási terv,3.Felújítási és pótlási terv4. Formai követelmények

## Slide 99: 3. Víziközmű-szolgáltatás
16/2016. / V.12. / BM rendelet: a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és –tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról
1.Általános rendelkezések/ fogalom meghatározások/,
2.a közcélú ivóvízművekre vonatkozó szakmai követelmények és az ezzel összefüggő adatszolgáltatás
3. a közcélú szennyvízelvezető, -tisztító művekre vonatkozó szakmai követelmények és az ezzel összefüggő adatszolgáltatás

## Slide 100: 3. Víziközmű-szolgáltatás
16/2016. / V.12. / BM rendelet: a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és –tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról
1.melléklet: A víziközmű üzemeltetéséért felelős vezetők szakmai képesítési előírásai
2.melléklet: A vízkivételi műveknél végzendő kémiai, bakteriológiai és indikátor vizsgálatok
3. melléklet:A felszín alatti vízkivételi mű műszaki és mintavételi adatlapja

## Slide 101: 3. Víziközmű-szolgáltatás
2012. évi CLXVIII. törvény: a közművezetékek adójáról
adókötelezettség terheli a közművezetéket / létesítés esetén a tényleges használatbavételét követő 6. év első napján/
a használat szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti
adóalap: minden megkezdett méter után 125.-Ft.
az adó alanya: Tulajdonos----állam vagy helyi önkormányzat: aki a naptári év első napján a közművezeték üzemeltetője
adót két egyenlő részben

## Slide 102: 3. Víziközmű-szolgáltatás
379/201. / XII.8. / Korm. rendelet: Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és –tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról
A szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolását a R. 1.sz. mellékletében meghatározott szempontok alapján kell elvégezni és igazolni mind a településeken belüli hálózat, mind a térségi rendszerek kialakításának gazdaságosságát, illetve az egyedi vagy egyéb megoldások indokoltságát.
A szennyvízelvezetési agglomeráció központja az a település, amelynek a közigazgatási területén található a szennyvíztisztító telep
a 2000 LE feletti agglomerációkat : 25/2002. / II.27./ Korm. rend. 1.sz. melléklete tartalmazza

## Slide 103: 3. Víziközmű-szolgáltatás
25/2002. / II.27./ Korm. rendelet: a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról
123/1997. / VII.18. / Korm. rendelet: a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

## Slide 104: 3. Víziközmű-szolgáltatás
72/1996. / V.22. / Korm. rendelet: a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
-próbaüzem, berendezések, +
„ /4a/ Vízjogi létesítési engedély csak abban az esetben adható ki, hogy ha a 3.§. /1/ bekezdése szerinti kérelmező a kérelemhez csatolja az e-közműt üzemeltető szervezet tanúsítványát arról, hogy az érintett víziközmű üzemeltetője regisztrált e-közmű adatszolgáltató”

## Slide 105: 3. Víziközmű-szolgáltatás
18/1996. / VI.13. / KHVM rendelet: a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
101/2013. / III.29. / Korm. rendelet: egyes víziközmű-szolgáltató gazdálkodó szervezetek stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánításáról

## Slide 106: 3. Víziközmű-szolgáltatás
2011. évi CCIX. törvény: a víziközmű-szolgáltatásról
( T-17996 )
2011.:- 66.347 km vízvezeték, 454 millió m3 ivóvíz
-43.687 km szennyvízvezeték, 475 millió m3 szennyvíz
-1995. évi LVII. tv., 38/1995. / IV.5. / Korm. rendelet
Alapelvek ( 11+1 ) a Vksztv.-ben:
természetes erőforrások kíméletének elve
ellátásbiztonság elve
ellátási felelősség elve
szolgáltatói felelősség elve

## Slide 107: 3. Víziközmű-szolgáltatás
Alapelvek ( 11+1 ) a Vksztv.-ben:
szennyező fizet elve
regionalitás elve / megj.: az integráció alapja/
szolidaritás elve
költségmegtérülés elve
legkisebb költség elve
víziközművek együttműködtetésének elve
keretfinanszírozás tilalmának elve
+ sorrendiség elve

## Slide 108: 3. Víziközmű-szolgáltatás
2011. évi CCIX. törvény: a víziközmű-szolgáltatásról
A Vksztv. hatálya: személyi/ víziközmű-szolgáltatók, felhasználó, ellátásért felelős / állam és/vagy önkormányzat/
  területi: Mo, szűkebben pedig egy/több település közigazgatási területe-ellátási területe
  tárgyi: víziközmű-rendszer

## Slide 109: 3. Víziközmű-szolgáltatás
2011. évi CCIX. törvény: a víziközmű-szolgáltatásról
Fogalmi alapok-a víziközmű szolgáltatás eszközei:
1, Mi is a víziközmű?- Vksztv.2.§.20.pont
„ 20. víziközmű: olyan közcélú vízilétesítmény, amely
a, település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést,az ehhez kapcsolódó ivóvízbázisvédelmet, az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást, -és –elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatástmindezekhez kapcsolódóan a tűzivíz biztosítását vagy
b, a közműves szennyvízelvezetés során / egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést is ideértve / a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a keletkező szennyvíziszap kezelését és a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja

## Slide 110: 3. Víziközmű-szolgáltatás
2011. évi CCIX. törvény: a víziközmű-szolgáltatásról
2. „Redszerfüggő „víziközmű: tolózár, csőkötés,azbesztcső, GÖV cső, kőagyag cső ( ellátásért felelős)
3. „Rendszerfüggetlen” víziközmű elem: Vksztv.2.§.17.pont
„17. rendszerfüggetlen víziközmű elem: a víziközmű olyan nem egyedi gyártású berendezése, alkotórésze, amely a víziközműtől állagsérelem nélkül elválasztható és a víziközmű-hálózaton vagy a víziközmű-hálózatok között- alkalmazási céljára figyelemmel- szabadon áthelyezhető / így különösen a fogyasztásmérő berendezés, szennyvíz átemelő szivattyú, irányítástechnikai berendezés/ ( ellátásért felelős/ szolgáltató )
pl.: hidraulikus bekeverő, vegyszeradagoló berendezés, nyomásmérő
4. Mi is a működtető eszköz?- Vksztv.14.§. /4/ bekezdés:
„ E §. alkalmazásában víziközmű működtető eszköz a víziközmű-szolgáltatás ellátásának szakmai és technikai feltételrendszerét biztosító olyan eszköz amely nem minősül víziközműnek.” pl.: haszongépjárművek ( szolgáltató )

## Slide 111: 3. Víziközmű-szolgáltatás
2011. évi CCIX. törvény: a víziközmű-szolgáltatásról
5. Víziközmű-rendszer. Vksztv.2.§.23.pont:
„ a víziközművek olyan egybefüggő struktúrája amely:
a, önállóan, kizárólag egy település ellátását biztosítja ( szigetüzem )
b,önállóan, több település ellátását is szolgálja
c,átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, a kapcsolódó szolgáltatás nyújtását is, vagy kizárólagosan azt biztosítja
d, átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, kapcsolódó szolgáltatással kiegészülve egy vagy több településre nézve képes biztosítani a víziközmű- szolgáltatás műszaki feltételeit”

## Slide 112: 3. Víziközmű-szolgáltatás
6. A víziközmű-fejlesztés
Beruházás: új létrehozása
Felújítás: a már meglévő- pótlása, bővítése, rekonstrukciója
15 éves időtávra gördülő fejlesztési terv készítés / felújítás, pótlási, beruházási tervrész/
KEHOP 2014-2020 programozási időszak: a rekonstrukcióra hatalmas szükség mutatkozik, azonban jelenlegi állás szerint csak új létesítése pályázható

## Slide 113: 3. Víziközmű-szolgáltatás
2011. évi CCIX. törvény: a víziközmű-szolgáltatásról
7. A víziközmű-szolgáltató engedélye
MEKH által kiadott engedélyek- víziközmű-szolgáltatói tevékenység kizárólag ennek birtokában végezhető
Víziközmű-szolgáltatói és működési engedély
Víziközmű-szolgáltatói engedély: csak kft. vagy Zrt., amely megfelel a Vksztv-ben és a végrehajtási rendeletében előírt követelményeknek
Víziközmű-működési engedély: - meghatározott ellátási területre: kizárólagos jog és kötelezettség
  csak az kérheti, akinek már van szolgáltatói engedélye

## Slide 114: 3. Víziközmű-szolgáltatás
2011. évi CCIX. törvény: a víziközmű-szolgáltatásról
Az engedély hatálya: -személyi: víziközmű-szolgáltató
-területi: ellátási területtel érintett település neve és az ágazat
- tárgyi. üzemeltetett víziközmű rendszer megnevezése, azonosító kódja és az adott rendszerre megállapított felhasználói egyenérték
Az eljárás díja / 1/2014./III.4./ MEKH rendelet/:
engedély iránti kérelem 1.500.000.-Ft
engedély módosítása: 325.000.-Ft
engedély visszavonása iránti kérelem: 25.000.-Ft
/ előre szükséges utalni a MÁK számlára és az utalási igazolást a kérelemhez csatolni/

## Slide 115: 3. Víziközmű-szolgáltatás
2011. évi CCIX. törvény: a víziközmű-szolgáltatásról
8. Engedélyezési feltételek / Vhr. 30-36.§./
  közgazdasági viszonyok vizsgálata-a Vhr 4.sz. melléklete szerint:
- eladósodottsági mutató
- likviditási mutató
- tőkeerősségi mutató
  műszaki eszközfelszereltség
  szervezeti, logisztikai képesség
  személyi állomány: végzettségek, képesítések igazolása / vízépítő mérnök, víz- és szennyvíz technológus, vegyészmérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, környezetvédelmi mérnök, biológus-szennyvízszolgáltatás esetén-hidrogeológus-ivóvíz-szolgáltatás esetén
  területi egybefüggőség

## Slide 116: 3. Víziközmű-szolgáltatás
2011. évi CCIX. törvény: a víziközmű-szolgáltatásról
A Vhr. 2.sz. melléklete megadja a kérelem formanyomtatványát, valamint a csatolandó mellékleteket /Vhr.2.sz.melléklet1-28./
Amennyiben valamely adat tekintetében a korábban kiadott engedély módosítás óta változás nem történt- elegendő egy nyilatkozat a vezető tisztségviselőtől az adatok változatlanságáról
A MEKH ajánlásban sok mintát kidolgozott / használatuk nem kötelező, de segíti a Hivatal munkáját/

## Slide 117: 3. Víziközmű-szolgáltatás
2011. évi CCIX. törvény: a víziközmű-szolgáltatásról
9. Korábban nem nyújtott szolgáltatás
/ ingyen üzemeltettek, 10/A fejezet 2015.évi CXIX.tv./-átmeneti díj ( a normál miniszteri rendelet megalkotásáig alkalmazható/
10. Kiszervezés
kiszervezés: a víziközmű-üzemeltetés egy részének a víziközmű-szolgáltatótól eltérő, más személlyel történő elvégeztetése / Vksztv.2.§.13./
MEKH előzetes engedélye / Vhr.49.§./vagy tájékoztatása /Vhr.50.§./szükséges
10 %-os korlát ( az engedélyezési kötelezettség alá eső tevékenységek szerződéses összértéke nem haladhatja meg adott évben a szolgáltató előző évi nettó árbevételének 10%-át )

## Slide 118: 3. Víziközmű-szolgáltatás
2011. évi CCIX. törvény: a víziközmű-szolgáltatásról
49.§.: víziközmű napi üzemben tartása, víziközmű hibaelhárítási ügyelet, vezetékhálózati hibaelhárítás, ügyfélszolgálat, bekötési vízmérő leolvasása, díjbeszedés, felhasználási hely ellenőrzése
előzetes engedély iránti kérelmet a pályázati kiírás előtt kell kérni—200.000.-Ft tevékenységenként
maximális engedélyezési idő: 36 hónap
15 napon belül meg kell küldeni a szerződést a MEKH-nek.
a MEKH az engedélyező határozatában meghatározza azt az árszínvonalat amely felett a szerződés nem köthető meg
50.§.: számlakészítés, könyvelés, bérszámfejtés,tb-ügyek,szervizelés,felújítás,javítás

## Slide 119: 3. Víziközmű-szolgáltatás
2011. évi CCIX. törvény: a víziközmű-szolgáltatásról
11. Gördülő fejlesztési terv / GFT/
GFT / Vksztv. 2.§.8.pont/: hosszú távú, felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészből álló terv
beruházás: új létrehozása, felújítás: már meglevő pótlása, bővítése,rekonstrukciója
minden év szeptember 30-ig kell benyújtani
igazgatási szolgáltatási díj mértéke: a tárgyév június 1-jén hatályos víziközmű-szolgáltatási engedélyben az adott víziközmű-rendszerre meghatározott felhasználói egyenértékenként 0,001 ezer, de legalább 10.000,.Ft
A két tervrészért a díj külön – külön fizetendő, mert a benyújtása tekintetében más lehet a kötelezett

## Slide 120: 3. Víziközmű-szolgáltatás
2011. évi CCIX. törvény: a víziközmű-szolgáltatásról
a terveket ágazatonként szükséges elkészíteni 15 évre
valójában mindig a víziközmű-szolgáltató készíti a terv egészét meghatalmazás alapján /véleményezési jog- 30 nap, csatolni/
GTF elkészítése: ágazatonként, azon belül rendszerenként és fejlesztési ütemenként
célja: a közművagyon műszaki állapota megfelelő színvonalú a folyamatos költséghatékony szolgáltatáshoz
A GFT ütemei: I.ütem: részletes műszaki terv és ez alapján készült költségkalkuláció /1 év/
  II.ütem: megalapozó műszaki terv és költségbecslés /2-5 év/
  III.ütem: távlati műszaki terv és költségbecslés /6-15 év/

## Slide 121: 3. Víziközmű-szolgáltatás
2011. évi CCIX. törvény: a víziközmű-szolgáltatásról
A terv elkészítésének szempontrendszerei:
bírósági, hatósági határozat,jogszabály kötelezése- szerződésben vállalt kötelezettség- a fejlesztés elmaradásával járó kockázat- a beruházás eredményeként jelentkező üzemeltetési költségcsökkenés-fejlesztési programban való részvétel/csatlakozás- várható műszaki élettartalom,amortizáció-rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok-hibastatisztika- jóváhagyott vízbiztonsági terv

## Slide 122: 3. Víziközmű-szolgáltatás
2011. évi CCIX. törvény: a víziközmű-szolgáltatásról
/ szükséges megjelölni azon feladatokat, melyhez vízjogi engedély beszerzése szükséges/
előre nem látható körülmények miatt rendkívüli helyzetből adódó feladatokra az előzetes költségterv 1-5 %-át szükséges betervezni / megjegyzés: ez kevés/
Ezen túlmenően forrás átcsoportosítás lehetséges:
/ 15 %-ig MEKH tájékoztatás- 15 % felett előzetes MEKH engedély: kérelem útján: I.ütem: ellehetetlenülés, más fejlesztés kap elsőbbséget,unios társfinanszírozás-más. II-III.ütem: a következő terv jóváhagyásakor/- MEKH döntés: jóváhagy / részben vagy egészben/, megtagad / részben vagy egészben/mérlegelési jogkör

## Slide 123: 3. Víziközmű-szolgáltatás
58/2013. / II.27. / Korm. rendelet: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
Az Alkotmánybíróság 23/2017. / X.10. / AB határozat : a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 80.§./3/ bekezdés „ megállapítása, vagy annak” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
17/2015. /IV.9. / NFM rendelet . a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről
1043/2017. / VI.28. / Korm. határozat : a „ Szennyvíziszap Kezelési és Hasznosítási Stratégia ( 2018-2023 ) „ elfogadásáról

## Slide 124
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!