## Slide 1
TOPOGRÁFIA
DR. JUHÁSZ ATTILA

## Slide 2
A topográfiai térképezés alapjai. A térképek osztályozása. A magyar topográfiai
térképezés története.
A térképi kommunikáció, vizualizáció.
Üzemlátogatás a HM Térképészeti Intézetben
A térképi generalizálás. A jelkulcsos ábrázolás.
A topográfiai célú felmérési technológiák, adatgyűjtési eljárások.
A digitális térkép fogalma. A digitális térkép adatmodellje, a modellezés folyamata. A kétszintű adatmodell.
Domborzattan. Magassági adatok forrásai. Digitális domborzatmodell. A felületmodellezés stratégiái.
Interpolációs eljárások
A digitális térképészet hardver, szoftver komponensei. Adatformátumok.
Webes térképezés.
ZH
Croudsoursing térképezés.
Időadatok a térképészetben, térinformatikában.
Alternatív valóság a térképeken
14 HETES TEMATIKA

## Slide 3
A TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEZÉS ALAPJAI
A TÉRKÉPEK OSZTÁLYOZÁSA
A MAGYAR TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEZÉS TÖRTÉNETE

## Slide 4
TÉRKÉP:
1. A földfelszín, a hozzá kapcsolódó alakzatok és jelenségek mértékhez kötött rendezett, rajzi vonatkozású modellje:
        felülnézeti, vízszintes vetületű
        adott méretarányú
        elhanyagolást, kiemelést is tartalmazó
        szükség esetén jeleket is felhasználó (kiemelés, felnagyítás) ábrázolás
2. A térkép a Földön vagy máshol található természeti és társadalmi jellegű tárgyak, jelenségek vagy folyamatok méretarány szerint kicsinyített, általánosított, magyarázó ábrázolása a síkban. A felszín elemeit ortogonális vetítéssel alaprajz-szerűen vagy egyezményes jellel ábrázolja.
3. A térkép a Földön, más égitesten vagy a világűrben található természeti, társadalmi jellegű tárgyak, jelenségek vagy folyamatok méretarány szerint kicsinyített, generalizált, magyarázó, síkban történő ábrázolása
4. A térkép a földrajzi valóság szimbolikus reprezentációja, amely a létrehozók kreatív megfontolásán alapuló objektumokra és jelenségekre vonatkozik olyan felhasználási céllal, amelyben a térbeli kapcsolatoknak elsődleges jelentősége van.

## Slide 5
TÉRKÉP FŐ TULAJDONSÁGAI:
MÉRETARÁNY:
A térképek méretaránya (M) az az arányszám, amely megmutatja, hogy a VETÜLETI SÍKON leképezett hosszak a kirajzolt TÉRKÉPEN hányadrészükre kicsinyítve jelennek meg.
MÉRETARÁNY = M = 1/m =
1/méretarányszám = térképi hossz/vetületi hossz
GENERALIZÁLÁS:
Az egyik legfontosabb, egyben az egyik legbonyolultabb folyamat. A térképi megjelenítés (analóg, digitális) információközlő képessége korlátozott. Érzékelési és értelmezési gondok lehetnek. Ki kell válogatnunk, szűrnünk azt az információmennyiséget, melyet a térkép befogadóképessége lehetővé tesz és a térkép értelmezhetőségét, használhatóságát nem csökkenti.
2. VETÜLET :
Az a leképezés, amely a 3D-s valóság síkba (papírlapra) való átalakításának módját (általában egy matematikai képlet formájában) adja meg.
A leképezés lehet: szögtartó; területtartó; általános torzulású
4. JELKULCSOS ÁBRÁZOLÁS :
A tereptárgyak jelentésének egyértelmű kifejezésére, jelentőségük kihangsúlyozására jeleket használunk. Ennek oka lehet: tárgy mérete eredetileg, (forrás) vagy a kicsinyítés miatt (kémény); az alaprajzii ábrázolás nem eléggé kifejező, hangsúlyos (híd)

## Slide 6
TOPOGRÁFIA
„Toposz” + „Graphein”
(helyszín, hely + rajz, rajzolat)
A Föld felszín vagy annak közelében lévő tereptárgyak (természetes és mesterséges)
felmérésének, leírásánek és térképi ábrázolásának tudománya
TOPOGRÁFIAI TÉRKÉP:
felülnézeti, vízszintes vetületű
adott méretarányú (M = 1 : 5.000 – 1 : 100.000)
domborzatot is tartalmazó
szükség esetén jeleket is felhasználó (kiemelés, felnagyítás) ábrázolás
SÍKRAJZ; DOMBORZATRAJZ; NÉVRAJZ; SZELVÉNYKERET, -HÁLÓZAT, KERETEN KÍVÜLI MEGÍRÁSOK

## Slide 7
KARTOGRÁFIA
„Chartis” + „Graphein”
(lap,térkép + írás, rajzolás)
A térképek és egyéb kartográfiai ábrázolási formák (földgömb, fototérkép)
készítésének és használatának tudománya
MUNKAFOLYAMATA:
Előkészítés (topográfiai, geometriai és tematikus alapadatok gyűjtése)
Adatbevitel (TÉRKÉPI ADATOK, terepi mérés, GPS, távérzékélés, fotogrammetria, szkennelés, digitalizálás + táblázatos,
szöveges adatok)
Tervezés (kartográfiai ismeretek, tapasztalat, tartalomtervezés, tematika, jelkulcs, anyagi, technikai lehetőségek)
Szerkesztés ( a térképterv alapján a gyakorlati megvalósítás)
Nyomdai előkészítés (nyomdászati munka, szerelés, montírozás)
Sokszorosítás, közzététel (színrebontás nyomólemezekre, nyomtatás)

## Slide 8
A TÉRKÉPEK CSOPORTOSÍTÁSA
MÉRETARÁNY SZERINT
kisméretarányú (-1:25.000)
földrajzi (levezetett)
közepes méretarányú
(1:25.000 - 1:5.000)
nagyméretarányú
(1:5.000 -)
ÁBRÁZOLÁS JELLEGE SZERINT
általános (természeti)
(földrajzi, topográfiai, geodéziai)
tematikus
(gazdasági, társadalmi, stb.)
ÁBRÁZOLÁSI MÓD SZERINT
vázlat, madártávlati kép, szelvény, stb.

## Slide 9
A TÉRKÉPEK CSOPORTOSÍTÁSA
TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEK
(1:200.000-1:10.000)
EGYÉB TÉRKÉPEK (< -1:1)
FÖLDMÉRÉSI ALAPTÉRKÉPEK
(1:4000-1:1000)
EGYÉB MŰSZAKI TÉRKÉPEK
(1:10.000-1:500)
MŰSZAKI TÉRKÉPEK
(1:10.000-1:500)
FÖLDRAJZI TÉRKÉPEK
(- 1:200.000)
TARTALOM SZERINT

## Slide 10
A TÉRKÉPEK CSOPORTOSÍTÁSA
felmérési vagy alaptérkép
levezetett térkép
ELŐÁLLÍTÁSI MÓD SZERINT
ADATHORDOZÓ SZERINT
analóg (papír, fólia) térkép
digitális (virtuális) térkép
tárolási, archiválási
problémák

## Slide 11
A TÉRKÉPEK CSOPORTOSÍTÁSA
TITKOSÍTÁSI PROBLÉMÁK
katonailag fontos objektumok kihagyása
nem konzekvens eljárás (probléma)
hamis adatok
feltüntetése
terepi felismerés problémája
hamis egyéb adatok átvétele (internet központúság),
„hiszen már minden megvan”
FELISMERÉSI PROBLÉMÁK
kiértékelő képzetlensége,
elszakadás a tereptől

## Slide 12
A TÉRKÉPEK CSOPORTOSÍTÁSA
TITKOSÍTÁS, HAMISÍTÁS
FŰZFŐ GYÁRTELEP
Republic of China
Air Force
Taiwan
Military Property Agency and the Military Technical Supervision Office
Warsaw
Magyar Honvédség
Logisztikai Ellátó Központja

## Slide 13
FÖLDRAJZI TEMATIKUS
TÉRKÉPEK ( - 1:200.000)
szakterülettől függő megjelenítés
általában levezetett
térképek
speciális (egyedi) megjelenésűek
leggyakrabban a tömegigény kiszolgálására
KIS MÉRETARÁNYÚ
TÉRKÉPEK (1:200.000 - 1:50.000)
leggyakrabban szakmai igények kiszolgálására
kivételek az űrfelvételről közvetlenül
kiértékelt anyagok
csak kartográfiai termékek
kartográfiai, és GIS-sel
(távérzékelés) készített egyedi anyagok
A TÉRKÉPEK CSOPORTOSÍTÁSA
MÉRETARÁNY SZERINT

## Slide 14
FÖLDRAJZI (KARTOGRÁFIAI) TÉRKÉPEK FŐBB JELLEMZŐI:
Nagy területek áttekintése
Fontos a vetületválasztás
Általában rétegszínezéses domborzatábrázolás
A névrajz az egyik legfontosabb térképi elem
A TÉRKÉPEK CSOPORTOSÍTÁSA
MÉRETARÁNY SZERINT

## Slide 15
A TÉRKÉPEK CSOPORTOSÍTÁSA
MÉRETARÁNY SZERINT
VETÜLET VÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE

## Slide 16
KÖZEPES MÉRETARÁNYÚ
TÉRKÉPEK (1:25.000-1:5.000)
jórészt felmérési térképek (tematikus)
szakterületektől függő megjelenítés
leggyakrabban szakmai igények kiszolgálására
EOV
UTM
A TÉRKÉPEK CSOPORTOSÍTÁSA
MÉRETARÁNY SZERINT
SZEREPE:
Természetes állapotokat ábrázoló
alaptérkép (kiemelt M=1:10.000)
Műszaki tervezés és a tematikus térké-
pezés alapja
Jogi helyzet figyelmen kívül hagyása
KAPCSOLATA A GEODÉZIÁVAL:
Általában geodéziai mérési módszerek
Mérések mellett szerkesztés, terepi
rajzolás
Lényegkiemelés, általánosítás a terepen
Nem kisméretarányú geodézia
KAPCSOLATA MÁS TUDOMÁNNYAL:
Felsőgeodézia (alapfelület, vetület)
Geofizika (mágneses jelenségek)
Fotogrammetria (ortofotó, szintvonalak)
Kartográfia (nyomdakész rajzok)

## Slide 17
A TÉRKÉPEK CSOPORTOSÍTÁSA
MÉRETARÁNY SZERINT
A terepi tájékozódás céljaira
Generalizált, egyezményes térképjelek
Sok felületi jel (művelési ágak, stb.)
KÖZEPES MÉRETARÁNYÚ (TOPOGRÁFIAI) TÉRKÉP

## Slide 18
A TÉRKÉPEK CSOPORTOSÍTÁSA
MÉRETARÁNY SZERINT
NAGYMÉRETARÁNYÚ
TÉRKÉPEK (1:4.000-1:500)
felmérési térképek
egységesség, szabályozottság
főként műszaki,
jogi célokból
EOV
egyedi igényeket szolgálnak ki
vetület nélküli, nagy felbontású térképek
HELYSZÍNRAJZOK (1:200-1:1)
M=1:1.000 EOV térkép
M=1:4.000 EOV térkép

## Slide 19
A TÉRKÉPEK CSOPORTOSÍTÁSA
MÉRETARÁNY SZERINT
Szinte csak vonalas ábrázolás
Minden alaprajzban, jelek alig vannak
Koordináták, számadatok
Domborzat nem mindig
Gyakran csak kéziratos
NAGY MÉRETARÁNYÚ (MŰSZAKI) TÉRKÉP

## Slide 21
A kisebb torzulások
érdekében a henger
metszi a gömböt.
A vetületi
koordinátarendszert
eltolták
(csak + koordináták)
Mind a topográfiai,
mind a kataszteri
térképek egységes
rendszere
A TÉRKÉPEK VETÜLETI RENDSZEREI
EGYSÉGES ORSZÁGOS VETÜLET

## Slide 22
A TÉRKÉPEK VETÜLETI RENDSZEREI
EGYSÉGES ORSZÁGOS VETÜLET

## Slide 23
A TÉRKÉPEK VETÜLETI RENDSZEREI
GAUSS-KRÜGER VETÜLET

## Slide 24
A TÉRKÉPEK VETÜLETI RENDSZEREI
GAUSS-KRÜGER VETÜLET

## Slide 25
A TÉRKÉPEK VETÜLETI RENDSZEREI
GAUSS-KRÜGER VETÜLET

## Slide 26
A TÉRKÉPEK VETÜLETI RENDSZEREI
UTM VETÜLET

## Slide 27
SZELVÉNYBEOSZTÁSI RENDSZEREK
MEGJELENÍTÉSI
PROBLÉMA
A SZELVÉNYHÁLÓZAT CÉLJA
az összefüggő, hézagmentes ábrázolás,
könnyű kezelhetőség,
gyors átláthatóság
minden vetületi és koordinátarendszerhez tartozik egy rendszer
nem lehet az egész felmért területet egységesen kezelni
ez még a digitális világra
is érvényes (topográfia)
nagy méretarányokban más beosztás is van
A TÉRKÉPSZELVÉNY
a felmért terület vetületi
síkra vetített, a szelvényhálózat vonalaival határolt része (kilométer hálózat, fokhálózat)
nemzetközi rendszereknél muszáj
A TÉRKÉPSZELVÉNY

## Slide 28
A TÉRKÉPSZELVÉNY
EOTR SZELVÉNYRENDSZER

## Slide 29
56 1:100.000
56-1 1:50.000
56-14 1:25.000
56-142 1:10.000
56-142-2 1:4.000
56-142-22 1:2.000
56-142-221 1:1.000
56-142-221-4 1:500
A TÉRKÉPSZELVÉNY
EOTR SZELVÉNYRENDSZER

## Slide 30
Az 1:100000 EOV
szelvények
aláosztása
A TÉRKÉPSZELVÉNY
EOTR SZELVÉNYRENDSZER

## Slide 33
A TÉRKÉPSZELVÉNY
GAUSS-KRÜGER SZELVÉNYRENDSZER

## Slide 34
Az 1:100000
szelvények
aláosztása
A TÉRKÉPSZELVÉNY
GAUSS-KRÜGER SZELVÉNYRENDSZER

## Slide 35
A TÉRKÉPSZELVÉNY
GAUSS-KRÜGER SZELVÉNYRENDSZER

## Slide 36
Fontos összefüggés
(tájékozási problémák esetén
amikor nincs GPS)

## Slide 37
AZ „ANALÓG” FOGALOM
arányszám, amely megmutatja, hogy a vetületi síkon leképezett hosszak a kirajzolt térképen hányadrészükre kicsinyítve jelennek meg
MÉRETARÁNY = M =
1/m = 1/méretarányszám =
térképi hossz/vetületi hossz
EOTR méretarányok
(500, 1000, 2000, 4000,
10000, 25000, 50000, 100000)
A „DIGITÁLIS” FOGALOM
arányszám, amely megmutatja, hogy a vetületi síkon leképezett hosszak az adatgyűjtés szerint, illetve a kirajzolt térképen milyen grafikus méretaránynak felelnek meg
MÉRETARÁNY függ a
részletességtől, geometriai
pontosságtól és alakhűségtől
A TÉRKÉP MÉRETARÁNYA

## Slide 38
A térképek méretarányában szerkesztett hosszmérték, térképről történő távolságlevételre használjuk.
A TÉRKÉPI ARÁNYMÉRTÉK

## Slide 39
A TÉRKÉPEZÉS ÉS A TOPOGRÁFIA TÖRTÉNETE
LASCAUX Kr.e. 12000
csillagászat
geocentrikus világkép
Catal Hüyük Kr.e. 7000
nagy méretarányú ábrázolás
épületek

## Slide 40
A TÉRKÉPEZÉS ÉS A TOPOGRÁFIA TÖRTÉNETE
NUZI, Kr.e. 2500
BABILON, Kr.e. 1650
BEDONILA, Kr.e. 1600

## Slide 41
A TÉRKÉPEZÉS ÉS A TOPOGRÁFIA TÖRTÉNETE
VILÁGRENDSZER
geocentrikus világkép
fejlett csillagászat
csillagképek ábrái (nevei)
égbolt forgása, periodicitása
időmérés, meghatározás
A TÉRKÉPEZÉS HELYZETE (Kr.e. 15000 – Kr.e. 600)
A FÖLD ALAKJA
gömb
Egyiptom Kr.e. 1500
Dikaiarkhosz (Kr.e. 400)
fokhálózati rendszer első
(?) felvetése
Püthagorasz (Kr.e. 580-500)
gömb alak filozófiai alapokon
Eratosztenész (Kr.e. 276-194)
az elfogadott gömb sugarának megmérése (6269 km – ma 6378 km)

## Slide 42
A TÉRKÉPEZÉS ÉS A TOPOGRÁFIA TÖRTÉNETE
Fokhálózat
Föld sugár becslés
Vetületi rendszer

## Slide 43
A TÉRKÉPEZÉS ÉS A TOPOGRÁFIA TÖRTÉNETE
VILÁGRENDSZER
geocentrikus világkép
fejlett csillagászat
helymeghatározás, időmeghatározás,
pontos számítások
asztronómia, asztrológia
matematikai alapokon események előrevetítése
(betlehemi csillag – mágusok)
A TÉRKÉPEZÉS HELYZETE (Kr.e. 600 – Kr.u. 1000)
RENDSZER
heliocentrikus
Arisztarkhosz (Kr.e. 310-230)
(a Föld-Nap távolság elméleti meghatározása)
K. Ptolemaiosz (Kr.u. 90-168)
geocentrikus
(sumér, egyiptomi alapokon,
csillagok külön szférában)

## Slide 44
A TÉRKÉPEZÉS ÉS A TOPOGRÁFIA TÖRTÉNETE
Irányrózsa
Amerika! (1416, 1460)

## Slide 45
RENDSZER
ALAK
Tycho Brache (1546-1601)
geoheliosztatikus
(bolygók a Nap körül, Föld mozdulatlan)
gömb
középkor - ~1650
N. Copernicus (1473-1543)
heliocentrikus
(pap, a Vatikán is elfogadja)
J. Kepler (1571-1630)
bolygópálya ellipszis
Giordano Bruno (1548-1600)
centrum nélküli
(sok világ, végtelen Univerzum,
Krisztustagadás, ördögimádat)
G. Galilei (1564-1642)
heliocentrikus
(a pápa kigúnyolása, változtatás a Bibliában, per, gond nincs)
forgási ellipszoid (1650-1870)
elméleti egyensúlyi alak
„citrom” fokmérés (1683-1718)
„narancs” fokm. (1736-1737)
geoid
1878 után elfogadott
A TÉRKÉPEZÉS ÉS A TOPOGRÁFIA TÖRTÉNETE

## Slide 46
A HAZAI TÉRKÉPEZÉS ÉS A TOPOGRÁFIA TÖRTÉNETE
Magyarország területét összefüggően ábrázoló térképek:
Mátyás király uralkodását (1458-1490) megelőzően készülhettek (nem ismerjük)
Lázár-térkép 1528-ban készült nyomtatásban

## Slide 47
A HAZAI TÉRKÉPEZÉS ÉS A TOPOGRÁFIA TÖRTÉNETE
Magyarország területét összefüggően ábrázoló térképek:
Honterius, Lazius, Zsámboky, Mikovinyy Sámuel (1700-1750)
I. katonai felmérés (Mária Terézia), hazánk területén (1766-1788)
települések
fő domborzati formák
növényzet, talajok, stb.
hidak, mélyutak
vízrajz, szakadékok, szorosok
járhatóság kocsival és gyalog
hol kell hidat verni
erődítményt építeni
fatorlaszt építeni
kordont emelni
ORSZÁGLEÍRÁS
(pl. kastélyok befogadó-
képessége, katonai meg-
közelítés)
M=1:28.800

## Slide 48
A HAZAI TÉRKÉPEZÉS ÉS A TOPOGRÁFIA TÖRTÉNETE
Magyarország területét összefüggően ábrázoló térképek:
II. katonai felmérés (I. Ferenc, 1806-1869), Magyarország területén (1829-1866)
III. katonai felmérés (1869), Magyarország területén (1872-1884)
M=1:28.800
felmérési méretarány M=1:25.000
M=1:75.000 méretarányú „részletes” térképek

## Slide 49
A HAZAI TÉRKÉPEZÉS ÉS A TOPOGRÁFIA TÖRTÉNETE
Magyarország területét összefüggően ábrázoló térképek:
Magyar Katonai Térképészeti Csoport (1919), új topográfiai felmérés (1927-1938)
fotogrammetriai eljárás (az ország 10%-a)
II. VH után ketté vált a térképezés (polgári és katonai)
a katonai térképek titkosítva
a polgári térképek nem teljesek, torzítottak, lerontottak
számítástecnikai eszközök korlátozottan alkalmazhatók (cocom)

## Slide 50
-MAGYAR HONVÉDSÉG TÉRKÉPÉSZETI HIVATALA (TÓTH ÁGOSTON TÉRK. INTÉZET)
-80-AS ÉVEK KÖZEPÉTŐL FOGLAKOZNAK DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETTEL
-1987-89 DTA 1:200.000 (G-K VETÜLET, DOMBORZAT NÉLKÜL)
-ÁLLAMI SZÁMÍTÓGÉPES SZOLGÁLAT (ÁSZSZ)
-80-AS ÉVEK LEGMODERNEBB SZÁMÍTÓGÉPEIVEL RENDELKEZIK
-GRAFIKUS ADATOK KEZELÉSÉRE IS ALKALMAS KÖRNYEZET
-BUDAPEST, SZEGED FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISA
-GEOMETRIA KISSZÖVETKEZET
-ALFAGRAFIK (AUTOCAD JELLEGÜ) KIFEJLESZTÉSE
-TOPOLOGIC KIFEJLESZTÉSE (ELSÖ KELET-EURÓPAI GIS)
-1990 OTAB, 3 RÉSZADATHALMAZ:
-SZEMLÉLÖ SZINT: 1: 1.000.000 – 1: 2.000.000
-ÁTTEKINTÖ SZINT: 1: 500.000 – 1: 1.000.000
-RÉSZLETES SZINT: 1: 100.000 – 1: 200.000
(AUTOCAD, MICROST., MAPINFO)
-1990 1: 2.000 DIGIT. SZELVÉNYEK (6DB) A VILÁGKIÁLLÍTÁS TERVEZETT
HELYSZÍNÉRÖL
A HAZAI TÉRKÉPEZÉS ÉS A TOPOGRÁFIA TÖRTÉNETE

## Slide 51
-FŐVÁROSI TANÁCS (FÖLDHIVATAL FÖLDMÉRÉSI OSZTÁLY)
-1: 1.000 FÖLDMÉRÉSI VÁZTÉRKÉP (2/3-A KÉSZÜLT EL)
-1987-88 1: 4.000 DIGITÁLIS ALAPTÉRKÉP A FŐVÁROSRÓL
-1988 ELSŐ LEGÁLIS ARCINFO
-BME GEODÉZIAI INTÉZET
-GRADIS-2000 AZ ELSŐ TÉRINFORMATIKAI CÉLSZOFTVER
-PAKSI ATOMERŐMŰ GEODÉZIAI FELMÉRÉSÉHEZ
-ELTE TÉRKÉPTUDOMÁNYI TANSZÉK
-1972 MÁR ILYEN JELLEGŰ KUTATÁSOK
-LINPRI, COMAPO FELÜLETKARTOGRAMMOK MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRŐL
-KÜLÖNBÖZŐ KARAKTEREK EGYMÁSRA NYOMTATÁSÁBÓL ELTÉRŐ
DENZITÁSÚ ELEMEI FELÜLET KITÖLTÉSEK
-FOK GYEM SZÖVETKEZET
- 1982-1991 DIGITALIZÁLÓ TÁBLA GYÁRTÁS
A HAZAI TÉRKÉPEZÉS ÉS A TOPOGRÁFIA TÖRTÉNETE

## Slide 52
-ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET (MÁFI)
-1986 REBEKA (AUTOCAD 9 UTÁN VÉGE)
-1989 A RÉGIÓ ELSŐ INTERGRAPH MUNKAÁLLOMÁSA
-MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI KUTATÓINT. (TAKI)
- 80-AS ÉVEK ELEJE TALAJTANI INFORMÁCIÓS RENDSZER (TIR)
-CSAK A PONTSZERŰ ADATOK
- 1989-90 AGRO-TOPO (AUTOCAD)
-VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓKÖZP. (VITUKI)
- 80-AS ÉVEK VÉGE ÁGAZATI GIS RENDSZER KIÉPÍTÉSE
- VIPS (VIDEO IMAGE PROCESSING SYSTEM) ÉS ILWIS SZOFTVEREK ALK.
-VÁROSÉPÍTÉSI TUDOMÁNYOS ÉS TERVEZŐ INTÉZET (VÁTI)
- 80-AS ÉVEK ELEJE TÉRINFORMATIKAI KUTATÁSOK, ELEMZÉSEK
- ORSZÁGOS ÜDÜLŐTERÜLETI TERV (OÜT) 200*200 MÉTERES EGYSÉGEK
- NEGYVEN TEMATIKUS FEDVÉNY (POSTA DTM 200)
-ESRI (GEOCOMP KFT, ESRI MO. KFT 1989)
-INTERGRAPH (INTERGRAPH MO. KFT 1992)
-ERDAS (BEKES KFT 1992)
A HAZAI TÉRKÉPEZÉS ÉS A TOPOGRÁFIA TÖRTÉNETE

## Slide 53
A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI IDŐSZAK:
A KATONAI TÉRKÉPEK TITKOSÍTÁSA MEGSZŰNIK (VISSZAMENŐLEG IS)
-G-K VETÜLETRŐL ÁTTÉRÉS UTM-RE
-DTA-200 3.6
-DTA-50 2.2 (1: 25.000 FELMÉRÉS)
-DDM (10 – 1000 M)
-RTA (150 – 300 DPI)
A HAZAI TÉRKÉPEZÉS ÉS A TOPOGRÁFIA TÖRTÉNETE

## Slide 54
POLGÁRI TÉRKÉPEKKEL SZEMBENI MINŐSÉGI ELVÁRÁSOK NÖVEKEDNEK
-TARTALMI TORZÍTÁS, OBJEKTUMOK ELHAGYÁSA
-MAXIMÁLIS TERÜLET MEGKÖTÉSE A MÉRETARÁNY FÜGGVÉNYÉBEN
-PIACI SZEMPONTOK EGYRE ERŐTELJESEBBEN HATNAK
-MAGÁN CÉGEK MEGJELENÉSE
-ELSŐ DIGITÁLIS VÁROSI TÉRKÉPEK (PL. HÉVIZ – KATICOM)
A HAZAI TÉRKÉPEZÉS ÉS A TOPOGRÁFIA TÖRTÉNETE

## Slide 55
A TÉRKÉPEK ELEMEI
(SÍKRAJZ, NÉVRAJZ, KERETRAJZ, DOMBORZATRAJZ)
TIPOGRÁFIAI ALAPISMERETEK
TÉRKÉP TERVEZÉS, SZERKESZTÉS

## Slide 56
TÉRKÉP ELEMEI
SÍKRAJZ
A kétdimenziós térkép felszínén egyértelműen ábrázolható tárgyakat összefoglalva síkrajznak nevezzük.
2. NÉVRAJZ
A topográfiai térképek elengedhetetlen tartalmi része a névrajz. A névrajz biztosítja a legközvetlenebb kapcsolatot a térkép geometriai adatai és a felhasználó között. A névrajz vonatkozhat pontra, vonalra, területre, valamint természetes és mesterséges alakzatra egyaránt.
3. DOMBORZATRAJZ
A domborzatrajz a felszín magassági viszonyait ábrázolja. Az ábrázolás történhet abszolút és relatív magassági pontok, szintvonalak használatával, színfokozatos vagy domborzatárnyékolásos eljárással.
4. KERETRAJZ
A szelvényezési rendszerrel szoros kapcsolatban határozták meg. Az alkalmazott jelkulcs rögzíti. Részleteiben tehát különböző a keretrajz az alkalmazott vetületi rendszerek szerint. Alapelveiben azonban egységes: belső és külső keretből és a kereten kívüli megírásokból áll.

## Slide 57
A SÍKRAJZ
A topográfiai térkép síkrajzát tartalmilag a következő fő csoportokba sorolhatjuk:
alappontok,
épületek és építmények, (települések),
ipartelepek és közművek,
vasutak,
műutak és talajutak,
vízhálózat és berendezései, (vízrajz),
hidak és átkelők, hírközlő vonalak, (vezetékek)
határok, kerítések,
növényzet és talajnemek,
domborzat síkrajzi elemei

## Slide 58
JELEK, JELKULCS:
A tereptárgyak jelentésének kifejezésére, jelentőségük kihangsúlyozására jeleket (jelkulcsot) használunk. Ez főként a méretaránytól függő felbontóképességből adódik.
Azonos jel = azonos tárgy. Egyezményes jelek összefoglaló gyűjteménye a jelkulcs. A térkép készítője és a használója azonosan értelmezze a jeleket.
A SÍKRAJZ
Térképi jelek alkalmazásának okai:
A térképezendő tárgynak nincs megfelelő kiterjedésű alaprajza (alappontok, forrás, távvezeték)
A térkép méretaránya miatt a tárgy ponttá vagy vékony vonallá zsugorodik (templom, malom, patak)
A tárgy alaprajza ugyan megfelelő nagyságú, de formája nem fejezi ki a tárgy jelentését vagy jelentőségét (támfal, híd, temető)
A jelkulcs részei:
Jelek használatát magyarázó szöveges rész
A térképen használható rövidítések jegyzéke
Írásfajták gyűjteménye
Térképszelvény keretmintája, kereten kívüli megírások

## Slide 59
Elmozdítható fontossági sorrendben:
Vasút
Műút
Csatorna
Ipari létesítmény
Vezeték
Település
Töltés, bevágás, fasor
Tájékoztató tereptárgy
Határ
Kerítés
Növényzethatárok
Nem mozdítható el a helyéről:
Geodéziai alappont
Természetes vízfolyások
A SÍKRAJZ
Méreten felüli ábrázolás
Eltolás
Generalizálás

## Slide 60
JELEK TÍPUSAI:
alaprajz szerinti jelek
meghatározott alakú jelek
magyarázó jelek
felületkitöltő jelek
A SÍKRAJZ
14
Mhó.
Alaprajz szerinti jelek
Mérete megengedi az alaprajz szerinti ábrázolást vagy
mérete meghaladja az amúgy használandó jel méretét
Alaprajza felismerhetetlen lenne és ki akarjuk emelni a jelentőségét
Meghatározott alakú jelek

## Slide 61
Meglévő jelek kiegészítése, kiemelése. TULAJDONSÁG megadása
A SÍKRAJZ
Magyarázó jelek
Meghatározott rend szerint ismétlődő magyarázó jelek
Felületkitöltő jelek

## Slide 62
A SÍKRAJZ

## Slide 63
A SÍKRAJZ

## Slide 64
A SÍKRAJZ
ALAPPONTOK
A topográfiai térképek geometriai alapját, szerkezeti összhangját a geodéziai alappontok biztosítják.
Koordinátáik segítségével kell felszerkeszteni a térképre.
Nem mozdíthatók el!
A felsőrendű alappontokat minden esetben fel kell tüntetni, az alacsonyabb rendű pontok közül annyit, hogy a térkép egy négyzetdeciméterére 3-4 pontnál több ne essen.
Tengerszint feletti magasság
Pontszám
Alappont egyéb jellegű építményen:
Jelek összevonása!

## Slide 65
A SÍKRAJZ
ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK
Az állandó jellegű épületeket és építményeket méretüktől függően:
alaprajz szerint
meghatározott alakú és méretű egyezményes jellel ábrázoljuk
  a legkisebb jel mérete 0,7 mm*1,0 mm
Az alaprajz szerint ábrázolásnál az emeletszám függvényében felületszínezést alkalmazunk
12 m magasságig, fsz. vagy 1 em.
12-25 m magasság között, 2-4 em.
25-35 m magasság között, 5-7 em.
35 m-nél, vagy 7 em-nél magasabb
Az egymáshoz 2 m-nél közelebb álló épületeket egybe rajzoljuk, közéjük elválasztó vonalat teszünk. Egybe rajzolt épületeknél elválasztó vonalat teszünk oda is, ahol az emeletszám változik.

## Slide 66
A SÍKRAJZ
TELEPÜLÉSEK
A települések ábrázolásával a térképek a lakosság térbeli eloszlását tudják érzékeltetni.
Nagy méretarány esetén:
alaprajzban ábrázolják,
feltüntetik az utcákat, fontosabb épületeket
Kisebb méretarányban:
az alaprajziból alaprajzhű ábrázolás,
majd az egyezményes jelek alkalmazása,
együtt is előfordulhatnak a térképeken
Kis méretarányban:
nem minden települést ábrázolunk (M=1:100.000 a határ)
a településeket kategóriákba soroljuk, statisztikai adatok alapján (lélekszám, közigazgatási rang)

## Slide 67
A SÍKRAJZ
IPARTELEPEK, KÖZMŰVEK
Ipartelep: terület, amelyen az épületek, építmények döntő többsége a termelés, vagy szolgáltatás céljait szolgálja.
igen zsúfolt
ábrázolásuk nehéz (épületek szabályai érvényesek)
ki kell egészíteni a tevékenységre utaló magyarázó megírással (név, tevékenység)
egyszerű oszlopon lévő villanyvezeték [59] (bemérni csak a töréspontokat)
fém, beton tartószerkezeten lévő, magasfeszültségű villanyvezeték [60]

## Slide 68
A SÍKRAJZ
VASÚT
A vasútvonal a legállandóbb jellegű és stratégiailag legfontosabb közlekedési vonal.
a vízfolyások után az első, melyet mindig a valóságos helyén kell ábrázolni
a földi és légi tájékozódásnak is fontos elemei
bemért helye az alépítmény, illetve a töltés tengelyvonala
térképi jele 0,5 mm vastag fekete vonal mellyel kifejezzük:
  hány vágány pár fut egymás mellett
  villamosított-e
  töltésen, bevágásban, támfalak között, vagy alagútban halad
  részletesen ábrázoljuk a közutakkal való kereszteződésit, a kapcsolódó berendezéseket
kis méretarány esetében elsősorban a vasútvonalak jellegének megőrzése a cél

## Slide 69
A SÍKRAJZ
MŰUTAK, TALAJUTAK
A vasút utáni legfontosabb térképi elemek az utak.
a természetbeni tengelyvonala és a térképi jel tengelyvonala egybe kell essen
az utakat megkülönböztetjük építésük, burkolatuk és minőségük szerint
minőségüktől függően egy vonallal, vagy két párhuzamos vonallal ábrázoljuk
épített utak: két párhuzamos vonal, narancsszínű felülnyomás
javított talajút: felületén kőszórás van, alépítménye nincs, párhuzamos vonal, sárga felülnyomás
talajutakat: 5-10 méter szélesség: 0,3 mm vastag, folyamatos fekete vonal
mezei és erdei út: helyi közlekedési cél, településhatáron, 0,3 mm-es hosszú szaggatott vonal
ösvények, gyalogutak: 0,2 mm vastag, rövid szaggatott vonal

## Slide 70
A SÍKRAJZ
VÍZRAJZ, VÍZHÁLÓZAT ÉS BERENDEZÉSEI
Természetes (vízfolyások, tavak) és mesterséges (csatornák, tavak, tározók) vizek. Utóbbiak alapvetően meghatározzák egy táj jellegét, és szoros kapcsolatban vannak a terep domborzatával. Ezért helyükről sohasem szabad őket elmozdítani!
a földi és légi tájékozódásnak is fontos vonatkozási elemei
alapvetően befolyásolják a terepen a mozgási lehetőségeket (járhatóság)
döntő mértékben kék szín: a jelek sötétkék, vízfelületek felületszínezése világoskék színű
természetes vizek: partvonalai a középvízszintnek felelnek meg a térképeken. A partvonal kialakítását meg kell határozni (szakadó-, sziklás-, köves-, homokospart)
  3 m szélességig folyamatosan vastagodó
  3-5 m között két párhuzamos vonal, 0,5 mm térközzel,
  5 m felett két vonal, mérethelyesen
mesterséges vizek: nem, vagy csak kevéssé követik a domborzati formákat (csatornahíd)

## Slide 71
A SÍKRAJZ
HIDAK, ÁTKELŐK, HÍRKÖZLŐ VONALAK, VEZETÉKEK
A hidakat méretüknek, építési anyaguknak és szerkezetüknek megfelelően ábrázoljuk.
fekete színű, iránya mindig a természetbeni irányának felel meg
feltüntetjük a jel mellett a híd hosszát, szélességét és teherbírását is
Távíró és távbeszélő vezetékek, rádió és TV állomások, a mobil telefon szolgáltatók antennái
Nagyméretarányban: teljes vezetékhálózat, kategorizálva. A közműtérképek ezen térképek speciális esetei, amelyek mind a tervezés, mind a napi munkavégzés szempontjából nagyon fontosak.
A topográfiai térképeken kifejezetten a terepen látható és ezért a tájékozódást segítő vezetékeket ábrázoljuk, a földalatti vezetékeknek ezért ebben az esetben nincs olyan nagy jelentőségük.

## Slide 72
A SÍKRAJZ
HATÁROK
Közigazgatási határok: államhatár, megyehatár, városhatár és községhatár.
Ha a határvonal nyomvonalas létesítmény mentén halad, csak szakaszosan ábrázoljuk
Ha folyók határolják az országokat, a folyó sodorvonala a határvonal
Ha két határvonal egybeesik, csak a magasabb rendűt ábrázoljuk
Növényzethatár: 1 mm sűrű fekete pontsor
ha a határvonal határozottan megállapítható
csak az állandó jellegű, gyakran kiépített (pl. rizsföld, szőlő, gyümölcsös, komló, erdő), több éven át tartósan ugyanazon növény termesztésére használt területek között

## Slide 73
A SÍKRAJZ
KERÍTÉSEK
A térképen csak az anyaguknál és méretüknél fogva akadályt jelentő kerítéseket ábrázoljuk.
külterületen az 1 m-nél magasabb és 50 m-nél hosszabb
belterületen a 100 m-nél hosszabb beton-, kő-, téglakerítések, beton-, kő-, téglalábazatú vas- és drótkerítések, a drót-, deszka-, és léckerítések, élősövények.
kerítésnek megfelelő kősort is ábrázoljuk
Ide tartoznak a töltések is, mint akadályok.
ábrázoljuk, ha magasságuk 0,5 m, hosszuk 50 métert eléri
különböző jel ha töltés teteje csak gyalogosan járható, vagy gépkocsival
egy-egy oldalának a lejtőalapja kisebb 10 m-nél, vagy azt meghaladja

## Slide 74
A SÍKRAJZ
NÖVÉNYZET, TALAJNEMEK
A topográfiai térképeken csak az állandó jellegű növényzetet ábrázoljuk. A különböző növényzetfajták felületkitöltő jelét a térkép É-D-i keretvonalával párhuzamosan rajzoljuk.
szántó esetében sem felületkitöltő jelet, sem felületszínezést nem alkalmazunk.
a szál-erdőben és fiatal erdőben felületkitöltő jelet nem alkalmazunk, fafajtára utaló jelet használunk
gyakori és fontos, tájékoztató jellegű tereptárgy a fasor

## Slide 75
A SÍKRAJZ
NÖVÉNYZET, TALAJNEMEK

## Slide 76
A SÍKRAJZ
A DOMBORZAT SÍKRAJZI ELEMEI
A szintvonalas domborzatábrázolást 40°-nál kisebb lejtőszögű területeken tudunk csak alkalmazni. A hirtelen magasságváltozások (pl. vízmosás, sziklafal, rézsű, stb.) kifejezésére egyezményes jeleket használunk.
ezek a területek vízszintes értelemben jól körülhatárolhatók, nem nagy kiterjedésűek
a rendellenességeket a síkrajzi elemekhez hasonlóan, alaprajzi formában ábrázoljuk
mértéküket relatív magassági adatokkal megírjuk
a hirtelen magasságváltozások eredete lehet természetes, vagy mesterséges lehet
fokozottan ügyelni kell a szintvonalakkal való tökéletes összhangra

## Slide 77
földfelszín természetes és mesterséges objektumainak azonosítására szolgálnak a földrajzi nevek
egyéb magyarázó írások és számok
nevek = azonosítás, nevek nélkül igen nehéz lenne!
értelmezés és hierarchia kifejezése (települések jelentősége)
vonatkozó helyesírási szabályok
külföldi területek földrajzi nevei: az adott ország térképein, névtáraiban található hivatalos formában
természetföldrajzi nevek: nemzeti vagy nemzetközi
    nemzetközi névhasználat esetén mindent eredeti formában láthatunk a térképen
    nemzeti névhasználat esetén lefordítják a földrajzi közneveket (hegy, csúcs, sziget)
Holy Island - Holy Sziget - Szent Sziget
EXONIMA: olyan névalak, ami kívül esik azon a területen, ahol a névalak nyelve hivatalos vagy jól-elfogadott (Párizs, Kairó)
ENDONIMA: a név vonatkozási területén hivatalos vagy jólelfogadott nyelvű névalak (Budapest, Wien)
A NÉVRAJZ

## Slide 78
Írás:
gondolataink kifejezése, megörökítése
gondolat → nyelv → írás
kép, rajz, grafikai elem
írásjelek, betűk (2500 éve latin)
latin = betűírás, kínai = fogalmi írás
TIPOGRÁFIA (MŰVÉSZI ESZKÖZ, TUDOMÁNY):
A BETŰKET TARTALMAZÓ, ÁLTALÁBAN NYOMTATOTT KÖZLÉS ESZTÉTIKÁJÁVAL,
FUNKCIONALITÁSÁVAL, TECHNOLÓGIÁJÁVAL FOGLALKOZÓ SZAKTERÜLET
FŐ FUNKCIÓJA: ÉRTHETŐ, ÁTTEKINTHETŐ ÉS JÓL OLVASHATÓ KÖZLÉS!
1. A BETŰK SZABVÁNYOSÍTÁSA: MINDIG AZONOS FORMÁJÚ, EGYMÁSSAL HARMO-
NIKUS SZÓKAPCSOLATOTBAN LÉVŐ NYOMTATOTT BETŰK
2. AZ ÍRÁS TECHNIKÁJÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA: SZABVÁNYOS BETŰK, TIPOGRÁFIAI
MÉRTÉKRENDSZER → KISZÁMÍTOTT TERJEDELMŰ, HANGSÚLYÚ SZÖVEGRÉSZEK
A NÉVRAJZ
TIPOGRÁFIAI ALAPISMERETEK

## Slide 79
Alapeleme: a betű
a nyomtatott betű funkciói:
harmonikus illeszkedés a szomszédos betűhöz (ábécé tetszőleges betűje)
jó olvashatóság (rendezettség, jellegzetes, felismerhető betűformák)
nyomtatási technológiának való megfelelés (ólombetű, digitális betű)
ritmikusság (egyenletes tónushatás)
a nyomtatott betű mérete:
pontban megadott (1 inch = 72,27 pont)
Didot - rendszer 1 pont = 0,376065 mm
Pica 1 pont = 0,35146 mm
Postscript 1 pont = 0.35277138 mm
A NÉVRAJZ
TIPOGRÁFIA: ALAPISMERETEK

## Slide 80
Betűtípus: azonos grafikai elven megtervezett ábécé
Betűcsalád: egy betűtípus különböző változatainak
(kurzív, kövér, dőlt, világos, kontúros) együttese
Font: egy betűcsalád egyedi tagja, egy jelkészlet
Csoportosítás alapja:
A NÉVRAJZ
TIPOGRÁFIA: BETŰTÍPUSOK, BETŰFAJTÁK
országonként, kultúrkörönként
formai kialakítás (vonalvezetés, arányok, alak)
nemzetközi szabvány szerint (Nagra DIN 16518)

## Slide 81
Johannes Gutenberg (1394-1468) könyvnyomtatás, nyomdaipar
Betűmetszés, betűtervezés (nyomdaipar fejlődése)
Jellemző betűtípusok (történelmi korok)
Számítógépes betűtípusok (80-as évek, grafikus kezelői felületek)
A NÉVRAJZ
TIPOGRÁFIA: BETŰTÍPUSOK, BETŰFAJTÁK

## Slide 82
BETŰALAK LEHET:
keskeny / normál / széles
kis / nagybetű
kiskapitális
kurzív
talpas / talpatlan (serif)
arányos / aránytalan
(azonos vagy különböző vonalvastagság)
A NÉVRAJZ
TIPOGRÁFIA: BETŰTÍPUSOK, BETŰFAJTÁK
KÖRNYEZETBARÁT BETŰTÍPUS
BETŰKÉP LEHET:
világos / normál / félkövér / kövér

## Slide 83
Hagyományos eljárás (szedés):
        nincs probléma, nincs technológiai korlát
        lelkiismereti, anyagi korlát (kézzel pótolt mellékjelek)
Digitális eljárás:
        ASCII (128 karakter - 32 vezérlő karakter)
        256 kód (felső kódkiosztás szoftverenként eltérő, kelet-európai kódtábla)
        unicode 7.0 (113.000 karakter, írott nyelvek minden karaktere kódolt + speciális térképi jelek
        8-ról 16 bitre / 32 bitre való áttérés problémája
        balról-jobbra írás problémája (bidirectional script unicode)
A NÉVRAJZ
TIPOGRÁFIA: BETŰTÍPUSOK, BETŰFAJTÁK

## Slide 84
Raszterfontok:
elemi pontok (300dpi – 32*32 fontmátrix)
kezdeti megoldás
különböző nyomtatási felbontás → különböző betű felbontás
minden betűtípus minden betűnagyságához külön fontállomány!!! (8,10,12,14,18 pont)
„soft” font: fontkazetta a nyomtatóba
manapság képernyőfont (eltérő felbontás eltérő font)
A NÉVRAJZ
SZÁMÍTÓGÉPES BETŰFORMÁTUMOK

## Slide 85
Vektorfontok:
fontállományban a karakter körvonalak (Bézier-görbe)
skálázható – tetszőleges betűméret
két vektorformátum – WYSIWYG:
Windows: Truetype (grafikus keretrendszer fontformátuma, a megjelenítéshez minden info az állományban)
Adobe: Postscript type1,3,5 (külön állományban a karakterek körvonala és a metrikus adatok)
Opentype (egységes formátum, truetype, postscript egyesítés)
Beágyazódási szint a dokumentumba:
csak olvasható
olvasható és nyomtatható
beágyazott font, nincs beállítási lehetőség
csak raszterfont beágyazása
beágyazott fonttal írt szöveg szerkeszthető, de csak az adott alkalmazásban
-a beágyazott font korlátozások nélkül használható a lokális gépen
A NÉVRAJZ
SZÁMÍTÓGÉPES BETŰFORMÁTUMOK

## Slide 86
A NÉVRAJZ
A BETŰVÁLASZTÁS JELLEMZŐI
A betűválasztás legfontosabb szempontjai általános szövegek esetében :
a szöveg tartalmának, stílusának, hangulatának megfelelő típust válasszunk.
olvashatóság (hosszú, egybefüggő szöveget jól olvasható betűtípussal szedjünk).
  a betűket nem egyesével, hanem betűcsoportokban olvassuk, szaggatott szemmozgásokkal
  Szemünk végigfut a betűsoron és 8–10 betűnként fogjuk fel a szavakat, inkább a szavak formáját
olyan betűt válasszunk, amelynek megvannak a szükséges változatai (kurzív, kiskapitális, számok, ékezetek, különleges jelek stb.), azért, hogy a szöveg artikulációjában a kiemelés, a címrendszer stb. különváljon, és segítse az olvasót a szöveg műfaj szerinti vizuális értelmezésében.

## Slide 87
A cél térképi megírások esetében: könnyen azonosítható, olvasható, jól megkülönböztethető megírások
Különböző betűtípusokkal már a kezdetektől fogva
Térképi megírások:
kereten kívül (cím, jelkulcs)
kereten belül (obj. név, azonosító, jelleg, egyéb)
    általában egyedi szavak
    szokatlanok, ismeretlenek lehetnek
    nagy betűközökkel
    nem feltétlenül vízszintes
    nem kell sorba rendeződniük
    keresztezések, lefedések
Nyomtatott térkép esetén:
nem túl vastag (kitakarás)
nem túl vékony (vizuális elveszítés)
nagyító nélkül olvasható betűk
A NÉVRAJZ
A TÉRKÉPI MEGÍRÁSOK JELLEMZŐI

## Slide 88
Feltételei:
betűtípus több változata, mely képes hierarchiát és tulajdonságot is kifejezni
    változat (típus, vastagság, kövérség)
    fokozat (méret)
    szórás (karakter távolság)
    szín
    verzál és kurrens betű
alapvető minőségi eltérések kifejezésére is képes
    színvariációk
    stílus-, alakváltozatok
    álló és dőlt betű
A NÉVRAJZ
A TÉRKÉPI MEGÍRÁSOK JELLEMZŐI

## Slide 89
Térképi megírások különböző elhelyezési lehetőségei:
Pontszerű objektum
    jeltől meghatározott irányban
    általában jobbra
A NÉVRAJZ
A TÉRKÉPI MEGÍRÁSOK JELLEMZŐI

## Slide 90
Térképi megírások különböző elhelyezési lehetőségei:
Vonalas objektum
    párhuzamosan az objektummal
    követve annak ívét
A NÉVRAJZ
A TÉRKÉPI MEGÍRÁSOK JELLEMZŐI

## Slide 91
Térképi megírások különböző elhelyezési lehetőségei:
Felületi objektum
    utalva a felület nagyságára
    a teljes területre kiterjedve
A NÉVRAJZ
A TÉRKÉPI MEGÍRÁSOK JELLEMZŐI

## Slide 92
Tájolásuk:
észak – déli irányú
síkrajzi elemhez kötött
keretvonallal párhuzamos
A NÉVRAJZ
A TÉRKÉPI MEGÍRÁSOK JELLEMZŐI

## Slide 93
SZÖVEGES INFORMÁCIÓK A DIGITÁLIS TÉRKÉPEN
-TEREPTÁRGY ATTRIBÚTUMAI:
-NEVE (TELEPÜLÉS, DOMBORZAT, VÍZRAJZ)
-MÜSZAKI PARAMÉTER (ÚTSZÁM, MAGASSÁG, BURKOLAT)
M Á T R A
GRAFIKUS SZÖVEG
ATTRIBÚTUM TÁBLA
KÜLSŐ ADATBÁZIS
ÚT SZÁMA | 34
ÚT ANYAGA | ASZFALT
SZÉLESSÉGE | 6 M
KORONA SZ. | 10 M
OBJEKTUM AZONOSÍTÓ:1134
OBJ. ID. | ÚT SZÁMA | ÚT ANYAGA | SZÉLESSÉGE
1233 |  |  | 
1144 |  |  | 
1134 | 34 | ASZFALT | 6 M
1234 |  |  | 
1177 |  |  | 
A NÉVRAJZ
A TÉRKÉPI MEGÍRÁSOK JELLEMZŐI

## Slide 94
A TOPOGRÁFIAI
TÉRKÉPEK KERETRAJZA
szoros kapcsolat a szelvényezési rendszerrel
belső-külső keret között
km-hálózat, szomszédos nevek, legközelebbi település,
csatlakozó szelvényszám, földrajzi koordináták
külső kereten kívül
szelvény nómenklatúrája,
méretarány rendszere,
északi irányok, jelkulcs,
egyéb adatok, határok, stb.
A KERETRAJZ

## Slide 95
A KERETRAJZ

## Slide 96
A KERETRAJZ

## Slide 97
A DOMBORZATRAJZ
ALAPFOGALMAK
A topográfiai térképeken a terep domborzatát és magassági viszonyait szintvonalakkal, relatív, abszolút magassági adatokkal, valamint egyezményes jelekkel ábrázoljuk.
Minden olyan 40°-nál kisebb lejtőszögű természetes domborzati formát ábrázolunk, amelynek területe a térképen nagyobb, mint 2 mm2
a lejtés mértékének és irányának változása a terep domborzati viszonya, a táj jellege
A domborzat alapeleme a lejtő:
a lejtőháromszög paramétereinek segítségével már több elemi domborzati formát lehetett megkülönböztetni egymástól
a lejtőidomok összekapcsolásával pedig meghatározhattunk domborzati fő-, mellék- és részletidomokat
a domborzati idomok segítségével felépítjük a táj jellegének megfelelően a terep domborzatát
a nagyból a kicsi felé haladás elvét alkalmazzuk a domborzati idomok közötti kapcsolatrendszer meghatározására is

## Slide 98
A DOMBORZATRAJZ
ALAPFOGALMAK
A domborzati elemek közötti kapcsolatokat az idomvázra fűzhetjük fel. Az idomvázat az idomvonalak rendszere alkotja. A domborzat idomvonalai mentén a terepfelszín görbülete folytonosan, de határozottan megváltozik. Az idomvonalak a terepfelszín fő görbületi vonalai
VÖLGYVONAL
HÁTVONAL
LEJTŐÁTMENETI VONAL
ESÉSVONAL

## Slide 99
A DOMBORZATRAJZ
ALAPFOGALMAK
A szintvonalak azonos magasságú tereppontokat összekötő izovonalak. Fő-, alap-, segédszintvonalak alkotják a szintvonalrajzot.
A rajzolásukra vonatkozó legfontosabb szabályok:
az ábrázolt idom alakját és magassági viszonyait is hűen tükrözze
idomváz segítségével szerkesztjük, úgy, hogy a szintvonalak a hátvonalakat és a völgyvonalakat mindig merőleges érintővel messék át, és legnagyobb görbületük ebben a pontban legyen
ha az alapszintvonalak a térképen 1 mm-nél közelebb kerülnek egymáshoz, akkor elegendő csak a főszintvonalakat kirajzolni
a szintvonalakat folyamatosan ki kell rajzolni, csak az egyezményes jelekkel kifejezett domborzati formáknál (vízmosás, szikla, stb.) szakadnak meg
eséstüskét alkalmazunk olyan helyen, ahol a szintvonalrajz nem ad egyértelmű felvilágosítást a lejtésviszonyokról. az eséstüskét a szintvonalra merőlegesen, és lehetőleg a szintvonal legnagyobb görbületi helyén (idomvonalon) rajzoljuk meg, a lejtés irányában
értékét megírjuk a szintvonalat megszakítva (olvasásirány : szintvonal irány, talpa : esés irány)
az alapszintvonalakat folyamatos vékony (0,1 mm) vonallal rajzoljuk,
a főszintvonalakat folyamatos, vastagabb (0,3 mm) vonallal rajzoljuk.

## Slide 100
Segédszintvonalakat ott alkalmazunk:
ahol az alapszintvonalak távolsága a térképen a 3 cm-t meghaladja
a lejtőátmenetek és részletidomok az alapszintvonalakkal nem fejezhetők ki
és csak ott rajzoljuk ki őket, ahol többlet információt adnak
a felező szintvonalakat hosszú, szaggatott, vékony vonallal rajzoljuk
a negyedelő szintvonalakat rövid, szaggatott, vékony vonallal rajzoljuk
A DOMBORZATRAJZ
ALAPFOGALMAK

## Slide 101
A DOMBORZATRAJZ
ALAPFOGALMAK
A szintvonalak nem fejezik ki minden esetben egyértelműen és szemléletesen a terep domborzatát, ezért kiegészítő domborzatábrázolási módszereket kell alkalmaznunk:
Kótált pontok:
jellemző síkrajzi és magassági pontok abszolút magassági adatai
egy négyzetdeciméterére átlagosan 3 –10 megírt pont jusson
Egyezményes jelek:
szintvonalakkal ki nem fejezhető, a domborzatra jellemző természetes alakzatoknál
természetes (horhos) és mesterséges (rézsű) alakulatok
jelentős, de kis méretű, 40°-nál nagyobb lejtésű alakulatok
Árnyékolás:
a természeteshez közel álló plasztikusság nagymértékű fokozása
általában az ÉNy-i irányú megvilágítás, nem vetett, hanem önárnyék