## Slide 1
TÉRKÉP TERVEZÉS, KÉSZÍTÉS
A JELKULCSOS ÁBRÁZOLÁS
A TÉRKÉPI GENERALIZÁLÁS

## Slide 2
TÉRKÉPTERVEZÉS, SZERKESZTÉS
MILYEN A JÓ TÉRKÉP?
A TÉRKÉP CÉLJA:
nagyon különböző lehet:
    pontosan bemutatni a térbeli viszonyokat (általános térképek)
    célközönség számára (tematikus térképek)
a cél határozza meg a térkép tartalmát
    más-más fontossági sorrend az objektumok között
    milyen grafikus változókat alkalmazunk
    az egyes objektumokat, objektumcsoportokat hogyan generalizáljuk
A TÉRKÉP OLVASÓJA:
ki fogja a térképet használni?
milyen szakmai háttérrel rendelkezik a térképolvasó?
rendszeresen használ térképet vagy nehézkesen boldogul a térbeli információ
absztrakciójával?

## Slide 3
TÉRKÉPTERVEZÉS, SZERKESZTÉS
MILYEN A JÓ TÉRKÉP?
HOL HASZNÁLJÁK A TÉRKÉPET:
milyen közegben jelenik meg?
önmagában: falitérkép, autóstérkép, turistatérkép, várostérkép
dokumentum részeként: újságokban, tudományos folyóiratokban,
kutatási eredmények melléktermékeként
több térkép jelenik meg egy egységes egész részeként: atlasz
így különböző szerkesztési elvek vannak (pl. színhasználat, a betűtípusok és méretek)
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK, ERŐFORRÁSOK:
az adatforrások nem teljesek, hiányosak, elévültek, esetleg korlátozottak
az adatokat nehéz „lefordítani” a térkép nyelvére
a megfelelő megjelenítéshez kategorizálnunk kell, vagy módosítanunk (tervezés!)
rendelkezésre álló idő, emberi és anyagi lehetőségek, infrastruktúra

## Slide 4
TÉRKÉPTERVEZÉS, SZERKESZTÉS
MILYEN A JÓ TÉRKÉP?
A TÉRKÉP, MINT INFORMÁCIÓKÖZLŐ ESZKÖZ:
térbeli, földrajzi információk átadása
vizualizált adatok
gyors megértés (kép vs. szó)
terepi tájékozódás
Kényes egyensúly az ABSZTRAKCIÓ, a KOMPLEXITÁS és az információtartalom között!
egyszerűség
érthetőség (?)
átláthatóság
értelmezhetőség (?)
kevesebb info
összetettség
érthetőség (?)
nehezebb átláthatóság
értelmezhetőség (?)
több info

## Slide 5
A térkép tervezésének fogalma a térképen bemutatott térbeli adat közvetítéséhez és az ehhez kapcsolódó megfelelő eszköz használatához kötödik, és magába foglalja a grafikus elemek logikus felépítését és megfelelő elrendezését, a rendelkezésre álló térképi felületen.
LÉPÉSEI:
forrás adatok kritikai elemzése
pontosság, megbízhatóság, teljesség biztosítása
egyenletes adatok a teljes területen
megfelelő szintű teljes területen egységes generalizálás
térképi jelek kiválasztása
grafikus formák egymással összhangban legyenek
kiegyensúlyozott térképi elemek, harmonikus vizualizáció
a bemutatni kívánt különbségek kontrasztok megjelenjenek
TÉRKÉPTERVEZÉS, SZERKESZTÉS
A TÉRKÉP TERVEZÉSE

## Slide 6
TÉRKÉPI ALAP
TÉRKÉPTERVEZÉS, SZERKESZTÉS
A TÉRKÉP ELŐÁLLÍTÁSÁNAK FOLYAMATA
ELŐKÉSZÍTÉS
A TÉRKÉPPEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA
A TÉRKÉPI ALAPPAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA
DOKUMENTÁCIÓS FÁZIS
A FORRÁSANYAGOK BEGYŰJTÉSE, AZ ANYAGOK ELEMZÉSE ÉS KIVÁLASZTÁSA
A GENERALIZÁLÁSI FOLYAMATOK MEGHATÁROZÁSA
GRAFIKUS TERVEZÉS
A SPECIÁLIS TEMATIKUS JELEK DEFINIÁLÁSA
AZ ÁBRÁZOLÁSI RENDSZER KIVÁLASZTÁSÁRA
VÉGLEGES TÉRKÉP
ÁLTALÁNOS CÉLÚ GRAFIKUS SZOFTVER / GIS
SOFTCOPY
NYOMTATÁS
SZÍNRE BONTÁS, LEVILÁGÍTÁS
„PRINT – TO – PLATE” (CTP)

## Slide 7
TÉRKÉPTERVEZÉS, SZERKESZTÉS
A TÉRKÉP ELŐÁLLÍTÁSÁNAK FOLYAMATA

## Slide 8
Előnyök:
új technológia, digitális kartográfia
jobb minőség
- nagyobb pontosság (terepi mérés koordinátáinak
tárolása)
- végtermék minősége sokkal jobb (homogenitás)
nagyobb gyorsaság
- „egyszemélyes térképkészítés”
- technológiából adódó gyorsaság
- módosítható jelkulcs (azonos alap, több termék)
- egyszerű, gyors karbantartás
- „print on demand”
TÉRKÉPTERVEZÉS, SZERKESZTÉS
A TÉRKÉP ELŐÁLLÍTÁSÁNAK FOLYAMATA
Hátrányok:
új technológia - régi lépések
- naprakész tudás igénye (időtényező)
- „egyszerű” megoldás (igénytelen térképek)
- GIS – kartográfiai minőség
- nagyobb pontosság (hamis illúzió!!!)
- görbe vonalak
- sokszögvonal (sűrű pontfelvétel)
- Bézier-görbe, B-spline

## Slide 9
Előkészítés (előkészítő szerkesztés):
Anyaggyűjtés, előzetes adatgyűjtés
    topográfiai alapadatok
    tematikus alapadatok
Adatgyűjtés, adatbevitel
Méretarány függvényében elsődleges és másodlagos források.
terepi felmérés (mérőállomás)
GPS (változatos pontosság)
fotogrammetria (geometria + attribútum, terepi ellenőrzés, térkép felújítás)
műholdas távérzékelés (geometriai, spektrális felbontás)
analóg térképek digitalizálása (szkennelés, digitalizáló tábla)
digitális állományok átvétele (geometria, táblázat, szöveg, pontosság?!)
Digitális: adatintegrálás, nem ideális eset (különböző az adatgyűjtés módszerek, időpontja, térbeli eloszlása)
TÉRKÉPTERVEZÉS, SZERKESZTÉS
A TÉRKÉP ELŐÁLLÍTÁSÁNAK FOLYAMATA

## Slide 10
Térképszerkesztés (elv) – Térképtervezés (gyakorlat)
térképész szaktudás, rutin
tematikától függően:
    jelkulcs (grafikus attribútumok, „túlzott” digitális szabadság)
    tartalom definiálása (digitális térképi modell)
végtermék megtervezése:
    az anyagi, emberi erőforrás,
    a technikai lehetőségek figyelembevételével
TÉRKÉPTERVEZÉS, SZERKESZTÉS
A TÉRKÉP ELŐÁLLÍTÁSÁNAK FOLYAMATA

## Slide 11
Csoportosítási szempontok:
TÉRKÉPTERVEZÉS, SZERKESZTÉS
VETÜLETI RENDSZER MEGVÁLASZTÁSA

## Slide 12
ábrázolandó terület – képfelület
térkép célja – torzulási viszony
terület helyzete – képfelület helyzete
TÉRKÉPTERVEZÉS, SZERKESZTÉS
VETÜLETI RENDSZER MEGVÁLASZTÁSA

## Slide 13
TÉRKÉPTERVEZÉS, SZERKESZTÉS
VETÜLETI RENDSZER MEGVÁLASZTÁSA

## Slide 14
TÉRKÉPTERVEZÉS, SZERKESZTÉS
VETÜLETI RENDSZER MEGVÁLASZTÁSA

## Slide 15
SZEMPONTOK:
- térbeli objektum, jelenség geometriai formája
- térbeli eloszlása
- leíró adatok
- információterheltség
- méretarány
- kapcsolat más adathalmazzal
TÉRKÉPTERVEZÉS, SZERKESZTÉS
A JELKULCS MEGVÁLASZTÁSA

## Slide 16
TÉRKÉPTERVEZÉS, SZERKESZTÉS
A JELKULCS MEGVÁLASZTÁSA

## Slide 17
Egyes elemek térbeli elhelyezésének megtervezése:
fő térkép
járulékos elemek (cím, jelmagyarázat, méretarány, aránymérték, kivágatok)
Kritériumok:
egyértelműség (célnak megfelelő, világos, érthető)
sorrend (megfelelő térképen belüli sorrend)
vizuális egyensúly (ne tolódjon el bizonyos elemek felé)
kontraszt (sötét-világos elemekkel, színekel jobb térkép olvashatóság)
egységesség (megírás, jelmagyarázat, jelek)
TÉRKÉPTERVEZÉS, SZERKESZTÉS
A TÉRKÉPLAP MEGFORMÁLÁSA

## Slide 18
TÉRKÉPTERVEZÉS, SZERKESZTÉS
A TÉRKÉPLAP MEGFORMÁLÁSA

## Slide 19
TÉRKÉPTERVEZÉS, SZERKESZTÉS
A TÉRKÉPLAP MEGFORMÁLÁSA

## Slide 20
TÉRKÉPTERVEZÉS, SZERKESZTÉS
A TÉRKÉPLAP MEGFORMÁLÁSA

## Slide 21
DIGITÁLIS TÉRKÉP MEGRAJZOLÁSA, MEGJELENÍTÉSE
megjelenítés a képernyőn:
    ellenőrzés (jelkulcs, elvárások) – további feldolgozás
    végtermék – softcopy – web
A 3 LÉPÉS (ELŐKÉSZÍTÉS, TERVEZÉS, KIVITELEZÉS) =
    INTERAKTÍV TÉRKÉPTERVEZÉS
- GIS: interaktív előállítás, adatbázis kapcsolat, elemzések
- elemzések, lekérdezések térképei: köztes, egyedi termék
- külalakja nem jelentős
HAGYOMÁNYOS TÉRKÉPEZÉS
- a végleges tisztázati rajz (mérettartó rajz-, karc fólia)
- a nyomdai előkészítés, a litográfia, a sokszorosítás alapja
TÉRKÉPTERVEZÉS, SZERKESZTÉS
GRAFIAKAI KIVITELEZÉS

## Slide 22
- tipikusan nyomdászati szakmunka, nem a térképész végzi
- hasznosak az ismeretek
- nyomdai műveletek: szerelés, montírozás, anyag-, vegyszerigény
- tisztázati eredeti – nyomdakész fólia, film (ahány szín annyi darab)
TÉRKÉPTERVEZÉS, SZERKESZTÉS
NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS
C
K
Y
M
OVERPRINT

## Slide 23
TÉRKÉPTERVEZÉS, SZERKESZTÉS
NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS
Műszaki jelek
Vágójelek
Ragasztási tükör
Illesztőjelek
Hajtogatási jelek

## Slide 24
TÉRKÉPTERVEZÉS, SZERKESZTÉS
NYOMDAI BEÁLLÍTÁSOK
FELBONTÁS (LEVILÁGÍTÁS) DPI
NYOMDAI RÁCS (RASZTER) LPI
ÁRNYALATGAZDAGSÁG:
300 DPI / 150 LPI = 4 ÁRNYALAT (2*2 RASZTER)
256 ÁRNYALAT (16*16 RASZER) = 2400 DPI / 150LPI
MOARE

## Slide 25
A térképeken a tereptárgyakat felülnézetben, síkra vetítve ábrázoljuk. Alaprajz szerinti ábrázolás.
Az alaprajz nem mindig fejezi ki az objektum jelentését vagy jelentőségét.
A térképi ábrázolás során a tereptárgyak jelentésének egyértelmű kifejezésére és jelentőségük kihangsúlyozására jeleket használunk!
Az alaprajz vagy jel alkalmazása több tényező függvénye:
a tárgynak a valóságban nincs megfelelő kiterjedésű alaprajza (pl. geodéziai alappont, forrás, kút, egyedülálló fa, villamos távvezeték)
a térkép méretaránya olyan mértékű kicsinyítést követel meg, hogy a tárgy alaprajza a térképen ponttá, vagy vékony vonallá zsugorodik (pl. gyárkémény, kápolna, meddőhányó, vízimalom, erdészlak, út, patak)
az alaprajz mérete ugyan még megfelelő méretű a térkép méretarányában, de a formája nem fejezi ki a tárgy jelentését, vagy jelentőségét (pl. híd, siló, temető, melegház, transzformátortelep, támfal, stb.)
A JELKULCSOS ÁBRÁZOLÁS
SAJÁTOSSÁGOK

## Slide 26
Topográfiai térképezés:
A felmérőnek esetenként kell eldöntenie, hogy az adott méretarányban a szóban forgó tereptárgyat hogyan ábrázolja.
A grafikus ábrázolás korlátai:
0,1 mm-nél vékonyabb vonalat a térképeken nem alkalmazunk
Mind a rajzolásnál, mind a térképolvasásnál gondot okoz az ennél vékonyabb vonal.
0,2 mm-nél közelebb - az olvashatóság érdekében - nem rajzolunk
Ez a rajztérköz. Ha a méretarány 1:10.000, akkor a legvékonyabb vonal 1 m-nek, a rajztérköz pedig 2 m-nek felel meg a „valóságban”
A JELKULCSOS ÁBRÁZOLÁS
SAJÁTOSSÁGOK

## Slide 27
A JELKULCSOS ÁBRÁZOLÁS
SAJÁTOSSÁGOK
méretarány | vonalvastagság 0,1 mm | rajztérköz 0,2 mm
1:10.000 | 1,0 m | 2,0 m
1:25.000 | 2,5 m | 5,0 m
1:50.000 | 5,0 m | 10,0 m
1:100.000 | 10,0 m | 20,0 m
A rajzi felbontóképesség:
ENNEK FÜGGVÉNYÉBEN KELL A TEREPET ÁLTALÁNOSÍTANI, GENERALIZÁLNI, MÁR A FELMÉRÉS SORÁN!

## Slide 28
EGY 6 M SZÉLES ÚT MÉRETEN FELÜLI ÁBRÁZOLÁSÁNAK
MÉRTÉKE A MÉRETARÁNY FÜGGVÉNYÉBEN
A JELKULCSOS ÁBRÁZOLÁS
SAJÁTOSSÁGOK

## Slide 29
A JELKULCSOS ÁBRÁZOLÁS
KÖVETKEZMÉNYEK
A rajzi felbontóképességgel definiált méretnél kisebb, de jelentős, a térképi tartalom szempontjából fontos részleteket természetesen ábrázolni kell.
Ebből adódik, hogy ezeket a tereptárgyakat csak méreten felül tudjuk ábrázolni!
Ha egy ilyen tereptárgy közelében a táblázatban szereplő méreteknél kisebb távolságra másik tereptárgy is található, akkor ezek takarni fogják egymást.
Ezért ezeket a térképi elemeket el kell mozdítani a felmért helyükről, ezt nevezzük eltolásnak.
Sok esetben egy tereptárgy jelentésének kifejezése, illetve egy tereptárgy jelentőségének hangsúlyozása is további eltolást eredményezhet!

## Slide 30
A JELKULCSOS ÁBRÁZOLÁS
KÖVETKEZMÉNYEK

## Slide 31
FOGALMA
A JELKULCS RÉSZEI
azonos tárgyakat azonos jelekkel
szakmákban, országok szerint megegyezés alapján
igazítás a valósághoz
egyezményes jelek gyűjteménye
a használatot magya- rázó szöveges rész
térképi rövidítések jegyzéke
írásfajták gyűjteménye
keretminta, megírások
A JELKULCSOS ÁBRÁZOLÁS
AZ EGYEZMÉNYES JELEK ÉS A JELKULCS

## Slide 32
JELKULCS FOGALMA
EGYÉB SAJÁTOSSÁGOK
grafikai szimbólumok a jelenségek, tárgyak ábrázolására - térképjelek
a térképek tartalmát, a térképjeleket magyarázó gyűjtemény a jelkulcs
azonos tereptárgyakat azonos jellel –
egyezményes jelek
az egyezményes jelek gyűjteménye
a jelkulcs szövegi része
a használható rövidítések jegyzéke
a használható írásfajták gyűjteménye
a térképjelek többfélék
(képszerű, mértani, egyéb)
a jelkulcs jeleket ábrázol és magyaráz
A JELKULCSOS ÁBRÁZOLÁS
A JELKULCS

## Slide 33
A JELKULCSOS ÁBRÁZOLÁS
TÖRTÉNET

## Slide 34
JELLEMZŐ SZÍN ÉS ALAKZAT
„BIZONYTALAN”
KÖRVONALAK
KIEGÉSZÍTŐ
MEGÍRÁSOK
IZO-VONALAK
A JELKULCSOS ÁBRÁZOLÁS
A JELEK TULAJDONSÁGAI

## Slide 35
JELLEMZŐ ALAKZAT,
„EGYÉNI” SZÍN
A JELENTŐSÉG
HANGSÚLYOZÁSA
JELLEMZŐ
MÉRETEK
JELLEMZŐ SZÍN
A JELKULCSOS ÁBRÁZOLÁS
A JELEK

## Slide 36
JELLEMZŐ SZÍN ÉS ALAKZAT
„BIZONYTALAN”
KÖRVONALAK
KIEGÉSZÍTŐ
MEGÍRÁSOK
A JELKULCSOS ÁBRÁZOLÁS
A JELEK TULAJDONSÁGAI

## Slide 37
PROBLÉMA:
A SOKFAJTA JELZÉS ELŐÁLLÍTÁSA
A JELKULCSOS ÁBRÁZOLÁS
A JELEK TULAJDONSÁGAI

## Slide 38
Régészeti topográfia jelkulcs
ÁLTALÁBAN MEGHATÁROZOTT ALAKÚ JELEK
A JELKULCSOS ÁBRÁZOLÁS
A JELEK TULAJDONSÁGAI

## Slide 39
A generalizálás az egyik legfontosabb, egyben az egyik legbonyolultabb térképészeti folyamat.
Egy térképlap (legyen szó akár egy digitális térkép valamilyen megjelenési formájáról) információközlő képessége korlátozott.
A felhasználó egy bizonyos méretnél vékonyabb vonalat, egy bizonyos méretnél kisebb szöveget nem képes érzékelni, értelmezni.
Tehát a megjelenítés érdekében a térképi információk közül ki kell válogatnunk azt az információmennyiséget, melyet a térkép befogadóképessége lehetővé tesz.
Ezt a kiválogatási, szűrési folyamatot nevezzük generalizálásnak.
A GENERALIZÁLÁS
MI A GENERALIZÁLÁS?

## Slide 40
Generalizálási modellek:
Arthur Robinson (1978):
  az egyik első hivatalos vázlat a generalizálás könnyebb érthetősége céljából
  két fő lépésre:
    az első a kiválasztás (előkészítő lépés): azonosítani a megtartandó és elhagyandó objektumokat az adatbázisban
    a második maga a generalizálás: további három folyamatot hordoz magában az egyszerűsítést, a klasszifikálást és a szimbolizálást
Tina Kilpeläinen (1997):
  feltételezi egy kartográfiai alapadatbázis (legnagyobb méretarányú, legrészletesebb) az úgynevezett digitális terepmodell (Digital Landscape Model) létezését
  ebből eljárások sorozatával jönnek létre a digitális kartográfiai modellek (Digital Cartographic Model)
  Minden méretarányhoz külön másodlagos DLM készül (Topo.modell), majd generalizálás és kartografálás után a már térképen megjeleníthető adatok készülnek el DCM (Karto.modell)
Generalizálás:
Max Eckert német kartográfus (1908): „A generalizálásban rejlik a tudományos térképkészítés nehézsége, mivel nem engedi a kartográfusnak, hogy csupán az objektív tényekre hagyatkozzon, hanem szükségessé teszi számára azok szubjektív értelmezését.”
A GENERALIZÁLÁS
MI A GENERALIZÁLÁS?

## Slide 41
Generalizálási modellek:
McMaster és Shea (1992):
  törekvésük egy minden részletre kiterjedő generalizálási folyamat kialakítása
  három fő komponens:
    Miért kell generalizálni? (elvi célok kitűzése)
      a komplexitás csökkentése, a térbeli és tulajdonságbeli pontosság valamint az esztétikai minőség és a logikai hierarchia megtartása, végül a generalizálási szabályoknak következetességének biztosítása
    Mikor kell generalizálni? (a generalizálás szükségességének felismerése)
      a zsúfoltság, az egybeolvadás, az ellentmondás, a komplexitás, a következetlenség és az érzékelhetőség nehézsége
    Hogyan kell generalizálni? (a generalizálás alapvető műveleteinek használata)
      ismerni az alapvető műveleteket
      a folyamat lebontható logikai eljárások sorozatára, melyek csoportosíthatóak aszerint, hogy milyen típusú térképi objektumra alkalmazhatóak (pontszerű, vonalas vagy felületi), vagy, hogy raszteres vagy vektoros állományokra használhatók-e fel. A vektor alapú operátorok többnyire jóval összetettebbek, mint a raszter alapú generalizálási műveletek.
A GENERALIZÁLÁS
MI A GENERALIZÁLÁS?

## Slide 42
Generalizálási modellek: McMaster és Shea (1992):
A GENERALIZÁLÁS
MI A GENERALIZÁLÁS?

## Slide 43
Generalizálási modellek: ATKIS (1985)
A GENERALIZÁLÁS
MI A GENERALIZÁLÁS?

## Slide 44
Generalizálási modellek:
Klinghammer (2010):
  a folyamatok nem függetlenek egymástól, és ezért hatásukban sem különíthetők el teljesen egymástól (lásd: nagyobbítás, eltolás)
  a folyamatok alkalmazásánál az objektumok meghatározott sorrendjét kell követni. A topográfiai térképeknél például a vízrajzzal és a közlekedési hálózattal kezdik a generalizálást, ezt követi a településhálózat átdolgozása, a domborzati formákra pedig a síkrajzi generalizálás után kerül sor
  a szabályokat az új térkép méretarányától és céljától függően különböző súllyal és sorrendben kell alkalmazni
A GENERALIZÁLÁS
MI A GENERALIZÁLÁS?

## Slide 45
Generalizálási modellek:
Töpfer-féle gyökszabály:
  mennyiségi oldalról közelíti meg a generalizálást
  csak topográfiai térképeknél alkalmazható, kisebb méretarányú térképek esetén nem
A GENERALIZÁLÁS
MI A GENERALIZÁLÁS?

## Slide 46
Hagyományosan az alaptérkép – levezetett térkép kapcsolatban jelentkezik, de már az alaptérkép is generalizált !!
A forrástérkép kicsinyítése miatt az ábrázolás helyességét, teljességét korlátozni kell!!
Digitális térképezés:
Objektumgeneralizálás: szemantikus és geometriai megoldás a cél, az érthetőség és a felfoghatóság érdekében
Kartográfiai generalizálás: hatásos kommunikáció érdekében
Generalizálási küszöb: az a momentum amikor egy meghatározott egységre eső, adott térképi elemet egy új minőségi fogalommal helyettesítünk!
A GENERALIZÁLÁS
MI A GENERALIZÁLÁS?

## Slide 47
Adatmennyiség kiválogatása, amely még ábrázolható (megfelel a méretaránynak és a térkép céljának).
Térképi tartalom egyszerűsítése, összefogása, fogalmi átalakítása.
Kiválogatási folyamat – az információmennyiség egy szűrőn megy keresztül.
A generalizálás szakaszai a generalizálási küszöbhöz köthetőek. A generalizálási küszöb az a momentum amikor az egyik ábrázolási módszerről áttérünk a másikra:
1. generalizálási küszöb: Mennyiségi elemet új minőségi fogalommal helyettesítünk
2. generalizálási küszöb: Minőségi tények halmazát mennyiségi értékkel helyettesítünk
3. generalizálási küszöb: Egyedi mennyiségi ábrázolásról áttérünk a meghatározott intervallu-
mokba sorolt csoportos, mennyiségi ábrázolásra, illetve a relatív területi ábrázolásra.
A GENERALIZÁLÁS
A GENERALIZÁLÁS FOLYAMATA

## Slide 48
A GENERALIZÁLÁS
A GENERALIZÁLÁS FOLYAMATA
Mérhető jelölésekről
Egységre tartozó fogalmakról
Minőségi információkról
Közvetlen vonatkozásokról
Egyezményes jelekre
Fogalmi osztályokra (taxonómia)
Mennyiségi információkra
Relatív vonatkozásokra
ÁTTÉRÉS

## Slide 49
Tisztán mértani generalizálás
  - Egyszerűsítés
  - Nagyobbítás
  - Eltolás
Mértani-mennyiségi generalizálás
  - Összevonás
  - Kiválasztás
Minőségi generalizálás
  - Tipizálás
  - Hangsúlyozás
A GENERALIZÁLÁS
A GENERALIZÁLÁSI ELJÁRÁSOK CSOPORTOSÍTÁSA

## Slide 50
A felesleges kis
részletek leegyszerűsítése
EGYSZERŰSÍTÉS
A térkép zsúfoltságának elkerülése, áttekinthetőségének fokozása érdekében a térképi elemek méreten felüli ábrázolása mellett, ezzel egyidejűleg alkalmazzák a minimális méret alá süllyedő kisebb részletek elhagyását is.
Az út apró kanyarjainak, a szintvonal kisebb kiszögelléseinek a többsége elmarad, a vonalak futása, a formák egyszerűsödnek oly módon, hogy azért a jellemző töréspontok, kiugrások megmaradnak.
A mellékelt térképen jó példa az egyszerűsítésre az egyedi házak ábrázolása (mindegyik csak téglalap, nincsenek kiszögellések).
A GENERALIZÁLÁS
TISZTÁN MÉRTANI GENERALIZÁLÁS

## Slide 51
Nagyobbítás, szélesítés = méreten felüli ábrázolás
NAGYOBBÍTÁS
A nagyobbítás lényege az ún. méreten felüli ábrázolás.
Sok fontos, elsősorban vonalas térképi elem mérete egy méret­arány küszöböt elérve már olyan vékony lenne, hogy a technológiai és érzékelési korlátok miatt nem lehetne ábrázolni. Földrajzi jellege, fontossága miatt azonban az objektum valódi terepi kiterjedésénél nagyobb helyet elfoglalva, megnagyobbítva kerül ábrázolásra.
Egy autópálya teljes szélessége kb. 30 m. Ez 1:10.000 méretarányban ez kb. 3,3 mm, 1:25.000 méretarányban már alig több, mint 1 mm. 1:100.000 méretarányban valójában csak 0,33 mm-t foglalna el, de 1:200.000-ben éppen csak eléri a minimális rajzi vonalvastagságot.
A GENERALIZÁLÁS
TISZTÁN MÉRTANI GENERALIZÁLÁS

## Slide 52
Általában a nagyobbítás, a méreten felüli ábrázolás következménye
ELTOLÁS
Általában akkor alkalmazzuk ezt az eljárást, ha vonalas térképi elemek a terepen egymástól olyan kis távolságban húzódnak, hogy valós helyzetük a térképen már nem ábrázolható.
A méreten felüli ábrázolás folytán az egyik jel a térképen elfoglalhatja a vele párhuzamosan futó jel helyét.
A GENERALIZÁLÁS
TISZTÁN MÉRTANI GENERALIZÁLÁS

## Slide 53
Egyedi ábrázolás helyett, aggregáció
ÖSSZEVONÁS
Az összevonás lényege, hogy egy adott méretarány küszöböt átlépve bizonyos térképi elemek már egyedileg nem ábrázolhatók, helyettük egy más összevont térképjelet használunk.
Például a házak egyedi ábrázolásáról áttérünk a háztömbökre.
A GENERALIZÁLÁS
MÉRTANI-MENNYISÉGI GENERALIZÁLÁS

## Slide 54
A legjellegzetesebb forma megtartása, egyebek elhagyása
KIVÁLASZTÁS
Ezt a módszert elsősorban akkor alkalmazzuk, ha a terepen sok egymás melletti kis formánál a méretarány csökkenésével csak a legjellemzőbbeket tartjuk meg.
Az egyik legfontosabb és matematikai formulákba legkevésbé önthető módszerről van szó.
A kiválasztás helyességének kritériuma, hogy a térkép ezek után is helyesen adja vissza az adott terület földrajzi jellegét.
A mellékelt térképen például az utak közül csak a legjellegzetesebbeket, a legfontosabbakat ábrázoljuk. Az utak kanyarjai közül is szintén csak ezeket hagyjuk meg.
A GENERALIZÁLÁS
MÉRTANI-MENNYISÉGI GENERALIZÁLÁS

## Slide 55
Az objektumokat tipizáljuk, rendezzük és jelekké fogjuk össze
KLASSZIFIKÁLÁS, TIPIZÁLÁS
A valóság ábrázolása a térképkészítő által meghatározott jelkulcson, mint szűrőn keresztül történik.
A terepen lévő elemeket tipizálni kell, be kell sorolni őket a megfelelő jelkulcsi kategóriákba (út- és településkategóriák).
A GENERALIZÁLÁS
MINŐSÉGI GENERALIZÁLÁS

## Slide 56
Hasonló objektumok közül a jellemzőbbeket kiemelten jelöljük
HANGSÚLYOZÁS
A terepen hasonlónak tűnő tárgyakat bizonyos földrajzi jellemzők kiemelése érdekében hangsúlyosan ábrázoljuk.
Például kisebb várostérképek esetében a településről kivezető ún. átmenő utak jelölése az egyéb utaktól markánsabb, holott esetleg a valóságban lehetnek azoknál szélesebb, de csak helyi jelentőségű utak.
Ugyanígy hangsúlyosan ábrázoljuk például a speciális funkciókat ellátó épületeket is (műemlék, önkormányzat, turistaház).
A GENERALIZÁLÁS
MINŐSÉGI GENERALIZÁLÁS

## Slide 57
Mérethez kötött generalizálás:
nincs nagy különbség a forrás- és levezetett térkép között, közel azonos tartalom
egyszerűsítés, nagyobbítás, eltolás
Szabad generalizálás:
nagy méretarány különbség, korlátozott ábrázolási helyesség, olvashatóság
összevonás, kiválasztás, klasszifikálás, hangsúlyozás
Tematikához kötött generalizálás:
meghatározott objektumokat akarunk kihangsúlyozva vagy elnyomva ábrázolni
kiválasztás, klasszifikálás, hangsúlyozás
A GENERALIZÁLÁS
A GENERALIZÁLÁS TÍPUSAI

## Slide 58
A GENERALIZÁLÁS
GENERALIZÁLÁS SOR

## Slide 59
Multi-scale térkép létrehozása ArcGIS környezetben:
A GENERALIZÁLÁS
GENERALIZÁLÁS GIS-BEN

## Slide 60
Merge divided roads
Smooth Polygon
Thin Road Network
Create Cartographic Partitions
Multi-scale térkép létrehozása ArcGIS környezetben:
A GENERALIZÁLÁS
GENERALIZÁLÁS GIS-BEN

## Slide 61
1
3
2
1
3
2
Multi-scale térkép létrehozása ArcGIS környezetben:
A GENERALIZÁLÁS
GENERALIZÁLÁS GIS-BEN

## Slide 62
ScaleMaster:
A GENERALIZÁLÁS
GENERALIZÁLÁS GIS-BEN
1. Kiindulási adatok: egyetemi hallgatók által készített térképek
2. A térképeken végrehajtott változtatások statisztikája, tipizálása
(jelkulcs, domborzat, színek, megírások)
3. Ötlet: geometria mellett a megjelenítés módosítása

## Slide 63
ScaleMaster diagram:
A GENERALIZÁLÁS
GENERALIZÁLÁS GIS-BEN

## Slide 64
Vonalas elemek generalizálása:
A két legfontosabb operátor: az egyszerűsítés és a simítás
A vonalas elem tulajdonképpen egy „Polyline”
Egyszerűsítési operátorok lényege, hogy a lehető legtöbb pontot törölje, a geometria lehető legjobb megtartása mellett
    független-pont eljárások
    a lokális csoport
    a korlátozottan kiterjesztett lokális módszerű eljárások
    a nem-korlátozottan kiterjesztett lokális módszerű eljárások
    a globális eljárások
A simítási algoritmusok feladata, hogy az eredendően töredezett vonalaknak növelje az esztétikai minőségét azáltal, hogy egy folyamatosabb, a szemnek sokkalta kellemesebb futású vonalat hoz létre
    lokálistól a globálisig (mint az egyszerűsítésnél)
    a pont átlagolás csoport
    a matematikai közelítések csoportja
    a tolerancia algoritmusok
A gyakorlatban az eljárások kombinálása jellemző
  Karikatúraszerű megjelenítés: jellemző kanyarulatok kihangsúlyozása, egyes részek elhagyása
  „All in one” eljárások
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS

## Slide 65
Vonalas elemek generalizálása:
Egyszerűsítési operátorok
N-edik pont algoritmus
egyszerű eljárás
független-pont eljárás
a vonal első és utolsó pontja mindig megmarad
a közbülső pontok közül pedig csak minden (egy előre megadott) n szám többszöröseinek megfelelőek maradnak meg
Durva (torz) egyszerűsítés
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS

## Slide 66
Vonalas elemek generalizálása:
Egyszerűsítési operátorok
Merőleges távolság eljárás
egyszerű eljárás
lokális eljárás
az első ponttól kezdve, minden pontnak vizsgálja az utána következő pont távolságát, az első és a harmadik ponton átmenő egyenestől
ha ez a távolság kisebb, mint egy megadott határérték, úgy törlésre kerül, és az utána lévő ponttól indul újra az eljárás
számos összetettebb eljárás alapja
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS

## Slide 67
Vonalas elemek generalizálása:
Egyszerűsítési operátorok
Sugaras távolság eljárás
lokális eljárás
egy megadott értéknek megfelelő sugarú körben vizsgálja a vonal többi pontját
amelyik a körön belül van, azt eltávolítja a vonalból
addig vizsgál egy pontot, míg meg nem találja az első olyan soron következő pontot, mely már kívül esik a körön, ez lesz az úgy tesztpont
számos összetettebb eljárás alapja
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS

## Slide 68
Vonalas elemek generalizálása:
Egyszerűsítési operátorok
Lang-algoritmus
korlátozottan kiterjesztett lokális eljárás
meg kell adni , hogy az aktuális kulcsponttól számolt hányadik pontig vizsgálja az eljárás a vonalat
az első ponttól az előre megadott értéknek megfelelő pontig egyenest húz
megvizsgálja, hogy van-e olyan pont, ami a határértéken kívül esik. Ha igen, akkor csökkenti a vizsgált pontok terjedelmét egyel, egészen addig, amíg már nem talál a határértéken túli pontot
ha ezt elérte, akkor minden pontot, ami a határértéken belülre esik töröl, majd beállítja az utolsó vizsgálat végpontját, mint új kulcspontot
akkor van vége, ha már nem talál a határértéken kívül eső pontot
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS

## Slide 69
Vonalas elemek generalizálása:
Egyszerűsítési operátorok
Visvalingam–Whyatt-algoritmus
globáli eljárás
egy minden ponthoz hozzárendelt, úgynevezett hatékony terület alapján értékel
minden pont hatékony területe a vele szomszédos pontokkal együtt alkotott háromszög területe (elsőnek, utolsónak nincs)
kiszámol minden közbülső ponthoz tartozó hatékony területet, és a nulla területűeket (egyenest szakaszt alkotó pontok, melyek nem a szakasz végpontjai) eltávolítja
majd megkeresi a legkisebb területhez tartozó pontot és törli a vonalból és újraszámolja a háromszögek területeit és újból törli a legkisebbet egészen addig amíg a legkisebb hatékony terület nagyobb, mint a meghatározott tolerancia
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS

## Slide 70
Vonalas elemek generalizálása:
Egyszerűsítési operátorok
Reumann–Witkam-algoritmus
nem-korlátozottan kiterjesztett lokális eljárás
alapja, hogy két szomszédos pont közti egyenestől való távolság
első két pontjával kezdődik, meghosszabbítván a két pont közötti egyenes szakaszt
a második pont utáni pont, illetve pontok a tolerancián belül helyezkednek-e el. Ha nem, akkor a második pont megtartásra kerül
ellenkező esetben sorban törlődnek a pontok, melyek nem haladják meg a toleranciát, egészen addig amíg, találunk olyat, mely a határértéken kívül esik
egy új pontot hozunk létre ami a meghosszabbított egyenesünk, valamint az első határértéken kívüli ponton, és az előtte lévő ponton átmenő egyenes metszéspontja
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS

## Slide 71
Vonalas elemek generalizálása:
Egyszerűsítési operátorok
Opheim-algoritmus
korlátozottan kiterjesztett lokális eljárás
figyeli a két pont közti egyenestől mért távolságot, de ezt kiegészíti még két keresési paraméterrel, egy minimum és egy maximum távolsággal
töröl minden pontot, ami a vizsgált ponttól a minimális határértéken belül van
Ezután megkeresi a legutolsó pontot, mely az előbb említett határ és a meghatározott maximális tolerancia területén belülre esik és töröli az összes közbülső pontot
végül beállítja az előbb meghagyott utolsó pontot, mint az új vizsgálati pontot
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS

## Slide 72
Vonalas elemek generalizálása:
Egyszerűsítési operátorok
Ramer–Douglas–Peucker-algoritmus
globáli eljárás
gyakran használt operátor
globális algoritmus, mely egyeneseket helyettesít be a vonal megadott részletei helyére és egy előre meghatározott tolerancia alapján vizsgálja az egyes pontok távolságát ezektől az egyenesektől
első és utolsó pont összekötése, majd megvizsgálja az összes közbülső pontot, és ha mindegyik egy megadott határértéken belül van, akkor törli azokat megtartva csak a kulcs- és a végpontot
ha van pont, amely kívül esik a határértéken, akkor megkeresi az egyenestől legtávolabbi pontot és felveszi kulcspontnak
akkor van vége, ha már nem talál több pontot a határértéken kívül
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS

## Slide 73
Vonalas elemek generalizálása:
Egyszerűsítési operátorok
Wang-algoritmus (BEND)
gyakran használt operátor
felosztja a vonalat kanyarulatokra, melyeket különböző tulajdonságaik alapján vizsgál, és egy bizonyos referencia félkörrel hasonlítja össze őket, melynek átmérőjét a felhasználó adja meg
miután felismerte az összes kanyarulatot, a legkisebbel kezdve egymás után eltávolítja azokat, és az alapvonalukkal (a kezdő és a végpontot összekötő vonal) helyettesíti azokat
akkor fejeződik be az algoritmus, ha már nincs olyan kanyarulat, mely a referencia területnél kisebb területű
a globális eljárások közé tartozik
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS

## Slide 74
Vonalas elemek generalizálása:
Egyszerűsítési operátorok
Problémás lehet:
Megszűnhet az egymással eredetileg érintkező vonalak kapcsolata
  Azoknál az eljárásoknál nem fordulhat elő, amelyek megtartják a kezdő- és végpontokat
Az egyszerűsített vonalak érinthetik, metszhetik egymást az eredeti adatokkal ellentétben
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS
Eredeti vonalak
Merőleges távolság eljárás
Douglas–Peucker-algoritmus

## Slide 75
Vonalas elemek generalizálása:
Simítási operátorok
McMaster csúsztatott átlag algoritmusa
pont átlagolási módszer
megadnunk egy számot, ami meghatározza, hogy egy adott ponttól számított hányadik szomszédig átlagoljon az eljárás (magát a pontot is beleszámítva)
ha ez az érték például három, akkor az első vizsgált pont a harmadik pont lesz a vonalban
az eljárás kiszámolja a pont és két-két szomszédja koordinátáinak átlagát és felveszi ezt a pontot
ezután egy másik előre meghatározott számnak megfelelően az új pontot a vizsgált ponthoz képest eltolja
ennek következtében minden pont a szomszédjai felé fog eltolódni
az első és utolsó n pont megőrzi az eredeti helyzetét (nincs elég szomszéd)
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS

## Slide 76
Vonalas elemek generalizálása:
Simítási operátorok
McMaster távolsággal súlyozott átlag algoritmusa
azonos a csúsztatott átlaggal
az átlagolt pont helyzetét súlyozottan befolyásolja, hogy milyen messze helyezkedik el az átlagolásban részvett pontoktól
a súly értéke a vizsgálatban részvett pontoknak az átlagolt ponttól való távolságának reciproka, így minél közelebb van egy pont a simított ponthoz annál nagyobb „erővel húzza” azt
az első és utolsó n pont (ahol n az előre megadott érték) nem kerül feldolgozásra, mivel nincs elég szomszédos pont
ezek a pontok megőrzik az eredeti helyzetüket
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS

## Slide 77
Vonalas elemek generalizálása:
Simítási operátorok
Chaiken-algoritmus
geometriai eljárás, melynek célja, hogy lekerekítse az adott vonalat
veszi a vonal minden pontja közti egyeneseket, majd ezeket felosztja olyan arányban, hogy az egyenes mindkét végétől ugyanakkora távolsátra legyenek az új pontok
az új pontokat összeköti, majd az ezeken kívül eső részt (mely tartalmazza az eredeti pontot) törli, ezáltal simítva a vonalat
az eljárást kívánt mennyiségben megismételhetjük, DE
minden egyes iteráció után a pontok száma kb. duplázódik, és a számítási idő jelentősen megnő
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS

## Slide 78
Vonalas elemek generalizálása:
Simítási operátorok
Bézier-görbe
AB szakasz osztása u : 1 - u arányban
AC = A + u * (B - A) = (1 - u) * A + u * B
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS

## Slide 79
Vonalas elemek generalizálása:
Simítási operátorok
Bézier-görbe
széles körben használt grafikai megoldás
görbék összetettségét a fokszámuk adja meg
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS

## Slide 80
Vonalas elemek generalizálása:
Simítási operátorok
Self-Organized Map (SOM) algoritmus
Önszerveződő térképek (pl. képfeldolgozás)
A legelterjedtebb felügyelet nélküli tanulást végző mesterséges neurális háló
Az n-dimenziós input-mintákat (n>2) osztályozva, egy kisebb dimenziós (n=2 általában) kimeneti réteg elemeihez rendeli hozzá
A hasonló mintákat a kiviteli réteg szomszédos elemeihez társítja, vagyis a minták input-térben való eloszlásán kívül, a köztük lévő topológiát is megtanulja
Tanulási és térképezési folyamatrész
Tanulás:
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS
a feldolgozóegységek versengő tanulást végeznek
a modell az egyes input-minták esetén megkeresi a leghasonlóbb, vagyis a nyertes neuron súlyvektorát (általában euklideszi-távolság)
a nyertes, valamint a topológiailag hozzá egy bizonyos szomszédsági körön belül elhelyezkedő neuronok súlyvektorainak értékét megváltoztatja
az input-minta értéke felé tolja el

## Slide 81
Vonalas elemek generalizálása:
Simítási operátorok
Self-Organized Map (SOM) algoritmus
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS
EREDETI VONAL (40 PONT)
EREDETI PONTOK KOORDINÁTÁI, MINT A TANULÁSI FOLYAMAT BEMENETI VEKTORAI
A KIMENETI VEKTOROK 14 PONTHOZ (NEURONOK)
AZ EREDETI VONAL (KÉK) 40 PONT
AZ EGYSZERŰSÍTETT VONAL (PIROS) 14 PONT
A SOM REPREZENTÁCIÓJA (NEURONOK) (FEKETE)14 PONT
TÁVOLSÁGOK (ZÖLD)

## Slide 82
Vonalas elemek generalizálása:
Simítási operátorok
Self-Organized Map (SOM) algoritmus
Esettanulmány:
1:50K térkép digitalizálva (15 méterenként) és letisztítva
2415 pont maradt
a cél méretarányok: 100K, 250K, 500K, 1M, 2M, 5M
az eredményül kapott pontszámok meghatározása:
ahol vonalak esetén x = 2, n a pontok száma, M a méretarányszám
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS

## Slide 83
Vonalas elemek generalizálása:
Simítási operátorok
Self-Organized Map (SOM) algoritmus
Esettanulmány:
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS

## Slide 84
Felületi elemek generalizálása:
Egyszerűsítési és simítási operátorok
poligonok körvonalát alkotó önmagukba visszatérő vonalak egyszerűsítése, simítása
alkalmasak a vonalaknál használt algoritmusok
vonalas elemeknél csak az egyes vonalak összefutása, kapcsolata fontos
felületi elemeknél az egymás mellett fekvő poligonok topológiája kiemelten fontos (átfedés, lyuk)
hibalehetőségek:
  rossz paraméterezés
  túl egyszerűsített alakzatok (körből – sokszög)
  konkáv alakzatok felismerhetelensége
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS

## Slide 85
Felületi elemek generalizálása:
Poligon approximáció
Két megközelítés:
min # megközelítés:
  Adott „ P” poligon, közelítsük egy másik „ Q” poligonnal úgy, hogy minimális „ M” számú élből álljon és a közelítés hibája „ E(P)” ne haladja meg az adott maximális „ e” hibát
min e megközelítés
  Adott „ P” poligon, közelítsük egy másik „ Q” poligonnal úgy, hogy adott „ M” számú élből álljon és a közelítés hibája „ E(P)” minimális legyen
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS

## Slide 86
Felületi elemek generalizálása:
Poligon approximáció
Sokféle algoritmus, minden szempontból kielégétő megoldás nélkül
Probléma: az optimális kezdőpont megadása
Min e megközelítés:
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS
MIN e KÖZELÍTÉS M = 5 VONAL SZEGMENSSEL: BAL OLDALON ROSSZ , JOBB OLDALON AZ OPTIMÁLIS KEZDŐPONTTAL (KÖR)

## Slide 87
Felületi elemek generalizálása:
Poligon approximáció
Sokféle algoritmus, minden szempontból kielégítő megoldás nélkül
Min # megközelítés:
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS
egy pont pár az őket összekötő éllel akkor szerepel az eredmény poligonban, ha az él és az érintett eredeti görbe szakasz közötti közelítési e hibanál kisebb a hibája. ez lesz egy „digramma” az optimális megoldás a legrövidebb út a digrammákon keresztül

## Slide 88
Pontszerű elemek generalizálása:
Ponthalmazból poligon generálás
Alapvető lépés pl. összevonás esetén
Konvex burok meghatározási probléma:
  keressük azt a legkisebb konvex sokszöget, ami mindegyik pontot tartalmazza
Sok algoritmus itt is
Graham pásztázás
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS
KIINDULÓ CSÚCS MEGKERESÉSE:
LEGALSÓ ÉS LEGBALOLDALIBB
RENDEZÉS FORGÁSIRÁNY SZERINT:
A KIINDULÓ CSÚCSBÓL "NÉZVE"
PÁSZTÁZÁS A RENDEZÉS SZERINT:
EGYSZERRE MINDIG HÁROM PONTOT VIZSGÁLUNK
AZ "ÚJ" PONTRÓL ELDÖNTJÜK, HOGY HA BEVENNÉNK A KONVEX BUROKBA, AKKOR A BENNE VÉGZŐDŐ ÉL "BALRA" VAGY "JOBBRA" FORDULNA AZ ELŐZŐ ÉLHEZ KÉPEST
BAL KANYARNÁL FELVESSZÜK AZ ÚJ PONTOT A KONVEX BUROKBA
JOBB KANYAR ESETÉN A HÁROM VIZSGÁLT PONT KÖZÜL A KÖZÉPSŐ NEM TARTOZIK A KONVEX BUROKHOZ

## Slide 89
Pontszerű elemek generalizálása:
Ponthalmazból poligon generálás
Gift wrapping algoritmus
Kezdőpont: a bal szélső
2. pont úgy kiválasztva, hogy a P1 P2 egyestől minden további pont jobbra essen
Ezt a lépést addig ismételjük, amíg körbe nem érünk
Graham-nél gyorsabb
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS

## Slide 90
Pontszerű elemek generalizálása:
Ponthalmazból poligon generálás
Chan algoritmus
n: P poligonban lévő pontok száma (input)
h: a kimeneti konvex poligon pontjainak száma (output)
feltételezzük, hogy ismerjük h-t és legyen m = h
P pontjainak önkényes felosztása legfeljebb 1+ n/m darab Q halmazra amelyben egyenként legfeljebb m darab pont lehet
minden Q-hoz létrehozni a konvex burkot (pl. Graham módszer), egymást átfedő poligonok
Ezután a Gift wrapping futtatása a létrehozott burkok segítségével, ahol már elég csak a Q poligonok szélső pontjait vizsgálni a végső konvex poligon éleinek meghatározásához
Az előzőeknél gyorsabb futási idő
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS

## Slide 91
Pontszerű elemek generalizálása:
Ponthalmazból poligon generálás
K-legközelebbi szomszéd algoritmus
sok esetben problémás a konvex megoldás (konkáv megoldás kell)
nem reprezentálja megfelelően az eredeti pontok eloszlását
míg konvex esetben egyértelmű a burok, addig konkáv esetben több „legjobb” megoldás is létezhet
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS

## Slide 92
Pontszerű elemek generalizálása:
Ponthalmazból poligon generálás
K-legközelebbi szomszéd algoritmus
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS
KIINDULÓ CSÚCS MEGKERESÉSE:
LEGALSÓ ÉS LEGBALOLDALIBB
2. PONT KIVÁLASZTÁSA:
K = 3 LEGKÖZELEBBI PONT KÖZÜL AZ, AMELYIKNEK A LEGNAGYOBB AZ „A” PONTON KERESZTÜL HÚZOTT VÍZSZINTESTŐL MÉRT SZÖGE AZ ÓRAMUTATÓVAL ELLENTÉTES IRÁNYBAN
3. PONT KIVÁLASZTÁSA:
„A” PONT MÁR KIMARAD
KÖVETKEZŐ 3 PONT KIVÁLASZTÁSA
LEGNAGYOBB SZÖG AZ „AC” EGYENESTŐL MÉRVE
„K” NÖVELÉSÉVEL FINOMODIK AZ EREDMÉNY POLIGON,
DE „K” NEM LEHET NAGYOBB A MARADÉK PONTOK SZÁMÁNÁL EGY-EGY LÉPÉS SORÁN

## Slide 93
Pontszerű elemek generalizálása:
Ponthalmazból poligon generálás
K-legközelebbi szomszéd algoritmus
Hibalehetőségek
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
AUTOMATIKUS GENERALIZÁLÁS
KERESZTEZŐ ÉLEK:
A PONTOK KÖZÜL AZ EGGYEL KISEBB SZÖGÉRTÉKKEL RENDELKEZŐ
VAGY
„K” ÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSE
EGYENETLEN ELOSZLÁSÚ PONTOK:
„„K” ÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSE
ELLENŐRIZNI, HOGY MINDEN PONT BENT VAN-E A Z EREDMÉNY POLIGONBAN?
REKURZÍVAN ALKALMAZNI

## Slide 94
Fraktálgeometria:
Mandelbrot a fraktál (szabálytalan, tört, darabos) szó megalkotója
a fraktálok geometriája a skálafüggetlen (akárhányszoros nagyítás után is megmaradó) egyenetlenség tudománya, de nincs egységes definíciója
önhasonlóság, érdesség, végtelen komplexitás
szabályos és véletlen fraktálok (természeti jelenségek)
természetes objektumok esetén is megfigyelhető (statisztikai értelemben önhasonlóak)
„Milyen hosszú Nagy-Britannia tengerpartja?” (végtelen?)
ha csak egy részletét látjuk, nem tudjuk megmondani a méretarányt!
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
FRAKTÁLOK

## Slide 95
Fraktálgeometria:
Koch görbe
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
FRAKTÁLOK
A „látszólag” szabálytalan jelenségek leírása, szimulációja
Diffúziólimitált aggregáció: egy diszkrét jellegű rendszerben olyan folyamat, melynek során a rendszer elemei egy adott kezdeti „mozgási energiával” rendelkezve, szabadon mozoghatnak a térben, ám mozgás során veszítenek energiájukból és lassulnak (nulla energiánál megállnak). A mozgási energiát a rendszertérben szabadon diffundáló tápanyagból való tápanyagfelvételellel kell pótolniuk. A mozgási energiájukat elvesztett elemek makrostruktúrákat hoznak létre. A lehorgonyzást végső soron a tápanyag diffúzióját leíró differenciálegyenlet szabályozza: ahol sok tápanyag van, ott sok éhes száj gyűlik össze, ám, ha többen vannak, gyorsabban meg is eszik a tápanyagot, és többé nem képesek mozdulni

## Slide 96
Fraktálgeometria:
a megszokott dimenziófogalmak (pont 0D, vonal 1D, sík 2D) mellett
a fraktálok leírására tört dimenziókat lehet definiálni (pl. partvonal 1,29 D) ez a fraktáldimenzió
számítására a legelterjedtebb módszer a „Cellaszámlálás (box counting)”:
  a meghatározandó struktúrát egy „s” oldalú rácshálóba helyezzük, majd megszámoljuk azokat a cellákat, amelyek tartalmazzák a struktúra bármely részét: „N(s)”
  majd több lépésben csökkentjük „s” értékét és megadjuk a hozzá tartozó „N(s)”-t.
  ábrázoljuk a kapott számpárokat egy log(N(s))/log(1/s) diagramban, és a ponthalmazra illesztünk egy egyenest. Ennek az egyenesnek a meredeksége (D) lesz cella-számlálási (box-counting) dimenzió
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
FRAKTÁLOK

## Slide 97
Fraktálgeometria:
lehetséges alkalmazási területei a térképészetben, térinformatikában
MULTI-SCALE TÉRKÉPEZÉS
FRAKTÁLOK
3D KÉP GENERALIZÁLÁSA
SZABÁLYTALAN FRAKTÁLLAL
PARTVONAL MODELLEZÉS
TELEPÜLÉS FEJLŐDÉS
SZIMULÁCIÓJA