## Slide 1
TÉRKÉP FELÚJÍTÁS
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA.
A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATMODELLJE, A MODELLEZÉS FOLYAMATA.
A KÉTSZINTŰ ADATMODELL.

## Slide 2
HAGYOMÁNYOS TÉRKÉPÉSZET, ANALÓG TÉRKÉPEK
TÉRKÉPFELÚJÍTÁS
A topográfiai térképek feladata a Föld felszínén és annak közvetlen közelében lévő természetes alakulatok és mesterséges létesítmények, összefoglaló néven a tereptárgyak ábrázolása.
a tereptárgyak az idők során változnak (megszűnnek, létrejönnek, növekednek, csökkennek)
a változások folyamatosan következnek be
a topográfiai térkép: tájékozódás, tervezés
a mindenkor aktuális terepi állapot megjelenítése
térképkészítés: hosszú munkafolyamat a változások átvezetése is hosszabb időszak
Napi aktualitást, napi változásvezetést a topográfiai térképektől nem várhatunk el!
a térképek tartalom igen változatos
a tereptárgyak nagy része természetes alakulat (változás bejelentés senkitől sem várható el)
a mesterséges létesítmények változásainak bejelentésére sincs semmilyen kötelezettség előírva
A topográfiai térképi tartalom változásának észlelése, nyilvántartása és átvezetése egy összetett feladat.

## Slide 3
HAGYOMÁNYOS TÉRKÉPÉSZET, ANALÓG TÉRKÉPEK
TÉRKÉPFELÚJÍTÁS
a térképi tartalmat a változások három szempontból érinthetik:
síkrajz
domborzat
névrajz
a változások mértékétől függően a változások átvezetésének módjára három kategóriát különböztetünk meg:
HELYESBÍTÉS (REAMBULÁLÁS – ÚJRA BEJÁRÁS)
FELÚJÍTÁS
ÚJ FELMÉRÉS
a térképi tartalomban csak kisebb változások következtek be, és ezeket helyszíni bejárással, esetleg csak szemrevételezéssel, szükség esetén mérésekkel foltszerűen, lokálisan vezetjük át
a térképi tartalom egy része, pl. a síkrajz olyan mértékben megváltozott, hogy gazdaságosabb új felmérést végezni, mint a sok javítást foltonként átvezetni, de a többi térképi tartalom nem, vagy csak igen kismértékben változott.
a térkép teljes tartalma olyan mértékben megváltozott, hogy lokális javítgatással már sokkal körülményesebb lenne a munka.

## Slide 4
HAGYOMÁNYOS TÉRKÉPÉSZET, ANALÓG TÉRKÉPEK
TÉRKÉPFELÚJÍTÁS
A TÉRKÉPI VÁLTOZÁSOK TÍPUSAI:
A síkrajz változásai:
a tereptárgynak a helyzete, geometriai adatai változnak meg (a tereptárgy megszűnt, áthelyezték, új épült, nagyobb vagy kisebb lett, összevonták, szétvált, stb.)
a tereptárgynak a geometriája nem változott, de a jelentése igen, és ezért ugyanazon a helyen más jelet kell alkalmazni, ezt tematikai változásnak nevezhetjük (pl. földút - burkolt út lett, út rendűsége változott, stb.)
a tereptárgynak a térképen megjelenő műszaki adatai, egyéb tulajdonságai változtak és ezért a térképi jelhez tartozó magyarázójelek változnak (út burkolata, út szélessége, híd teherbírása - szerkezete, épület rendeltetése, erdőben a fa magasság, fa átmérő stb.)

## Slide 5
HAGYOMÁNYOS TÉRKÉPÉSZET, ANALÓG TÉRKÉPEK
TÉRKÉPFELÚJÍTÁS
A TÉRKÉPI VÁLTOZÁSOK TÍPUSAI:
A domborzat változásai:
Magyarország területén a domborzat hosszú időszak alatt is állandónak tekinthető
a változások nagyobb építkezések területén fordulhatnak elő (Pl. ipartelep építése, külszíni fejtések, autópálya, bevásárló központ, stb.)
a természetes eredetű változások elhanyagolható mértékűek (folyók partvonalainak, partfalainak változása, löszfalak leomlása, homokbuckák mozgása, domboldalak suvadása, stb.)
ezek vízszintes értelmű kiterjedése a topográfiai térképek méretarányát figyelembe véve olyan kicsik, hogy egy – egy térképszelvény területének is csak néhány százalékát érintik, az ország területére vetítve pedig elhanyagolható mértékű.

## Slide 6
HAGYOMÁNYOS TÉRKÉPÉSZET, ANALÓG TÉRKÉPEK
TÉRKÉPFELÚJÍTÁS
A TÉRKÉPI VÁLTOZÁSOK TÍPUSAI:
A névrajz változásai:
a térkép névrajzában gyakoriak a változások
  tájegységek, domborzat, vízrajz, általában a természetes alakulatok nevei nem változnak
  a mesterséges létesítmények nevei gyakran, elsősorban a települések nevei
  egy település nevének térképi megjelenése több paraméter, esemény függvénye:
      változik a lakosság lélekszáma,
      változik a település besorolása, pl. község > város, székhely,
      települések összevonásra kerülnek,
      települések szétválnak,
      megváltozik a nevük

## Slide 7
HAGYOMÁNYOS TÉRKÉPÉSZET, ANALÓG TÉRKÉPEK
TÉRKÉPFELÚJÍTÁS
A VÁLTOZÁSOK ÉSZLELÉSE:
Nehéz feladat :
  az ország teljes területe,
  nagyon sok témakör, tevékenységi kör,
  hosszú idő (évek, évtizedek amíg egy elkészült térkép felújítása megtörténik.
Az első lépés:
  eredeti térképet készítő felmérő a nyilvántartási oleátára feljegyzi a várható változásokat, melyeknek az előkészületeit látja
Második lépés:
  célszerű kialakítani egy olyan szervezetet, mely
    folyamatosan figyelemmel kíséri az ország egész területén a topográfiai térképek tartalmát érintő változásokat
    a változások tényét - de nem a térképezését - nyilvántartásba veszi, ha lehet már annak a térképszelvénynek a nyilvántartási oleátáján, amelyet feltehetően a változás érintett.

## Slide 8
A figyelő szolgálat tevékenysége:
  adatgyűjtés - változási jegyzék/vázlat vezetése szelvényenként,
  sajtófigyelés, a híradásokban szereplő információk összegyűjtése (új létesítmény átadások, megszüntetések,...)
  kapcsolatrendszer kialakítása az országos hatáskörű szervekkel (MÁV, útfelügyelet, minisztériumok ,...) és önkormányzatokkal, akik megadhatják a tevékenységi területükön bekövetkezett változásokat
A változások mértékének megbecsülése statisztikai adatok, tapasztalatok alapján:
  frekventált területeken (fejlett gazdasági élet - ipar, közlekedési hálózat, lakott területek, üdülőkörzetek, stb.) nagyobb valószínűséggel és nagyobb számban várhatók a változások
  egy szelvényre eső térképelemek számából és fajtájából lehet következtetni a várható változásokra.
A VÁLTOZÁSOK ÉSZLELÉSE:
HAGYOMÁNYOS TÉRKÉPÉSZET, ANALÓG TÉRKÉPEK
TÉRKÉPFELÚJÍTÁS

## Slide 9
Előrejelzések, folyamatos változás figyelés hiányában a detektálására három fő módszer létezik:
  helyszíni bejárás,
  légifényképek készítése és elemzése,
  űrfelvételek készítése és elemzése.
A változások mértéke felújítási ciklusok gyakorisága teljes vagy részterületre
Hollandia: 3 régióra osztva, 4, 6, 8 éves ciklus
Németország: egységesen 5 éves felújítási ciklus
A VÁLTOZÁSOK ÉSZLELÉSE:
HAGYOMÁNYOS TÉRKÉPÉSZET, ANALÓG TÉRKÉPEK
TÉRKÉPFELÚJÍTÁS

## Slide 10
HAGYOMÁNYOS TÉRKÉPÉSZET, ANALÓG TÉRKÉPEK
TÉRKÉPFELÚJÍTÁS
A VÁLTOZÁSOK FELDOLGOZÁSA:
A síkrajz változásainak feldolgozása:
a mai technológiai lehetőségek mellett a leggazdaságosabb eljárás:
az ortofototérképek helyszíni minősítése
Minősítés:
  Irodai előkészítés:
    sok térképi elem már az ortofotón egyértelműen azonosítható
    légifényképek sztereoszkópikus átvizsgálása, mert sokkal több információt nyújthat a tereptárgyak felismerésében és beazonosításában
A helyszínen:
    ellenőrzés
    a légifényképen nem látható részletek beazonosítása
Analitikus plotterek, vagy a digitális térfotogrammetriai munkaállomás:
összetettebb feladat esetén régi (digitális) térképek és az új légifényképekből előállított térmodell együttes szemlélése és feldolgozása

## Slide 11
HAGYOMÁNYOS TÉRKÉPÉSZET, ANALÓG TÉRKÉPEK
TÉRKÉPFELÚJÍTÁS
A VÁLTOZÁSOK FELDOLGOZÁSA:
A domborzat változásainak feldolgozása:
Légifényképek segítségével, térkiértékeléssel lehet a legpontosabban és a leggazdaságosabban meghatározni. Ha a térképfelújításhoz csak kis méretarányú légifényképek készültek, amelyek nem teszik lehetővé a megfelelő pontosságú magassági kiértékelést, akkor a kisebb területre kiterjedő domborzati változásokat mérőállomással vagy GPS berendezéssel lehet meghatározni.
A névrajz változásainak feldolgozása:
A térkép névrajzát és az egyéb tematikus tartalmát érintő változásokat irodai feldolgozással, szerkesztéssel lehet átvezetni. Ebben az esetben fontos az adatok eredetiségének, hitelességének az ellenőrzése. A síkrajzi elemek helyszíni ellenőrzése során a tematikus változásokat is le kell ellenőrizni.

## Slide 12
TIPOGRÁFIA
AZ ÍRÁS NYOMTATÁSBAN
TÖRTÉNŐ MEGJELENÍTÉSE
- BETŰFORMA
- SZABVÁNYOK
- TERJEDELEM
- HANGSÚLY
DOMBORZATTAN
A TÁJ DOMBORZATI KÉPÉ-
NEK METRIKUS, VÍZSZ.
VETÜLETŰ GEOMETRIAI ÉS
FORMAI ALAPOKON
TÖRTÉNŐ ÁBRÁZOLÁSA
TOPOGRÁFIAI ADATBÁZISOK
DIGITÁLIS KARTOGRÁFIA
MORFOLÓGIA
ALAKTAN
TÁJRAJZ
SZÍNTAN
SZÍNRENDSZEREK
SZÍNMODELLEK
KONVERZIÓK
GIS
HELYHEZ KÖTÖTT
INFORMÁCIÓK
OBJEKTUMOK,
ATTRIBÚTUMOK
TOPOGRÁFIA
TEREPTÁRGYAK
ÁBRÁZOLÁSA
INFORMATIKA
HARDVER,
SZOFTVER, ADAT
KARTOGRÁFIA
TÉRKÉP TERVEZÉS,
SZERKESZTÉS,
SOKSZOROSÍTÁS
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
DIGITÁLIS TOPOGRÁFIA, KARTOGRÁFIA

## Slide 13
TOPOGRÁFIAI ADATBÁZISOK
DIGITÁLIS KARTOGRÁFIA
HELYTÖRTÉNET
NYELVÉSZET
FÖLDRAJZ
GEODÉZIA
VETÜLETTAN
FOTOGRAMMETRIA
TÁVÉRZÉKELÉS
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
DIGITÁLIS TOPOGRÁFIA, KARTOGRÁFIA

## Slide 14
VALÓS VILÁG
ELMÉLETI
MODELL
MEGJELENÍTÉS
FIZIKAI MODELL
(ADATBÁZIS)
LOGIKAI
(ADAT) MODELL
TULAJDONSÁGOK:
-KAPCSOLAT
ENTITÁSOK:
-TÍPUS
-ATTRIBÚTUM
-KAPCSOLAT
OBJEKTUM:
-TÍPUS
-GEOMETRIA
-ATTRIBÚTUM
-KAPCSOLAT
-MINÖSÉG
OBJEKTUM:
-TÍPUS
-GEOMETRIA
-ATTRIBÚTUM
-KAPCSOLAT
-MINÖSÉG
-SZÖVEG
-GRAFIKA
-MULTIMÉDIA
A TÉRINFORMATIKAI MODELLALKOTÁS FOLYAMATA
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
DIGITÁLIS TOPOGRÁFIA, KARTOGRÁFIA
VALÓS VILÁG
FOGALMI,
KONCEPCIONÁLIS
MODELL
FIZIKAI MODELL
(ADATBÁZIS)
LOGIKAI
(ADAT) MODELL
TEREPTÁRGYAK:
-KAPCSOLAT
TOPOGRÁFIAI ELEM
-TÍPUS (NÉV)
-ATTRIBÚTUM
-KAPCSOLAT
OBJEKTUM:
-TÍPUS (OBJ. KÓD)
-GEOMETRIA
-ATTRIBÚTUM
-KAPCSOLAT
-MINÖSÉG
OBJEKTUMOK
ADATRENDSZER
SZERKEZETÉNEK
KIALAKÍTÁSA
A MODELLALKOTÁS A DIGITÁLIS TÉRKÉPEK ESETÉBEN

## Slide 15
ENTITÁSOK, OBJEKTUMOK DEFINIÁLÁSA, OSZTÁLYOZÁSA
NINCS ÁLTALÁNOSSÁGBAN ALKALMAZHATÓ MÓDSZER!
AZ OSZTÁLYOK DEFINÍCIÓJA
AZ OSZTÁLYOK SZÁMA
AZ ALKALMAZOTT JELKULCS
FÜGG, HOGY MIT SZERETNÉNK NYILVÁNTARTANI, BEMUTATNI, KOMMUNIKÁLNI, VAGY MIT VÁR EL A MEGRENDELŐ!
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
DIGITÁLIS TOPOGRÁFIA, KARTOGRÁFIA

## Slide 16
VALÓS VILÁG
leírhatatlanul bonyolult (akár kis részlete is)
- különböző érdeklődési körök, szempontrendszerek
- kapcsolatok, jellemzők sokasága
modellezés
    egyszerűsítés, lényeg kiemelése, absztrakció
    adott szempont szerint tulajdonságok, kapcsolatok
    törvényszerűségek bemutatása
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
A MODELLALKOTÁS FOLYAMATA

## Slide 17
FOGALMI,
KONCEPCIONÁLIS
MODELL
a tereptárgyak tipizálása, tulajdonságaik és kapcsolataik
meghatározása nyelvi formalizmusok segítségével (megnevezés)
azonos név használata több tereptárgyra egy szempont
figyelembe vételével (csoportosítás)
szempontrendszer változása = csoport tagok változása
azonos név = azonos csoport = topográfiai elem (entitás)
topográfiai elem: a legkisebb, az adott tematika szerint, még
egyedi tulajdonsággal rendelkező egység, tömör névvel,
egységes értelmezéssel (pl. szőlő)
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
A MODELLALKOTÁS FOLYAMATA

## Slide 18
LOGIKAI
(ADAT) MODELL
a fogalmi modell digitális reprezentációja
topográfiai elem → topográfiai objektum
elnevezés → objektum kód
helyzeti tulajdonságok:
        geometria (vonatkozási rendszer,
        forma, metrika)
        - topológia (térbeli, szerkezeti kapcsolat,
        adatstruktúra leírása)
attribútumok: mennyiségi és minőségi adatok,
leíró tulajdonságok, adott tematika
- kitüntetett tulajdonság
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
A MODELLALKOTÁS FOLYAMATA

## Slide 19
az adott tematika szerint, az entitások logikai szerkezetének kialakítása:
a vizsgált terület lehatárolása a valós világból
az entitások definiálása (kiemelés, megnevezés)
az entitások tulajdonságainak meghatározása (csoportosítás)
az entitások kapcsolatainak meghatározása (topológia)
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
A TOPOLÓGIAI MODELL
OSZTOTT PÁLYÁS ÚTKERESZTEZŐDÉS TEMATIKUS MODELLJEI:

## Slide 20
OBJEKTUM: GEOMETRIA, TOPOLÓGIA, TEMATIKA
Geometriai – Topológiai modellezés:
pont:
- önálló pont
- végpont
- részletpont
- csomópont
vonal:
- pontok és összekötésük (topológia)
- irányított hálózat (folyó)
- irányítatlan hálózat (utak)
- csomópontok kapcsolatai:
(fizikai, térképi, funkcionális)
felület:
- vonalak határolják
- több felület: felületi topológia
- pont: pontazonosító, x, y, z
- él: élazonosító, 1. végpont, 2. végpont,
mutató az i. részletpontra
- csomópont: pontazonosító, x, y, z
- részletpont: pontazonosító, x, y, z
- felület: felületazonosító, élazonosító
- él: élazonosító, 1. végpont, 2. végpont,
mutató az i. részletpontra
- csomópont: pontazonosító, x, y, z
- részletpont: pontazonosító, x, y, z
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
A TOPOLÓGIAI MODELL

## Slide 21
a, közös köztes csomópont és nem él-végpont (nincs megszakítva az objektum), pl. víz – út, önálló hálózatok
b, kapcsolódó csomópont, él-végpont (megszakított objektumok), pl. út – talajút, közös hálózat
c, nincs csomópont, nincs közös hálózat, pl. magasfesz. vez. - út
d, objektum megszakítása, ha attribútum váltás történik
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
A TOPOLÓGIAI MODELL

## Slide 22
2 dimenziós digitális térképészeti (vektoros) adatbázis, amely :
alkalmas papír térképek előállítására
térinformatikai rendszerek topográfiai alapjául
pont, vonal, felület jellegű geometria
fontos tulajdonságok + magasság attribútumként
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
A Vtopo-25 szabályzat
Azonos attribútumkészlettel rendelkező
geometriailag homogén objektumok
objektumosztályokat alkotnak.
72 tábla
9 tematikus kategória
a hasonló objektumokat tartalmazó osztályokból
(pl. közlekedés_k)

## Slide 23
A LAKÓTÖMBÖK KÖZÖTTI TERÜLETEKEN, AZ ÚT ALATT „NÖVÉNYZET –
EGYÉB FÖLDHASZNÁLAT” (MEZŐGAZD _F) FELÜLET VAN
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
A Vtopo-25 szabályzat

## Slide 24
A „TÉR” OBJEKTUMOT „LAKÓTÖMB” ÉS AZ UTAK TERÜLETÉT KITÖLTÖ „MEZÖGAZD_F” OBJEKTUMOK
HATÁROLJÁK. AZ ÚTHÁLÓZAT A TÉREN BELÜL SEM SZAKAD MEG!
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
A Vtopo-25 szabályzat

## Slide 25
VÍZRAJZI OBJEKTUMOK TOPOLÓGIÁJA
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
A Vtopo-25 szabályzat

## Slide 26
NÖVÉNYZET OBJEKTUMOK TOPOLÓGIÁJA
KIZÁRÓLAG A TÁJÉKOZÓDÁSI JELETŐSÉGGEL BÍRÓ FÁKAT, ILLETVE BOKROKAT
KELL AZ ADATBÁZISBA MEGJELENÍTENI
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
A Vtopo-25 szabályzat

## Slide 27
OSZTÁLYHIERARHIA: 1 – N
egy kiemelt tulajdonság alapján történő csoportosítás
AGGREGÁCIÓ: M – 1
azonos vagy különböző objektumok alkotnak egy új egyedi
tulajdonsággal rendelkező komplex objektumot
(település, iparterület)
ASSZOCIÁCIÓ: N – M
legalább egy közös tulajdonsággal rendelkező objektumok
csoportosítása, kapcsolata
(egyetemi-, vásárváros)
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
A TEMATIKUS ADATMODELLEK

## Slide 28
Komplex objektum-struktúrák megjelenése, hosszabb futamidejű tranzakciók, új adattípusok (képek, filmek, nagy szöveges állományok)
Igény arra, hogy kezelni tudjunk tetszőleges adattípust a hagyományos lekérdező nyelvek megtartásával
OO programozási nyelvek elterjedése, a hagyományos adatbázis rendszerek nehézkesen működnek együtt OO nyelvekkel (C++, Java, Smalltalk)
Fő jellemző: a tervező specifikálni tudja mind a sokszorosan összetett objektumok szerkezetét, mind az ezeken az objektumokon alkalmazható műveleteket
VÁLTOZÁSOK, IGÉNYEK:
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
AZ OBJEKTUM ORIENTÁLT ADATBÁZIS RENDSZEREK
JELLEMZŐK:
Absztrakt adattípus fogalmának bevezetése: a belső adatstruktúra elrejtése, az alkalmazható külső műveletek meghatározása (encapsulation – egységbezárás, tokosodás)
Két komponense van: állapot (érték) és tulajdonság (művelet) (korai definíció)
Tetszőlegesen összetett szerkezetű objektum megengedett (minden az objektummal kapcsolatos információ tárolható, míg a relációs adatbázisokban az információ sok relációban szóródik szét)
Típusok és osztályok hierarchiája és öröklődése
Művelet túlterhelés (operator overloading): ugyanaz a művelet többféle típusú objektumon is végrehajtható, a művelet nevéhez több különböző implementáció tartozik attól függően, hogy milyen objektumra kívánjuk alkalmazni. (operátor polimorfizmus -- polymorphism)
Késői kötés: a futás során kapcsolódik össze a művelet neve és a megfelelő implementáció.

## Slide 29
Cél: absztrakt adattípusok kezelése, információ-elrejtés (szemben a tradicionális relációs modellel, ahol minden reláció összes attribútumával együtt látható a felhasználók és külső programok számára)
Egy objektumtípust viselkedésének leírásával definiálunk, melyet az objektumtípushoz külső hozzáférést biztosító műveleteken alapulnak.
Műveletek: objektumok létrehozása, törlése, állapotának módosítása, egyes részeihez való hozzáférés biztosítása ill. ezek kombináció
Műveletek felépítése: interfész (szignatúra) mely a műveletek nevét és paramétereit definiálja (látható), implementáció (metódus) az objektum belső adatszerkezetét és az eléréséhez szükséges műveletek leírását tartalmazza (rejtett)
Egy metódus hívása egy üzenetküldéssel történik az objektum felé, hogy hajtsa végre azt.
MŰVELETEK EGYSÉGBE ZÁRÁSA:
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
AZ OBJEKTUM ORIENTÁLT ADATBÁZIS RENDSZEREK
új típusú objektum: adatok, módszerek (szabályrendszer)
üzenet (hír) → osztály → művelet (dinamikus kapcsolat)
absztrakt hierarhia (osztályok csoportok)
öröklődés (elemi objektumok magasabb szint
tulajdonságokkal is rendelkeznek)

## Slide 30
Analóg térkép :
- adattárolás
- adatmegjelenítés
-geometria
- kapcsolat
-tematika
- adott méretarány
- változásvezetés?!
Digitális térkép :
- adattárolás:
-geometria
-topológia
-tematika
digitális formában
-adatmegjelenítés
-grafikus adatok
-milyen tematika
-milyen eszköz
-zoom lehetőség, pontosság, méretarány?
-változásvezetés
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
ADATTÁROLÁS ÉS MEGJELENÍTÉS

## Slide 31
GRAFIKUS ADATOK
GEOMETRIA
TOPOLÓGIA
GRAFIKUS LEÍRÓ ADATOK
GRAFIKUS LEÍRÓ ADATOK:
VONALTÍPUS, VASTAGSÁG, SZÍN
SZIMBÓLUM, MÉRET, SZÍN
FELÜLETKITÖLTÉSI MINTA
BETŰTÍPUS, MÉRET
SZÖVEGELHELYEZÉS PARAMÉTEREI
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
GEOMETRIA ÉS GRAFIKA

## Slide 32
UNIVERZÁLIS
FELBONTÁS
PONTOSSÁG
DIGITÁLIS
TÉRKÉP
(KÓD, KOORD.)
DINAMIKUS
MEGJELENÍTÉS
(ZOOM + / - )
ADATPONTOSSÁG
GEOMETRIAI ADATOK
FELMÉRÉSI PONTOSSÁGA
ADATSŰRŰSÉG
(AGGREGÁCIÓS SZINT)
ADOTT TERÜLETEGYSÉG
LEÍRÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
ADATMENNYISÉG (MINTAVÉTEL)
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
A DIGITÁLIS MÉRETARÁNY FOGALMA

## Slide 33
PONTOSSÁG ÉS AGGREGÁCIÓS SZINT
KORSZERŰ ESZKÖZÖKKEL: „HATÁRTALAN” PONTOSSÁG ÉS FELBONTÁS
NAGY ADATSŰRŰSÉG = NAGY PONTOSSÁG = NAGY ADATMENNYISÉG
KEZELHETETLENSÉG!
CÉLSZERŰEN MEGVÁLASZTOTT PONTOSSÁG ÉS SŰRŰSÉG,
MELY KEZELHETŐ ÉS JÓL ÍRJA LE A VALÓSÁGOT
ANALÓG TÉRKÉPI MÉRETARÁNY SZEMLÉLET
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
A DIGITÁLIS MÉRETARÁNY FOGALMA

## Slide 34
NAGYMÉRETARÁNYÚ TÉRKÉPNEK MEGFELELŐ DIGITÁLIS TÉRKÉP
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
A DIGITÁLIS MÉRETARÁNY FOGALMA

## Slide 35
KÖZEPES MÉRETARÁNYÚ TÉRKÉPNEK MEGFELELŐ DIGITÁLIS TÉRKÉP
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
A DIGITÁLIS MÉRETARÁNY FOGALMA

## Slide 36
KIS MÉRETARÁNYÚ TÉRKÉPNEK MEGFELELŐ DIGITÁLIS TÉRKÉP
A DIGITÁLIS TÉRKÉP FOGALMA
A DIGITÁLIS MÉRETARÁNY FOGALMA

## Slide 37
DIGITÁLIS TÉRKÉP TERVEZÉS, SZERKESZTÉS
Az objektumok helyzeti és tematikus adatainak minden tekintetben megfelelő szintű biztosítása:
helyzeti adatok:
- a szükséges pontosság
- a szükséges adatsűrűség
- a megfelelő adatszerkezet
- redundanciamentesség
tematikus adatok:
- a későbbi szerkesztéshez elengedhetetlen
egyszerűsített jelkulcsot tartalmazó
menűtábla rögzítése
A KÉTSZINTŰ ADATMODELL
FOGALMA

## Slide 38
OBJEKTUM KÓD
ADATNYERÉS:
-EGYÉRTELMŰ
GEOMETRIA
-EGYSZERŰSÍTETT
TOPOLÓGIAI VÁZ
ADATÁLLOMÁNY
A VALÓSÁGNAK
MEGFELELŐ, MÉRT
HELYZETI INF.
VÉGLEGES
TÉRKÉPI
ADATÁLLOMÁNY
ESZTÉTIKUS
JÓL OLVASHATÓ
VIZUALIZÁCIÓ
SZERKESZTÉS,
TOVÁBBI
MÉRÉS
NÉLKÜL
EREDETI
TOPOGRÁFIAI ADATMODELL
LEVEZETETT
KARTOGRÁFIAI ADATMODELL
MÉRETARÁNY FÜGGETLEN !
MÉRETARÁNY FÜGGŐ !
A KÉTSZINTŰ ADATMODELL
FOGALMA

## Slide 39
JELKULCSOS ÁBRÁZOLÁS TULAJDONSÁGAI:
az objektumokat sok esetben csak méreten felül tudjuk ábrázolni
- emiatt egyes objektum el kell mozdítani
- egyes objektumokat össze kell vonni vagy egyszerűsíteni kell, mert túl részletesek a méretarányhoz képest
JELKULCSOS ÁBRÁZOLÁS KÖVETKEZMÉNYEI:
az objektum ábrázolása nem a mért koordinátákkal: helyettesítés szimbólum koordinátákkal
az objektum elmozdítása a méreten felüli ábrázolás miatt: a mért koordináták megváltoztatása
- az objektum túl részletes a méretarányhoz képest: a mért koordináták elhagyása, módosítása
A KÉTSZINTŰ ADATMODELL
FOGALMA
JELKULCSOLÁS A DIGITÁLIS TÉRKÉPEKEN

## Slide 40
SOK KOORD.
VÁLTOZTATÁS
ÚJ GEOMETRIAI
ADATRENDSZER
(AZ EREDETI ?!)
ÚJ ADATÁLLOMÁNY
LÉTREHOZÁSA A
MEGJELNÍTÉSHEZ
TOPOGRÁFIAI ADATMODELL (ADATBÁZIS)
AZ EREDETI MÉRT KOORDINÁTÁKAT TARTALMAZÓ ADATRENDSZER
KARTOGRÁFIAI ADATMODELL (ADATBÁZIS)
ADOTT MÉRETARÁNYÚ MEGJELENÍTÉS TARTOZÓ MEGVÁLTOZTATOTT
KOORDINÁTÁKAT ÉS SZIMBÓLUMOKAT TARTALMAZÓ ADATRENDSZER
A KÉTSZINTŰ ADATMODELL
FOGALMA

## Slide 41
A KÉTSZINTŰ ADATMODELL
AZ ATKIS RENDSZER
Hivatalos topográfiai – kartográfiai információs rendszer (NSZK)
Az „EDBS” adatcsere és „ALK” kataszteri szabványokra épül
1985-89 koncepció (földmérési terepi- és geoadatok)
Egységes adattárolás digitális formában:
- aktualizálás → topográfia elemzés, számítás, megjelenítés
- kapcsolat szakadatbázisokkal

## Slide 42
Kétszintű adatmodell
kiindulás: a terep (original)
-topográfiai objektumok, tematikus adatok
első szint: az elsődleges modell (primär)
-topográfiai terepfelmérés eredménye
második szint: a másodlagos modell (sekundär)
-az elsődleges modell kartográfiai átalakításának
eredménye
DIGITÁLIS TOPOGRÁFIAI MODELL
(DTM)
DIGITÁLIS KARTOGRÁFIAI MODELL
(DKM)
A KÉTSZINTŰ ADATMODELL
AZ ATKIS RENDSZER

## Slide 43
A RENDSZER „FINOMSÁGA” FÜGG:
- A FELMÉRÉSI
- A KARTOGRÁFIAI GENERALIZÁLASTÓL
TARTALMI GENERALIZÁLÁS NINCS!!!
DKM ÉS KÜLSŐ ADATBÁZIS ÖSSZEKAPCSOLHATÓ!
SZIMBÓLUM
KATALÓGUS
OBJEKTUM
KATALÓGUS
DIGITÁLIS TOPOGRÁFIAI MODELL
(DTM)
DIGITÁLIS KARTOGRÁFIAI MODELL
(DKM)
A TEREP ABSZTRAKT LEKÉPEZÉSE
2 DIMENZIÓS GEOMETRIA
  PONTOK
  VONALAK
  FELÜLETEK
TOPOLÓGIA
  CSOMÓPONTOK
  ÉLEK
  ZÁRT FELÜLETEK
  (POLIGONOK)
ATTRIBÚTUMOK
  LEÍRÓ (SZAK)ADATOK
-TÉRBELI OBJEKTUMOK MÉRET-
ARÁNYHOZ KÖTÖTT MODELLJE
-DIGITÁLIS ÉS ANALÓG TÉRKÉPEK
ALAPADATBÁZISA
1:n
1:n
1:n
A KÉTSZINTŰ ADATMODELL
AZ ATKIS RENDSZER

## Slide 44
AZ OBJEKTUM KATALÓGUS
FELADATA:
- a terep topográfiai célú felosztása
- a terep topográfiai formáinak és tartalmának (terepi objektum) osztályozása
- a DTM meghatározása, a modellezési eljárások definiálása
Leírja a valós világ topográfiai objektumainak az ATKIS adatbázisba történő leképezésének szabályait, entitásait (geometria, attribútum), az objektumok osztályozását.
A KÉTSZINTŰ ADATMODELL
AZ ATKIS RENDSZER

## Slide 45
GEOMETRIAI ÉS TOPOLÓGIAI MODELL
A KÉTSZINTŰ ADATMODELL
AZ ATKIS RENDSZER
SZEMANTIKAI MODELL

## Slide 46
HIERARCHIKUS ADATSZERKEZET
Objektum osztályok (7db)
A KÉTSZINTŰ ADATMODELL
AZ ATKIS RENDSZER
Objektum csoportok (21db)
Objektumok (durva klasszifikálás)
Objektumok attribútumai (finom klasszifikálás)
Objektumok attribútumainak értékei

## Slide 47
A RENDSZER ADATFELTÖLTÉSE
Cél: az m=1:25.000 méretaránynak megfelelő adatrendszer kialakítása (adattartalom, adatsűrűség)
GEOMETRIAI FORRÁS: 1: 5 000 méretarányú ortofotó vagy felújított topográfiai térképek
ATTRIBÚTUM FORRÁS: 1: 5 000 méretarányú ortofotóra illesztett információs fólia
HELYZETI ADATOK VEKTOROS DIGITALIZÁLÁSA
AZ OBJEKTUM KATALÓGUS DEFINÍCIÓJA ALAPJÁN (+/- 3M)
ALAPOS ELŐZETES ADATGYŰJTÉS UTÁN ADATFELTÖLTÉS
AZ OBJEKTUM KATALÓGUS DEFINÍCIÓJA ALAPJÁN
A KÉTSZINTŰ ADATMODELL
AZ ATKIS RENDSZER

## Slide 48
A KÉTSZINTŰ ADATMODELL
AZ ATKIS RENDSZER

## Slide 49
ALK – INGATLANKATASZTER (1:500-1:2 000)
ALK – FÖLDHASZNÁLAT
ALK – INGATLANKATASZTER (1:500-1:2 000)
ATKIS – ADATINTEGRÁCIÓ
A RENDSZER TERMÉKEI (RÉGEN)
A KÉTSZINTŰ ADATMODELL
AZ ATKIS RENDSZER

## Slide 50
A RENDSZER TERMÉKEI
A KÉTSZINTŰ ADATMODELL
AZ ATKIS RENDSZER

## Slide 51
DTM – 1:10.000
ATKIS DIGITAL TOPOGRAPHIC MAP
A RENDSZER TERMÉKEI
A KÉTSZINTŰ ADATMODELL
AZ ATKIS RENDSZER
DTM – 1:25.000
DTM – 1:50.000
DTM – 1:100.000
DTM – 1:250.000
DTM – 1:1.000.000

## Slide 52
ATKIS DLM 50
ATKIS DIGITAL LANDSCAPE MODEL
ATKIS DLM 1000
ATKIS DLM 250
A RENDSZER TERMÉKEI
A KÉTSZINTŰ ADATMODELL
AZ ATKIS RENDSZER